Изменения № 5

Изменение в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по строительству транспортной развязки на км 1346 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея, реестровый номер 31300298136.

«02» июля 2013 г.

| СОГЛАСОВАНО Директор Центра закупок и ценообразования Государственной компании «Российские автомобильные дороги» ________________ Г.Г. Феофанов «_________» ____________ 2013 г. СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ООО «Автодор-Закупки» ________________ А.С. Соколов «_________» ____________ 2013 г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по технической политике _________________ И.А. Урманов «_________» ____________ 2013 г. СОГЛАСОВАНО Директор Департамента строительства Государственной компании «Российские автомобильные дороги» __________________ И.В. Черкасов «____»__________________2013 г. |
| --- | --- |

г. Москва - 2013 г.

Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по строительству транспортной развязки на км 1346 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея следующие изменения:

- Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 09:30 ч (время московское) 19.07.2013 г.

- Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 09:30 ч (время московское) 19.07.2013 г.

- Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: не позднее 31.07.2013.

- Изменить дату подведения итогов Конкурса на: не позднее 09.08.2013.

- Главу № 3 Технической части Приложения № 1 к Конкурсной Документации читать в следующей редакции:

| «Глава № 3 - Ведомость объёмов работ по объекту: |
| --- |
| «Строительство транспортной развязки на км 1346 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов - на - Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея» |
| № п/п | Наименование основных работ | Ед. изм. | Объем работ, всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I Подготовительные работы |
|  | Разработка документации по планировке территории | км | 1,66 |
|  | Землеустроительные и кадастровые работы | км | 1,66 |
|  | Разработка рабочей документации |  |  |
| 1 | Подготовка территории |  |  |
| 1.1. | Восстановление трассы и закрепление трассы в местности 1 категории сложности | км | 1,66 |
| 1.2 | Срезка растительного грунта |  |  |
| 1.2.1 | Срезка плодородного слоя грунта 1группы толщиной 0,5 м с перемещением в валы бульдозером на расстояние до 20 м с полосы срочного отвода под автомобильной дорогой «Дон» | м3 | 14170 |
| 1.2.2 | Срезка плодородного слоя грунта плодородного 1 группы толщиной 0,5 м с перемещением в валы бульдозером на расстояние до 20 м с полосы срочного отвода под автомобильной дорогой Краснодар-Новороссийск | м3 | 1020 |
| 1.2.3 | Срезка плодородного слоя грунта 1 группы толщиной 0,5 м с перемещением в валы бульдозером на расстояние до 20 м со съездов транспортной развязки | м3 | 15190 |
| 1.2.4 | Срезка плодородного слоя грунта 1 группы толщиной 0,5 м с перемещением в валы бульдозером на расстояние до 20 м с местного проездов 1, 2 | м3 | 7720 |
| 1.3 | Разборка дорожных сооружений (под движением) |  |  |
| 1.3.1 | Разборка существующей дорожной одежды на съездах транспортной развязки |  |  |
| 1.3.1.1 | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 15см фрезерованием на съездах развязки, ширина барабана 2м | м2 | 6300 |
|  |  | м3 | 945 |
| 1.3.1.2 | Транспортировка фала на расстояние до 1 км для дальнейшего использования в основании дорожной одежды.γ=1,8 т/м3 | м3 | 945 |
|  |  | т | 1701 |
| 1.3.1.3 | Разборка основания из ГПС средней толщиной 30 см | м2 | 6300 |
|  |  | м3 | 1890 |
| 1.3.1.4 | Погрузка материала от разборки ГПС экскаватором, 3 группы и транспортировкой на 1 км | т | 3402 |
|  |  | м3 | 1890 |
| 1.3.1.5 | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 12см фрезерованием на местном проезде 1, ширина барабана 2м | м2 | 4462 |
|  |  | м3 | 535 |
| 1.3.1.6 | Транспортировка материала от разборки на расстояние до1 км для дальнейшего использования в основании дорожной одежды. γ=1,8 т/м3 | м3 | 535 |
|  |  | т | 963 |
| 1.3.1.7 | Разборка основания из ГПС средней толщиной 30 см с погрузкой экскаватором, и транспортировкой на 1км, 3 группа γ=1,8 т/м3 | м2 | 4462 |
|  |  | м3 | 1338 |
| 1.3.2 | Разборка существующих металлических автопавильонов | шт | 2 |
|  |  | т | 4 |
| 1.3.2.1 | Транспортировка материала от разборки металлического автопавильона автосамосвалами на расстояние 17 км на АБЗ | т | 4 |
| 1.3.2.2 | Киркование существующего асфальтобетонного покрытия на остановочной полосе толщиной 16 см отбойными молотками | м2 | 244 |
|  |  | м3 | 39 |
| 1.3.2.3 | Погрузка материала от разборки с учетом потерь в автосамосвалы и транспортировка на расстояние 108 км на свалку γ=1,8 т/м3 | м3 | 37 |
|  |  | т | 67 |
| 1.3.2.4 | Киркование основания из ПГС толщиной 30 см, с погрузкой экскаватором, грунт 3 группы, с транспортировкой на 1 км γ=1,8 т/м3 | м2 | 244 |
|  |  | м3 | 73,2 |
| 1.3.3 | Разборка существующего барьерного ограждения, (под движением) | м | 3796 |
| 1.3.3.1 | Разборка металлического 2х-стороннего барьерного ограждения на автомобильной дороге М-4 | м | 1485 |
| 1.3.3.2 | Разборка металлического барьерного ограждения на съездах развязки | м | 2311 |
| 1.3.3.3 | Погрузка материала от разборки ограждения в автосамосвалы с транспортировкой на АБЗ на расстояние 17 км | м | 3796 |
|  |  | т | 160,9 |
| 1.4 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ (Владелец - Краснодарские ЭС) |  |  |
| 1.4.1 | Демонтаж одностоечной ж.б. опоры, H=10 м (1 стойка СВ105-5) | шт | 4 |
| 1.4.2 | Демонтаж 2-хстоечной ж.б. опоры, H=10 м (2 стойки СВ105-5) | шт | 2 |
| 1.4.3 | Демонтаж провода АС-25/4,2 | км | 1,03 |
| 1.4.4 | Монтаж и установка ж.б. опор ВЛ 0,4 кВ в сверленые котлованы: |  |  |
| 1.4.4.1 | Промежуточная опора П1-5-т.с. 3.407.1-136.01.00 (стойка СВ-105-5-1шт, Нз=2500мм) | шт | 2 |
| 1.4.4.2 | Концевая опора К1-3-т.с .3.407.1-136.04.00 (стойка СВ-105-5-1шт, Нз=2500мм) | шт | 1 |
| 1.4.4.3 | Переходная угловая анкерная опора ПУА1-5-т.с. 3.407.1-136.18.00 (стойка СВ-105-5-2шт, Нз=1950мм) | шт | 2 |
| 1.4.4.4 | Переходная ответвительная анкерная опора ПОА1-5-т.с. 3.407.1-136.20.00 (стойка СВ-105-5-2шт, Нз=1950мм) | шт | 2 |
| 1.4.4.5 | Угловая анкерная опора УА1-5-т.с. 3.407.1-136.05.00 (стойка СВ-105-5-1шт, Нз=2000мм) | шт | 2 |
| 1.4.5 | Монтаж штыревых изоляторов ТФ 20П | шт | 60 |
| 1.4.6 | Подвеска провода АС-25/4,2 | км | 1,08 |
| 1.4.7 | Монтаж плашечного зажима ПА-1-1 | шт | 60 |
| 1.4.8 | Монтаж плашечного зажима ПС-3-1 | шт | 8 |
| 1.4.9 | Рытье траншеи Т-1 мех способом с обратной засыпкой, Нз=500мм | км | 0,36 |
| 1.4.10 | Устройство заземления опор: |  |  |
| 1.4.10.1 | Забивка вертикального электрода Ø18мм, L=5м | шт | 9 |
| 1.4.10.2 | Устройство горизонтального заземлителя Ø12мм, L=40м | шт | 9 |
| 1.4.11 | Установка на ж.б. опоре концевой мачтовой муфты 3КМ по т.с. 3.407.1-136.23.00 | шт | 1 |
| 1.4.12 | Установка на ж.б. опоре вентильного разрядника РВН-0,5 У1 | шт | 1 |
| 1.4.13 | Рытье и обратная засыпка (изм. грунтом) траншеи механизированным способом Т-1, Hз=0,8 м | м | 14 |
|  |  | м3 | 2,2 |
| 1.4.14 | Устройство постели из песка в готовой траншее | м | 14 |
|  |  | м3 | 0,56 |
| 1.4.15 | Рытье и обратная засыпка траншеи песком для 2-х каналов трубопровода из полиэтиленовых труб Ø110мм, Hз=1,6 м | м | 14 |
|  |  | м3 | 12,4 |
| 1.4.16 | Прокладка п.э. трубы Ø110мм в траншее открытым способом | м | 14 |
| 1.4.17 | Установка полиэтиленовых кабельных пробок (заглушек) для резервного канала полиэтиленовой трубы | шт | 2 |
| 1.4.18 | Устройство уплотнения вводов п.э. трубу битумом и прядью | шт | 2 |
| 1.4.19 | Прокладка кабеля АВБбШв (3х25мм²) по ж.б. опоре | м | 10 |
| 1.4.20 | Прокладка кабеля АВБбШв (3х25мм²) в траншее | м | 15 |
| 1.4.21 | Кабель АВБбШв (3х25мм²), затягиваемый в п.э. трубу Ø110мм | м | 15 |
| 1.4.22 | Защита кабеля на опоре уголком 75х75х5мм , L=2.5 м | шт | 1 |
| 1.4.23 | Защита кабеля в траншее сигнальной лентой СЛ-250 | м | 14 |
| 1.4.24 | Заземляющий проводник МГГ сеч.10 мм2 для электрооборудования | м | 2 |
| 1.4.25 | Вывод кабельной линии из траншеи и прокладка по стене | м | 10 |
| 1.4.26 | Защита кабельной линии кожухом L=3,5 м | шт | 1 |
| 1.4.27 | Монтаж концевой муфты 3КВТпнг | шт | 1 |
| 1.4.28 | Устройство заземления надземного газопровода при пересечении с ВЛ: |  |  |
| 1.4.28.1 | Забивка вертикального электрода Ø18мм, L=3 м | шт | 8 |
| 1.4.28.2 | Устройство горизонтального заземлителя из круга Ø10мм, с рытьем траншеи Т-1, Hз=0,5 м, L=3 м | шт | 4 |
| 1.4.28.3 | Спуск по мет. конструкции из круга Ø10мм, L=2,5 м | шт | 4 |
| 1.4.28.4 | Монтаж изоляторов ШФ35В | шт | 7 |
| 1.4.28.5 | Прокладка круга Ø10мм над газопроводом с креплением на штыревых изоляторах | м | 13 |
| 1.4.28.6 | Установка стальных труб Ø57х3,5мм L=2,5 м в сверленые котлованы с заливкой бетоном В15 (0,51 м3) | шт | 7 |
| 1.4.28.7 | Монтаж уголка 45х45х5мм на стальной трубе, L=0,5 м | шт | 7 |
| 1.4.28.8 | Монтаж полосы 250х160х10мм из прокатной стали на стальной трубе | шт | 7 |
| 1.4.28.9 | Монтаж полосы 200х160х10мм из прокатной стали на стальной трубе | шт | 7 |
| 1.4.29 | Вывоз мусора на расстояние - 22 км : |  |  |
| 1.4.29.1 | Опоры железобетонные | т | 9,4 |
| 1.4.29.2 | Провод АС-25/4,2, L=1,1 км | т | 0,11 |
| 1.5 | Переустройство ВЛ 10 кВ (Владелец - Краснодарские ЭС) |  |  |
| 1.5.1 | Демонтаж одностоечной ж.б. опоры, H=10м (1 стойка СВ105-5) | шт | 9 |
| 1.5.2 | Демонтаж 2-х стоечной ж.б. опоры, H=10м (2 стойки СВ105-5) | шт | 2 |
| 1.5.3 | Демонтаж 3-х стоечной ж.б. опоры, H=10м (3 стойки СВ105-5) | шт | 1 |
| 1.5.4 | Демонтаж провода АС-95/16,0 | км(3пр) | 0,908 |
| 1.5.5 | Демонтаж разъединителя 10 кВ | шт | 1 |
| 1.5.6 | Монтаж и демонтаж оттяжки с анкером АЦ-1 (Vземл.=4м3) | шт | 4 |
| 1.5.7 | Монтаж и установка ж.б. опор ВЛ 10 кВ в сверленые котлованы: |  |  |
| 1.5.7.1 | Промежуточная опора П10-К2-т.с.9.0274-143.2-3 (стойка СВ-105-5-1 шт, Нз=2500мм) | шт | 7 |
| 1.5.7.2 | Анкерная опора А10-3-т.с.3.407.1-143.3.8 (стойка СНВ-7-13-2 шт, Нз=2500мм) | шт | 5 |
| 1.5.7.3 | Угловая анкерная опора УА10-3-т.с.3.407.1-143.3.8 (стойка СНВ-7-13-3 шт, Нз=2500мм) | шт | 3 |
| 1.5.7.4 | Угловая ответвительная анкерная опора УОА10-3-т.с.3.407.1-143.3.8 (стойка СНВ-7-13-3 шт, Нз=2500мм) | шт | 2 |
| 1.5.7.5 | Ответвительная анкерная опора ОА10-3-т.с.3.407.1-143.3.7 (стойка СНВ-7-13- 2 шт, Нз=2500мм) | шт | 1 |
| 1.5.7.6 | Угловая промежуточная опора УП10-3-т.с.3.407.1-143.3.6 (стойка СНВ-7-13-2 шт, Нз=2300мм) | шт | 1 |
| 1.5.7.7 | Промежуточная опора ПБ35-3.1-т.с.3.407.1-164.02.00(стойка СК 22.1-2.1-1 шт, Нз=3000мм) | шт | 1 |
| 1.5.7.8 | Промежуточная опора ПБГ35-3.1-т.с.3.407.1-164.05.00(стойка СК 26.1-1.1-1 шт, Нз=3000мм) | шт | 2 |
| 1.5.8 | Установка разъединителя РЛНД.1-10II/400 У1 на угловой ответвительной анкерной опоре (устройство КР-3) | шт | 1 |
| 1.5.9 | Монтаж натяжной гирлянды из 2-х изоляторов ПС70 Е | компл | 69 |
| 1.5.10 | Монтаж подвесной гирлянды из 2-х изоляторов ПС70 Е | компл | 9 |
| 1.5.11 | Монтаж штыревых изоляторов ШФ 20ГО | шт | 42 |
| 1.5.12 | Подвеска провода АС-95/16,0 | км(3пр) | 0,893 |
| 1.5.13 | Монтаж плашечного зажима ПА-3-2А | шт | 180 |
| 1.5.14 | Монтаж плашечного зажима ПС-3-1 | шт | 38 |
| 1.5.15 | Рытье траншеи Т-1 мех способом с обратной засыпкой, Нз=500 мм | км | 0,96 |
| 1.5.16 | Устройство заземления опор: |  |  |
| 1.5.16.1 | Забивка вертикального электрода Ø18мм, L=5 м | шт | 96 |
| 1.5.16.2 | Устройство горизонтального заземлителя Ø12мм, L=40 | шт | 24 |
| 1.5.17 | Устройство заземления надземного газопровода при пересечении с ВЛ: |  |  |
| 1.5.17.1 | Забивка вертикального электрода Ø18мм, L=3 м | шт | 8 |
| 1.5.17.2 | Устройство горизонтального заземлителя из круга Ø10, с рытьем траншеи Т-1, Нз=0,5 м, L=3 м | шт | 4 |
| 1.5.17.3 | Спуск по мет. конструкции из круга Ø10мм, L=2,5 м | шт | 4 |
| 1.5.17.4 | Монтаж изоляторов ШФ35В | шт | 12 |
| 1.5.17.5 | Прокладка круга Ø10мм над газопроводом с креплением на штыревых изоляторах | м | 30 |
| 1.5.17.6 | Установка стальных труб Ø57х3,5 L=2,5 м в сверленые котлованы с заливкой бетоном В15 (0,51 м3) | шт | 12 |
| 1.5.17.7 | Монтаж уголка 45х45х5мм на стальной трубе, L=0,5 м | шт | 12 |
| 1.5.17.8 | Монтаж полосы 250х160х10мм из прокатной стали на стальной трубе | шт | 12 |
| 1.5.17.9 | Монтаж полосы 200х160х10мм из прокатной стали на стальной трубе | шт | 12 |
| 1.5.18 | Вывоз мусора на расстояние - 22 км : |  |  |
| 1.5.18.1 | Опоры железобетонные | т | 18 |
| 1.5.18.2 | Провод АС-95/16,0, L=2,709 км | т | 1,05 |
| 1.5.18.3 | Вывоз оттяжки с анкером | т | 1,5 |
| 1.6 | Переустройство ВЛ 10 кВ (Владелец - АБЗ) |  |  |
| 1.6.1 | Демонтаж одностоечной ж.б. опоры, H=10м (1 стойка СВ105-5) | шт | 4 |
| 1.6.2 | Демонтаж 2-х стоечной ж.б. опоры, H=10м (2 стойки СВ105-5) | шт | 1 |
| 1.6.3 | Демонтаж 3-х стоечной ж.б. опоры, H=10м (3 стойки СВ105-5) | шт | 2 |
| 1.6.4 | Демонтаж провода АС-95/16,0 | км(3пр) | 0,273 |
| 1.6.5 | Монтаж и демонтаж оттяжки с анкером АЦ-1 (Vземл.=4м3) | шт | 1 |
| 1.6.6 | Монтаж и установка ж.б. опор ВЛ 10 кВ в сверленые котлованы: |  |  |
| 1.6.6.1 | Промежуточная опора П10-К2-т.с.3.407.1-143.2-3 (стойка СВ-105-5-1 шт, Нз=2000мм) | шт | 3 |
| 1.6.6.2 | Угловая анкерная опора УА10-3-т.с.3.407.1-143.3.8 (стойка СНВ-7-13-3 шт, Нз=2500мм) | шт | 2 |
| 1.6.6.3 | Промежуточная опора ПБ35-3.1-т.с.3.407.1-164.02.00 (стойка СК 22.1-2.1-1 шт, Нз=3000мм) | шт | 2 |
| 1.6.6.4 | Промежуточная угловая опора УБ35-110-11-т.с.3.407.1-164.06.00 (стойка СК 22.1-2.1-1 шт, Нз=3000мм) с оттяжкой ОТ252 | шт | 1 |
| 1.6.7 | Установка разъединителя РЛНД.1-10II/400 У1 на ответвительной опоре (устройство ОАР-3) | шт | 1 |
| 1.6.8 | Монтаж натяжной гирлянды из 2-х изоляторов ПС70 Е | компл | 18 |
| 1.6.9 | Монтаж подвесной гирлянды из 2-х изоляторов ПС70 Е | компл | 6 |
| 1.6.10 | Монтаж штыревых изоляторов ШФ 20ГО | шт | 18 |
| 1.6.11 | Подвеска провода АС-95/16,0 | км(3пр) | 0,386 |
| 1.6.12 | Устройство перехода ВЛ 10 кВ через а.д. I категории (75м) | шт | 1 |
| 1.6.13 | Монтаж плашечного зажима ПА-3-2А | шт | 24 |
| 1.6.14 | Монтаж плашечного зажима ПС-3-1 | шт | 14 |
| 1.6.15 | Рытье траншеи Т-1 мех. способом с обратной засыпкой, Нз=500мм | км | 0,4 |
| 1.6.16 | Устройство заземления опор: |  |  |
| 1.6.16.1 | Забивка вертикального электрода Ø18мм, L=5 м | шт | 44 |
| 1.6.16.2 | Устройство горизонтального заземлителя Ø12мм, L=40 м | шт | 10 |
| 1.6.17 | Вывоз мусора на расстояние - 22 км : |  |  |
| 1.6.17.1 | Опоры железобетонные | т | 14,1 |
| 1.6.17.2 | Провод АС-95/16,0, L=0,819 км | т | 0,315 |
| 1.6.17.3 | Вывоз оттяжки с анкером | т | 0,4 |
| 1.7 | Переустройство ВЛ 10 кВ (Владелец - АЗС) |  |  |
| 1.7.1 | Демонтаж одностоечной ж.б. опоры, H=10м (1 стойка СВ105-5) | шт | 1 |
| 1.7.2 | Демонтаж провода АС-50/8,0 | км | 0,285 |
| 1.7.3 | Монтаж и установка концевой опоры К1-4 (т. с. 3.407.1-136.04.00) в сверленый котлован (стойка СВ105-5 - 1 шт, Нз=2500мм) | шт | 1 |
| 1.7.4 | Подвеска демонтированного в существующем пролете провода АС-50/8,0 | км | 0,08 |
| 1.7.5 | Установка на опоре мачтовой муфты 4КМ и комплекта разрядников РВН-0,5 У1 (3 шт) по т. с. 3.407.1-136.23.00 | компл | 1 |
| 1.7.6 | Монтаж штыревых изоляторов | шт | 4 |
| 1.7.7 | Монтаж плашечного зажима ПА-2-2А | шт | 8 |
| 1.7.8 | Монтаж плашечного зажима ПС-1-1 | шт | 1 |
| 1.7.9 | Устройство заземления опор: |  |  |
| 1.7.9.1 | Забивка вертикального электрода Ø18мм, L=5 м | шт | 4 |
| 1.7.9.2 | Устройство горизонтального заземлителя Ø12мм, L=40 м | шт | 1 |
| 1.7.10 | Рытье вручную рабочего котлована размером 2,2х11х1,83 (h) (м) с обратной засыпкой песком с уплотнением | шт | 1 |
| 1.7.11 | Рытье вручную рабочего котлована размером 2,2х11х1,83 (h) (м) с обратной засыпкой песком с уплотнением | шт | 1 |
| 1.7.12 | Устройство скрытого перехода КЛ 0,4 кВ через автомобильную дорогу I категории способом прокола (Lпрокола=34 м): | компл | 1 |
| 1.7.12.1 | Футляр из ст. трубы (ГОСТ 10704-91) Ø 325х9,0мм, L=34 м | шт | 1 |
| 1.7.12.2 | Прокладка полиэтиленовой трубы Ø 110/94мм в ст. трубе, L=36 м | шт | 2 |
| 1.7.12.3 | Установка заглушек (код 023110) с уплотнением на трубы | шт | 2 |
| 1.7.12.4 | Прокладка стального троса Ø6мм в п/э трубе, L=36 м | шт | 1 |
| 1.7.12.5 | Прокладка кабеля АВБбШв (4х50мм² )в п/э трубе | м | 36 |
| 1.7.13 | Пересечение с автодорогой I категории открытым способом: |  |  |
| 1.7.13.1 | Прокладка ст. трубы (ГОСТ 10704-91) Ø 325х9,0мм, L=10 м в траншее | шт | 1 |
| 1.7.13.2 | Прокладка полиэтиленовой трубы Ø 110/94мм в ст. трубе, L=12 м | шт | 2 |
| 1.7.13.3 | Установка заглушек (код 023110) с уплотнением на трубы | шт | 2 |
| 1.7.13.4 | Прокладка стального троса Ø 6мм в п/э трубе, L=12 м | шт | 1 |
| 1.7.13.5 | Прокладка кабеля АВБбШв (4х50мм² ) в п/э трубе | м | 13 |
| 1.7.14 | Устройство уплотнения вводов в ст. тр. битумом и прядью | шт | 2 |
| 1.7.15 | Рытье траншеи 0,5х1,0м (h) | м | 7 |
|  |  | м3 | 3,5 |
| 1.7.16 | Устройство постели из песка для кабеля в траншее | м | 7 |
|  |  | м3 | 1,05 |
| 1.7.17 | Прокладка полиэтиленовой трубы в траншее | м | 3 |
| 1.7.18 | Прокладка кабеля АВБбШв (4х50мм²) в п/э трубе в траншее | м | 3 |
| 1.7.19 | Прокладка кабеля АВБбШв (4х50мм²) в траншее | м | 5 |
| 1.7.20 | Прокладка кабеля АВБбШв (4х50мм²) по ж.б. опоре | м | 10 |
| 1.7.21 | Защита кабеля на опоре уголком 75х75х5мм, L=2.5 м | шт | 1 |
| 1.7.22 | Защита кабеля в траншее сигнальной лентой СЛ-250 | м | 8 |
| 1.7.23 | Заземляющий проводник МГГ сеч.16 мм2 для электрооборудования | м | 2 |
| 1.7.24 | Вывод кабельной линии из траншеи в существующий ящик | м | 3 |
| 1.7.25 | Монтаж концевой муфты 4КВТпнг | шт | 1 |
| 1.7.26 | Экранирование сущ. кабеля связи швеллером №10, L=30 м | шт | 1 |
| 1.7.27 | Вывоз мусора на расстояние - 22 км : |  |  |
| 1.7.27.1 | Опоры железобетонные | т | 1,2 |
| 1.7.27.2 | Провод АС-50/8,0, L=0,205 км | т | 0,04 |
| 1.8 | Переустройство газопроводов |  |  |
| 1.8.1 | Переход на ПК 0+07 (С-6) газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 Р=0,29МПа (Ду100 сталь) |  |  |
| 1.8.1.1 | Обратная засыпка траншеи грунтом Нср=1,5м, Вср=0,7м | м | 49,5 |
| 1.8.1.2 | Разработка грунта вручную Нср=1,3 м, Вср=0,7 м | м | 1 |
| 1.8.1.3 | Обратная засыпка траншеи грунтом Нср=1,5 м, Вср=0,7 м | м | 35,5 |
| 1.8.1.4 | Устройство песчаного основания H=100 мм | м³ | 2,6 |
| 1.8.1.5 | Присыпка песком трубы H=200 мм | м³ | 5,2 |
| 1.8.1.6 | Засыпка трубопровода под дорогой песком | м³ | 14,2 |
| 1.8.1.7 | Укладка газопровода Ø108х4,0мм надземным способом из труб по ГОСТ 10704-91 В Ст.3сп ГОСТ 10705-80* | м | 6 |
| 1.8.1.8 | Труба Ø 219х5,0мм по ГОСТ 10704-91 для защитного кожуха (выход из земли). | м | 1 |
| 1.8.1.9 | Отвод гнутый 90° (сталь) Ø108х4,0мм | шт | 2 |
| 1.8.1.10 | Устройство ИФС Ø100мм | шт | 1 |
| 1.8.1.11 | Масляная краска (нанесение наружной изоляции) | кг | 3 |
| 1.8.1.12 | Трубы газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 (для подземной прокладки в траншее + 5%) | м | 53 |
| 1.8.1.13 | Устройство опорных колец Ø 100мм | шт | 10 |
| 1.8.1.14 | Укладка газопровода из труб ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 в траншее | м | 50,5 |
| 1.8.1.15 | Устройство защитного футляра из труб ПЭ100 ГАЗ SDR11-180х16,4 | м | 20 |
| 1.8.1.16 | Испытание газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 на герметичность воздухом до укладки на место Рисп=0,6 МПа 24 часа | м | 20 |
| 1.8.1.17 | Испытание газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 на герметичность воздухом после укладки и полной засыпки Рисп=0,6 МПа 24 часа | м | 20 |
| 1.8.1.18 | Испытание газопровода на герметичность воздухом с основным газопроводом Рисп=0,6 МПа 24 часа | м | 50,5 |
| 1.8.1.19 | 100% контроль сварных стыков труб ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 ультразвуковым методом | стык | 9 |
| 1.8.1.20 | 100% контроль сварных стыков труб ПЭ100 ГАЗ SDR11-180х16,4 ультразвуковым методом | стык | 3 |
| 1.8.1.21 | Заделка концов футляра (битум и льняным волокном) | шт | 2 |
| 1.8.1.22 | Битумом нефтяным БНИ-IV | кг | 8 |
| 1.8.1.23 | Льняное волокно | кг | 3 |
| 1.8.1.24 | Контрольная трубка в сборе с установкой на защитном футляре | шт | 1 |
| 1.8.1.25 | Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11-63x5,8 (отрезок для контр. трубки) | м | 1 |
| 1.8.1.26 | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» ПЭ80 ГАЗ SDR11-63x5,8/СТ 57 | шт | 1 |
| 1.8.1.27 | Седелка ПЭ80 SDR11-180x63 ГАЗ | шт | 1 |
| 1.8.1.28 | Установка познавательных знаков | шт | 3 |
| 1.8.1.29 | Установка дорожных знаков | шт | 2 |
| 1.8.1.30 | Контрольная трубка в сборе с установкой на углах поворота, на переходах с подземной прокладки на надземную по серии 5.905-25 | шт | 2 |
| 1.8.1.31 | Заглушка Ø100мм | шт | 1 |
| 1.8.1.32 | Гравий для строительных работ по ГОСТ8267-93 | м³ | 0,4 |
| 1.8.1.33 | Песок для строительных работ | м³ | 0,5 |
| 1.8.1.34 | Прокладка полиэтиленовой сигнальной ленты ТУ2245-028-00203536-96 с вмонтированной полосой металлической фольги | м | 35,5 |
| 1.8.1.35 | Демонтаж надземного участка газ-да Ø100мм | м | 50 |
| 1.8.1.36 | Погрузка труб на транспорт и вывоз трубопровода и стоек. | т | 1,4 |
| 1.8.2 | Переход через а.д. «Краснодар – Новороссийск» на ПК 2+38 газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 Р=0,29МПа (Ду100 сталь) |  |  |
| 1.8.2.1 | Уточнение положения залегания подземного участка газопровода | м | 46 |
| 1.8.2.2 | Разработка грунта механизированным способом Нср=1,5м, Вср=0,7м | м | 37 |
| 1.8.2.3 | Обратная засыпка траншеи грунтом Нср=1,5м, Вср=0,7м | м | 37 |
| 1.8.2.4 | Устройство песчаного основания H=100мм | м³ | 2,6 |
| 1.8.2.5 | Присыпка песком трубы H=200мм | м³ | 5,2 |
| 1.8.2.6 | Устройство рабочего котлована 10х2,4х2,8м (h) | шт | 1 |
| 1.8.2.7 | Устройство приемного котлована 1,5х2,4х2,6м (h) | шт | 1 |
| 1.8.2.8 | Крепление стенок котлованов досками | м² | 89,8 |
| 1.8.2.9 | Продавливание под существующей дорогой стальной трубой Ø530х8мм по ГОСТ 10704-91 В Ст.3сп ГОСТ 10705-80* | м | 46 |
| 1.8.2.10 | Протягивание в стальную тубу Ø530мм полиэтиленовой трубы ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 в защитном полиэтиленовом футляре ПЭ100 ГАЗ SDR11-180х16,4 | м | 46 |
| 1.8.2.11 | Устройство опорных колец Ø110мм | шт | 23 |
| 1.8.2.12 | Трубы для прокладки газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 (+5%) | м | 88 |
| 1.8.2.13 | Укладка газопровода из труб ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 в траншее открытым способом | м | 37 |
| 1.8.2.15 | Испытание газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 на герметичность воздухом после укладки и полной засыпки Рисп=0,6МПа 24 часа | м | 46 |
| 1.8.2.16 | Испытание газопровода на герметичность воздухом с основным газопроводом Рисп=0,6 МПа 24 часа. | м | 46 |
| 1.8.2.17 | Испытание газопровода на герметичность воздухом с основным газопроводом Рисп=0,6 МПа 24 часа. | м | 83 |
| 1.8.2.18 | 100% контроль сварных стыков труб ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 ультразвуковым методом | стык | 14 |
| 1.8.2.19 | 100% контроль сварных стыков труб ПЭ100 ГАЗ SDR11-180х16,4 ультразвуковым методом | стык | 8 |
| 1.8.2.20 | Заделка концов футляра (битум и льняным волокном) | шт | 2 |
| 1.8.2.21 | Битумом нефтяным БНИ-IV | кг | 8 |
| 1.8.2.22 | Льняное волокно | кг | 3 |
| 1.8.2.23 | Контрольная трубка в сборе с установкой на защитном футляре | шт | 1 |
| 1.8.2.24 | Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11-63x5,8 (отрезок для контр. трубки) | м | 1 |
| 1.8.2.25 | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» ПЭ80 ГАЗ SDR11-63x5,8/СТ 57 | шт | 1 |
| 1.8.2.26 | Седелка ПЭ80 SDR11-180x63 ГАЗ | шт | 1 |
| 1.8.2.27 | Контрольная трубка в сборе с установкой на углах поворота, на переходах с подземной прокладки на надземную по сер.5.905-25. | шт | 2 |
| 1.8.2.28 | Установка опознавательных знаков | шт | 4 |
| 1.8.2.29 | Установка дорожных знаков | шт | 2 |
| 1.8.2.30 | Гравий для строительных работ по ГОСТ8267-93 | м³ | 0,4 |
| 1.8.2.31 | Песок для строительных работ | м³ | 0,5 |
| 1.8.2.32 | Установка ПЭ крана Ø100мм Ру=0,6МПа для подземной установки под ковер | шт | 2 |
| 1.8.2.33 | Забивка пространства между футляром и патроном песком | м³ | 8,9 |
| 1.8.2.34 | Прокладка полиэтиленовой сигнальной ленты ТУ2245-028-00203536-96 с вмонтированной полосой металлической фольги | м | 37 |
| 1.8.2.35 | Демонтаж надземного участка газопровода Ø100мм и металлических стоек | м | 37 |
| 1.8.2.36 | Погрузка труб на транспорт и вывоз. | т | 1,4 |
| 1.8.2.37 | Забивка пространства футляра под дорогой песком | м³ | 4 |
| 1.8.3 | Переход на ПК 6+07 (С-6) газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 Р=0,29МПа (Ду100 сталь) |  |  |
| 1.8.3.1 | Разработка грунта механизированным способом Нср=1,5м, Вср=0,7 м | м | 54 |
| 1.8.3.2 | Разработка грунта вручную Нср=1,3 м, Вср=0,7 м | м | 1 |
| 1.8.3.3 | Обратная засыпка траншеи грунтом Нср=1,5 м, Вср=0,7 м | м | 41 |
| 1.8.3.4 | Устройство песчаного основания H=100мм | м³ | 2,9 |
| 1.8.3.5 | Присыпка песком трубы H=200мм | м³ | 5,8 |
| 1.8.3.6 | Засыпка трубопровода под дорогой песком | м³ | 12,8 |
| 1.8.3.7 | Укладка газопровода Ø108х4,0мм надземным способом из труб по ГОСТ 10704-91 В Ст.3сп ГОСТ 10705-80* | м | 6 |
| 1.8.3.8 | Труба Ø219х5,0мм по ГОСТ 10704-91 для защитного кожуха (выход из земли) | м | 1 |
| 1.8.3.9 | Отвод гнутый 90° (сталь) Ø108х4,0мм | шт | 2 |
| 1.8.3.10 | Устройство ИФС Ø100мм | шт | 2 |
| 1.8.3.11 | Масляная краска (нанесение наружной изоляции) | кг | 3 |
| 1.8.3.12 | Трубы для прокладки газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10мм (+5%) | м | 58 |
| 1.8.3.13 | Укладка газопровода из труб ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 в траншее | м | 55 |
| 1.8.3.14 | Устройство защитного футляра из труб ПЭ100 ГАЗ SDR11-180х16,4 | м | 20 |
| 1.8.3.15 | Испытание газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 на герметичность воздухом до укладки на место Рисп=0,6МПа 24 часа | м | 20 |
| 1.8.3.16 | Испытание газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 на герметичность воздухом после укладки и полной засыпки Рисп=0,6МПа 24 часа | м | 20 |
| 1.8.3.17 | Испытание газопровода на герметичность воздухом вместе с основным газопроводом Рисп=0,6МПа 24 часа | м | 55 |
| 1.8.3.18 | 100% контроль сварных стыков труб ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 ультразвуковым методом | стык | 10 |
| 1.8.3.19 | 100% контроль сварных стыков труб ПЭ100 ГАЗ SDR11-180х16,4 ультразвуковым методом | стык | 3 |
| 1.8.3.20 | Заделка концов футляра (битум и льняным волокном) | шт | 2 |
| 1.8.3.21 | Битумом нефтяным БНИ-IV | кг | 8 |
| 1.8.3.22 | Льняное волокно | кг | 3 |
| 1.8.3.23 | Контрольная трубка в сборе с установкой на защитном футляре | шт | 1 |
| 1.8.3.24 | Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11-63x5,8 (отрезок для контр. трубки) | м | 1 |
| 1.8.3.25 | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» ПЭ80 ГАЗ SDR11-63x5,8/СТ 57 | шт | 1 |
| 1.8.3.26 | Седелка ПЭ80 SDR11-180x63 ГАЗ | шт | 1 |
| 1.8.3.27 | Устройство опорных колец Ø110мм | шт | 9 |
| 1.8.3.28 | Установка опознавательных знаков | шт | 3 |
| 1.8.3.29 | Установка дорожных знаков | шт | 2 |
| 1.8.3.30 | Врезка ПЭ трубы Ø110х10мм в существующий стальной газопровод | шт | 1 |
| 1.8.3.31 | Ø100мм неразъемным соединением обычного типа | шт | 1 |
| 1.8.3.32 | Контрольная трубка в сборе для установки на углах поворота, на переходах с подземной прокладки на надземную по сер. 5,905-25 | шт | 2 |
| 1.8.3.33 | Заглушка Ø100мм | шт | 1 |
| 1.8.3.34 | Гравий для строительных работ по ГОСТ8267-93 | м³ | 0,4 |
| 1.8.3.35 | Песок для строительных работ | м³ | 0,5 |
| 1.8.3.36 | Прокладка полиэтиленовой сигнальной ленты ТУ2245-028-00203536-96 с вмонтированной полосой металлической фольги | м | 41 |
| 1.8.3.37 | Демонтаж надземного участка газ-да Ø100мм и стоек | м | 55 |
| 1.8.3.38 | Погрузка труб на транспорт и вывоз трубопровода и стоек. | т | 1,4 |
| 1.8.4 | Переход на ПК 6+51 (С-6) газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8 Р=0,005МПа (Ду50 сталь) |  |  |
| 1.8.4.1 | Разработка грунта механизированным способом Нср=1,5 м, Вср=0,7 м | м | 31,5 |
| 1.8.4.2 | Разработка грунта вручную Нср=1,3м, Вср=0,7 м | м | 1 |
| 1.8.4.3 | Обратная засыпка траншеи грунтом Нср=1,5 м, Вср=0,7 м | м | 32,5 |
| 1.8.4.4 | Устройство песчаного основания H=100 мм | м³ | 2,3 |
| 1.8.4.5 | Присыпка песком трубы H=200 мм | м³ | 4,6 |
| 1.8.4.6 | Засыпка трубопровода под дорогой песком | м³ | 10,9 |
| 1.8.4.7 | Укладка газопровода Ø57х3,5мм надземным способом из труб по ГОСТ 10704-91 В Ст.3сп ГОСТ 10705-80* | м | 6 |
| 1.8.4.8 | Труба Ø219мм по ГОСТ 10704-91 для защитного кожуха (выход из земли) | м | 1 |
| 1.8.4.9 | Отвод гнутый 90° (сталь) Ø50мм | шт | 2 |
| 1.8.4.10 | Устройство ИФС Ø50мм | шт | 2 |
| 1.8.4.11 | Масляная краска (нанесение наружной изоляции) | кг | 3 |
| 1.8.4.12 | Трубы газопровода ПЭ ГАЗ SDR11-63х5,8 (+5%) | м | 35 |
| 1.8.4.13 | Укладка газопровода из труб ПЭ ГАЗ SDR11-63х5,8 в траншее | м | 32,5 |
| 1.8.4.14 | Устройство защитного футляра из труб ПЭ100 ГАЗ SDR11-140х12,7 | м | 17 |
| 1.8.4.15 | Испытание газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8 на герметичность воздухом до укладки на место Рисп=0,3МПа 24 часа | м | 17 |
| 1.8.4.16 | Испытание газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8 на герметичность воздухом после укладки и полной засыпки Рисп=0,3МПа 24 часа | м | 17 |
| 1.8.4.17 | Испытание газопровода на герметичность воздухом совместно с основным газопроводом Рисп.=0,3МПа 24 часа | м | 32,5 |
| 1.8.4.18 | 100% контроль сварных стыков труб ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8 ультразвуковым методом | стык | 6 |
| 1.8.4.19 | 100% контроль сварных стыков труб ПЭ100 ГАЗ SDR11-140х12,7 ультразвуковым методом | стык | 3 |
| 1.8.4.20 | Заделка концов футляра (битум и льняным волокном) | шт | 2 |
| 1.8.4.21 | Битумом нефтяным БНИ-IV | кг | 8 |
| 1.8.4.22 | Льняное волокно | кг | 3 |
| 1.8.4.23 | Контрольная трубка в сборе с установкой на защитном футляре | шт | 1 |
| 1.8.4.24 | Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11-63x5,8 (отрезок для контр. трубки) | м | 1 |
| 1.8.4.25 | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» ПЭ80 ГАЗ SDR11-63x5,8/СТ 57 | шт | 1 |
| 1.8.4.26 | Седелка ПЭ80 SDR11-140x63 ГАЗ | шт | 1 |
| 1.8.4.27 | Устройство опорных колец Ø50мм | шт | 8 |
| 1.8.4.28 | Установка познавательных знаков | шт | 3 |
| 1.8.4.29 | Установка дорожных знаков | шт | 2 |
| 1.8.4.30 | Врезка ПЭ трубы Ø63х5,8мм в существующий стальной газопровод Ø50мм неразъемным соединением обычного типа | шт | 2 |
| 1.8.4.31 | Заглушка Ø50мм | шт | 2 |
| 1.8.4.32 | Гравий для строительных работ по ГОСТ8267-93 | м³ | 0,4 |
| 1.8.4.33 | Песок для строительных работ | м | 0,5 |
| 1.8.4.34 | Прокладка полиэтиленовой сигнальной ленты ТУ2245-028-00203536-96 с вмонтированной полосой металлической фольги | м | 15,5 |
| 1.8.4.35 | Демонтаж надземного участка газ-да и стоек Ø50мм | м | 28 |
| 1.8.4.36 | Погрузка труб на транспорт и вывоз трубопровода и стоек | т | 1,4 |
| 1.9 | Переустройство линий связи |  |  |
| 1.9.1 | Владелец: ФГУ Центр МИР ИТ ЗАО "Межгорсвязьстрой" |  |  |
| 1.9.1.1 | Рытье и обратная засыпка траншеи для прокладки труб (Нз=1,1 м; Вср.=0,5 м) | м | 1095 |
| 1.9.1.2 | То же, вручную | м | 18 |
| 1.9.1.3 | Прокладка асбестоцементной трубы Д=100 мм в траншее | м | 2226 |
| 1.9.1.4 | Муфта для соединения а. ц. труб, САМ | шт | 727 |
| 1.9.1.5 | Установка сборного железобетонного колодца (крышка с запорным устройством) ККСр-2-10 с рытьем и засыпкой котлована | шт | 15 |
| 1.9.1.6 | Ввод труб в колодцы | шт | 56 |
| 1.9.1.7 | Протяжка полимерного тягового троса Ø6мм в а/ц трубу | м | 1441 |
| 1.9.1.8 | Прокладка кабеля ДПС 096Т16-06-20.0/0.6 в занятом канале существующей канализации | м | 4151 |
| 1.9.1.9 | Прокладка кабеля ДПС 096Т16-06-20.0/0.6 в проектируемой канализации | м | 1169 |
| 1.9.1.10 | Запас кабеля ДПС на монтаж муфт и выкладку по колодцам | м | 120 |
| 1.9.1.11 | Монтаж муфты МТОК -Б1/218 на кабеле ДПС | шт | 2 |
| 1.9.1.12 | Измерение ВОК на кабельной площадке | каб. | 1 |
| 1.9.1.13 | Измерение ВОК на смонтированном участке | уч-к | 1 |
| 1.9.1.14 | Переключение кабелей с оплатой затрат, сязанных с простоем телефонных каналов | шт | 1 |
| 1.9.1.15 | Герметизация кабельного канала занятого | шт | 108 |
| 1.9.1.16 | Герметизация кабельного канала свободного | шт | 28 |
| 1.9.1.17 | Установка замерного столбика с рытьем и засыпкой котлована | шт | 5 |
| 1.9.1.18 | Установка предупредительного знака | шт | 2 |
| 1.9.1.19 | Демонтаж кабеля ДПС из полиэтиленовых труб | м | 5089 |
| 1.9.2 | Владелец: ООО МТУ "Телеком-С" (ОАО "Мегафон") |  |  |
| 1.9.2.1 | Рытье траншеи вручную для защиты сущ. кабеля | м | 171 |
| 1.9.2.2 | Устройство подушки из щебня толщиной 0,1 м | м2 | 718 |
| 1.9.2.3 | Защита существ. кабеля в траншее железобетонными плитами 4,18х1,49х0,22 м | м | 171 |
| 1.9.2.4 | Засыпка траншеи грунтом (4.2х0,1 м) | м | 17 |
| 1.9.2.5 | Засыпка траншеи песком (4.2х0,1 м) | м | 154 |
| 1.9.2.6 | Установка замерного ж. б. столбика L=1,2 м с рытьем и засыпкой котлована | шт | 2 |
| 1.9.2.7 | Рытье и обратная засыпка траншеи для прокладки труб (Нз=1,1 м; Вср.=0,5 м) | м | 201 |
| 1.9.2.8 | Прокладка асбестоцементной трубы Д=100 мм в траншее | м | 402 |
| 1.9.2.9 | Муфта для соединения а. ц. труб, САМ | шт | 128 |
| 1.9.2.10 | Установка сборного железобетонного универсального колодца (крышка с запорным устройством) ККС-2 с рытьем и засыпкой котлована | шт | 4 |
| 1.9.2.11 | Ввод труб в колодцы | шт | 12 |
| 1.9.2.12 | Протяжка полимерного тягового троса Ø6мм в а/ц трубу | м | 406 |
| 1.9.2.13 | Герметизация кабельного канала свободного | шт | 12 |
| 1.9.2.14 | Установка предупредительного знака | шт | 2 |
| 1.9.3 | Владелец: ОАО "Ростелеком" |  |  |
| 1.9.3.1 | Рытье и обр. засыпка траншеи для прокладки 2-х кабелей (Hз=0,9м, Вср=0,4м) | м | 792 |
| 1.9.3.2 | То же, вручную | м | 15 |
| 1.9.3.3 | Рытье и обратная засыпка траншеи для защиты существующих кабелей | м | 432 |
| 1.9.3.4 | Защита существующих кабелей ж.б. плитами 2,16х1,49х0,25 м | м | 432 |
| 1.9.3.5 | Кабель КСПЗПБ-1х4х0,9 затягиваемый в а. ц. трубу Ø100мм (145 кг/км) | м | 1586 |
| 1.9.3.6 | Запас кабеля КСПЗПБ-1х4х0,9 на монтаж муфт | м | 12 |
| 1.9.3.7 | Монтаж полиэтиленовой муфты МТ-36 на кабеле КСПЗПБ-1х4х0,9 | шт | 6 |
| 1.9.3.8 | Монтаж защтной муфты С-50 на кабеле КСПЗПБ-1х4х0,9 | шт | 6 |
| 1.9.3.9 | Защита кабеля в траншее сигнальной лентой ЛСС "Связь" или эквивалент, шириной 100 мм | м | 1555 |
| 1.9.3.10 | Защита кабеля связи швеллером N10 с двух сторон | м | 8 |
| 1.9.3.11 | Комплекм измерений для симметричного высокочастотного кабеля КСПЗПБ-1х4х0,9 | шт | 2 |
| 1.9.3.12 | Измерение сопротивления изоляции на смонтированном усилительном участке | 10х4 жил | 0,2 |
| 1.9.3.13 | То же, омического сопротивления шлейфа | 10х4 жил | 0,2 |
| 1.9.3.14 | То же, омической асимметрии жил | 10х4 жил | 0,2 |
| 1.9.3.15 | Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке | 100 изм на 1-ой час-те | 0,04 |
| 1.9.3.16 | То же, на дальнем конце | 100 изм на 1-ой час-те | 0,04 |
| 1.9.3.17 | Испытание электрической прочности симметричного кабеля | каб. | 2 |
| 1.9.3.18 | Переключение кабелей с оплатой затрат, связанных с простоем телефонных каналов | шт | 2 |
| 1.9.3.19 | Установка замерного столбика с рытьем и засыпкой котлована L=1.2 м | шт | 5 |
| 1.9.3.20 | Устройство КИП-1 у соединительной муфты | шт | 4 |
|  | Итого: |  |  |
|  | I. Подготовительные работы |  |  |
|  | Временные здания и сооружения |  |  |
|  | Непредвиденные работы и затраты |  |  |
|  | Всего (с Временными зданиями и сооружениями, Непредвиденными работами и затратами) |  |  |
|  | НДС |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |
|  | Средства на страхование (НДС не облагается) |  |  |
|  | Итого по главе I |  |  |
| II. Работы по строительству |
| 2 | Земляное полотно |  |  |
| 2.1 | Устройство земляного полотна на а.д. М-4 «Дон» |  |  |
| 2.1.1 | Профильный объем земляных работ: |  |  |
| 2.1.1.1 | Насыпь | м3 | 350 |
| 2.1.1.2 | Срезка грунта в основании насыпи | м3 | 14170 |
| 2.1.1.3 | Замена грунта в основании насыпи | м3 | 14170 |
| 2.1.1.4 | Срезка существующих обочин | м3 | 5860 |
| 2.1.1.5 | Объем оплачиваемых работ | м3 | 34550 |
| 2.1.2 | Разработка грунта 2 группы (срезка существующих обочин) экскаватором с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 5860 |
| 2.1.3 | Транспортировка грунта от срезки существующих обочин на расстояние до 1км для планировки в пазухах развязки–справа по ходу пикетажа (объемный вес грунта 1,66т/м3) | м3 | 5860 |
| 2.1.4 | Разработка грунта 2 группы (срезка грунта в основании насыпи) экскаватором с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 14170 |
| 2.1.5 | Транспортировка грунта от срезки в основании насыпи на расстояние до 1км км (объемный вес грунта 1,96т/м3) в «пазухи» развязки | м3 | 14170 |
| 2.1.6 | Транспортировка грунта 1группы плотностью 1,66т/м3 из карьера «Куб» Усть-Лабинского района по цене 150руб/ м3 автосамосвалами на расстояние 51км | м3 | 14520 |
| 2.1.7 | Уплотнение грунта насыпи пневмокатками массой 25 т при толщине слоя 20 см и 8 проходах по одному следу | м3 | 13830 |
| 2.1.8 | Полив грунта водой при уплотнении | м3 | 6910 |
| 2.1.9 | Планировка верха земполотна и откосов насыпи механизированным способом в грунтах I группы | м2 | 61417 |
| 2.1.10 | Планировка грунта 2 группы механизированным способом в пазухах развязки средней с приданием уклона для обеспечения водоотвода | м3 | 20030 |
|  |  | м2 | 16560 |
| 2.1.11 | Перемещение растительного грунта I группы из валов, толщиной 20 см, в пазухах съездов транспортных развязок бульдозером, на расстояние 50м | м2 | 20660 |
|  |  | м3 | 4130 |
| 2.1.12 | Укрепление пазух съездов посевом трав с поливом водой | м2 | 16560 |
| 2.2 | Укрепление откосов насыпи засевом трав |  |  |
| 2.2.1 | Перемещение растительного грунта I группы, толщиной 20 см, к откосам насыпи бульдозером, на расстояние 50м | м2 | 17363 |
|  |  | м3 | 3470 |
| 2.2.2 | Погрузка остатков растительного грунта I группы экскаватором в автосамосвалы | м3 | 10700 |
| 2.2.3 | Транспортировка растительного грунта плотностью 1,66т/м3 на среднее расстояние 5км для улучшения малопродуктивных земель Теучежского района | м3 | 10700 |
| 2.2.4 | Укрепление откосов насыпи посевом трав с поливом водой | м2 | 17363 |
| 2.3 | Устройство земляного полотна на автомобильной дороге Краснодар-Новороссийск |  |  |
| 2.3.1 | Профильный объем земляных работ: |  |  |
| 2.3.1.1 | Насыпь | м3 | 2540 |
| 2.3.1.2 | Срезка грунта в основании насыпи | м3 | 1020 |
| 2.3.1.3 | Замена грунта в основании насыпи | м3 | 1020 |
| 2.3.1.4 | Срезка существующих обочин | м3 | 1500 |
| 2.3.1.5 | Объем оплачиваемых работ | м3 | 6210 |
| 2.3.2 | Разработка грунта 2 группы (срезка существующих обочин) экскаватором с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 1500 |
| 2.3.3 | Транспортировка грунта от срезки существующих обочин на расстояние до 1км для планировки в пазухах развязки – справа по ходу пикетажа (объемный вес грунта 1,66 т/м3) (объемный вес грунта 1,66 т/м3) | м3 | 1500 |
| 2.3.4 | Разработка грунта 2 группы (срезка грунта в основании насыпи) экскаватором с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 1020 |
| 2.3.5 | Транспортировка грунта от срезки в основании насыпи на расстояние до 1 км (объемный вес грунта 1,96 т/м3) в «пазухи» развязки | м3 | 1020 |
| 2.3.6 | Транспортировка грунта 1 группы плотностью 1,66 т/м3 из карьера «Куб» Усть-Лабинского района по цене 150 руб/ м3 автосамосвалами на расстояние 51км | м3 | 3690 |
| 2.3.7 | Уплотнение грунта насыпи пневмокатками массой 25 т при толщине слоя 20 см и 8 проходах по одному следу | м3 | 3510 |
| 2.3.8 | Полив грунта водой при уплотнении | м3 | 1760 |
| 2.3.9 | Планировка верха земполотна и откосов насыпи механизированным способом в грунтах I группы | м2 | 19196 |
| 2.4 | Укрепление откосов насыпи засевом трав |  |  |
| 2.4.1 | Перемещение растительного грунта I группы, толщиной 20 см, к откосам насыпи бульдозером, на расстояние 50м | м2 | 3744 |
|  |  | м3 | 750 |
| 2.4.2 | Погрузка остатков растительного грунта I группы экскаватором в автосамосвалы | м3 | 270 |
| 2.4.3 | Транспортировка растительного грунта плотностью 1,66т/м3 на среднее расстояние 5км для улучшения малопродуктивных земель Теучежского района | м3 | 270 |
| 2.4.4 | Укрепление откосов насыпи посевом трав с поливом водой | м2 | 3744 |
|  | Глава 3. Дорожная одежда |  |  |
| 3.1 | Устройство дорожной одежды по а.д. М-4 «Дон» и по а.д. Краснодар-Новороссийск |  |  |
| 3.1.1 | Тип 1 реконструкция (под движением) | м | 1660 |
| 3.1.1.1 | Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 19см, ширина барабана 2м | м2 | 43590 |
|  |  | м3 | 8282 |
| 3.1.1.2 | Транспортировка асфальтобетонного гранулята объемным весом 1.8т/м3 на расстояние до 1 км на место складирования, | т | 14907,6 |
| 3.1.1.3 | Устройство выравнивающего слоя средней толщиной 10см из щебня М600 фракции 20-40мм | м2 | 43590 |
|  |  | м3 | 4359 |
| 3.1.1.4 | Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 20см на уширяемой части земляного полотна до проектной ширины | м2 | 31374 |
| 3.1.1.5 | Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 52см на уширяемой части земляного полотна до проектной ширины, | м2 | 7171 |
| 3.1.1.6 | Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит Кмат=1,05 | м2 | 54846 |
| 3.1.1.7 | Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр.20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной | м2 | 44422 |
| 3.1.1.8 | Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 | т | 34,528 |
| 3.1.1.9 | Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 10см | м2 | 43160 |
| 3.1.1.10 | Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью 20кН/м, К=1,05 Кмат=1,05 | м2 | 43160 |
| 3.1.1.11 | Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 | т | 34,528 |
| 3.1.1.12 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7см | м2 | 43160 |
| 3.1.1.13 | Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 | т | 12,948 |
| 3.1.1.14 | Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см | м2 | 43160 |
| 3.1.2 | На разделительной полосе шириной 5м, (под движением) |  |  |
| 3.1.2.1 | Устройство слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр.20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 10см из гравия | м2 | 5291 |
| 3.1.2.2 | Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000м2 | т | 5,312 |
| 3.1.2.3 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 7см, | м2 | 5291 |
| 3.1.2.4 | Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000м2 | т | 1,992 |
| 3.1.2.5 | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки тип Б толщиной 5 см | м2 | 5291 |
| 3.1.2.6 | Погрузка материала от разборки экскаватором, , грунт 3 группы и транспортировка на расстояние 1 км, γ=1,8 т/м3 | м3 | 6233 |
|  |  | т | 11219,4 |
| 3.1.3 | Присыпные обочины |  |  |
| 3.1.3.1 | Разработка грунта I группы экскаватором с погрузкой в автосамосвалы (песок) | м3 | 2707 |
| 3.1.3.2 | Транспортировка грунта плотностью 1,66 т/ м3 автосамосвалами на расстояние 51 км | м3 | 2707 |
| 3.1.3.3 | Уплотнение грунта насыпи пневмокатками весом 25т при толщине слоя 30 см и 8 проходах по одному следу, м3 | м3 | 8130 |
| 3.1.3.4 | Полив грунта водой при уплотнении | м3 | 4065 |
| 3.1.3.5 | Планировка верха присыпных обочин в грунтах I гр. механизированным способом | м2 | 14420 |
| 3.1.4 | Тип 1 Укрепление обочин (под движением) | м | 2483 |
| 3.1.4.1 | Устройство слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр.20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 25см | м2 | 4347 |
| 3.1.4.2 | Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 | т | 3.48 |
| 3.1.4.3 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7см | м2 | 4347 |
| 3.1.4.4 | Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 | т | 1.30 |
| 3.1.4.5 | Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см | м2 | 4347 |
| 3.1.5 | Устройство дорожной одежды на переходно-скоростных полосах (в т.ч. островки безопасности) (под движением) |  |  |
| 3.1.5.1 | Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 20см, на уширяемой части земляного полотна до проектной ширины | м2 | 5325 |
| 3.1.5.2 | Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6 с содержанием гравия 35-50%, толщиной 52см, на уширяемой части земляного полотна до проектной ширины | м2 | 5325 |
| 3.1.5.3 | Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит, К=1,05 | м2 | 5325 |
| 3.1.5.4 | Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр.20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 15см | м2 | 5325 |
| 3.1.5.5 | Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 | т | 4.26 |
| 3.1.5.6 | Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 10см | м2 | 5325 |
| 3.1.5.7 | Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью 20кН/м, Кмат =1,05 | м2 | 5325 |
| 3.1.5.8 | Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 | т | 4,26 |
| 3.1.5.9 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7см | м2 | 5325 |
| 3.1.5.10 | Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 | т | 1.60 |
| 3.1.5.11 | Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см | м2 | 5325 |
| 3.2 | Автомобильная дорога Краснодар-Новороссийск (тип 2 под движением) | м | 560.3 |
| 3.2.1 | Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 24см, ширина барабана 2м | м2 | 12023 |
|  |  | м3 | 3006 |
| 3.2.2 | Транспортировка асфальтобетонного гранулята объемным весом 1.8т/м3 на расстояние до 1 км на место складирования, для дальнейшего использования в основании дорожной одежды | т | 5410,8 |
| 3.2.3 | Разборка существующего основания из ГПС толщиной 65см на участке от ПК4+50 до ПК5+60 (к.тр.) с погрузкой | м2/м3 | 2559/1663 |
| 3.2.4 | Транспортировка материала от разборки основания объемным весом 1.8т/м3 на расстояние до 1км на место складирования (для последующего использованя на местном проезде в присыпных обочинах) | т | 2993,4 |
| 3.2.5 | Устройство выравнивающего слоя средней толщиной 10см из щебня М600 фракции 20-40мм | м2 | 9466 |
|  |  | м3 | 946 |
| 3.2.6 | Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, содержанием гравия 35-50%, толщиной 20см на уширяемой части земляного полотна до проектной ширины | м2 | 6180 |
| 3.2.7 | Устройство нижнего слоя основания на участке разборки существующей дорожной одежды ПК4+50 ПК5+60(к.тр)на всю ширину з.п.из гравийно-песчаной смеси С-6 , содержанием гравия 35-50%, толщиной 20см | м2 | 4037 |
| 3.2.8 | Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6, содержанием гравия 35-50%, толщиной 47см на уширяемой части земляного полотна до проектной ширины, | м2 | 660 |
| 3.2.9 | Устройство нижнего слоя основания толщиной 47см на участке разборки существующей дорожной одежды ПК4+50 ПК5+60(к.тр) из гравийно-песчаной смеси С-6 , содержанием гравия 35-50% | м2 | 2539 |
| 3.2.10 | Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит, К=1,05 | м2 | 13186 |
| 3.2.11 | Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр.20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 16см | м2 | 11530 |
| 3.2.12 | Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 | т | 6.20 |
| 3.2.13 | Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 10см, | м2 | 7753 |
| 3.2.14 | Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью20кН/м, Кмат=1,05 | м2 | 7753 |
| 3.2.15 | Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 | т | 6.20 |
| 3.2.16 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7см | м2 | 7753 |
| 3.2.17 | Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 | т | 2,32 |
| 3.2.18 | Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см | м2 | 7753 |
| 3.2.1 | На разделительной полосе шириной 5м |  |  |
| 3.2.1.1 | Устройство слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр.20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 8см из гравия | м2 | 1681 |
| 3.2.1.2 | Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 | т | 1,34 |
| 3.2.1.3 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 7см, | м2 | 1681 |
| 3.2.1.4 | Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 | т | 0,504 |
| 3.2.1.5 | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки тип Б толщиной 5 см | м2 | 1681 |
| 3.2.2 | Устройство дорожной одежды на переходно-скоростных полосах (под движением) |  |  |
| 3.2.2.1 | Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6, содержанием гравия 35-50%, толщиной 67см на уширяемой части земляного полотна до проектной ширины | м2 | 1650 |
| 3.2.2.2 | Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит, Кмат=1,05 | м2 | 1650 |
| 3.2.2.3 | Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр.20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 16см | м2 | 1650 |
| 3.2.2.4 | Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 | т | 1,32 |
| 3.2.2.5 | Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 8 см, | м2 | 1650 |
| 3.2.2.6 | Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью20 кН/м, Кмат=1,05 | м2 | 1650 |
| 3.2.2.7 | Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 | т | 1,32 |
| 3.2.2.8 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7см | м2 | 1650 |
| 3.2.2.9 | Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 | т | 0,495 |
| 3.2.2.10 | Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см | м2 | 1650 |
| 3.2.3 | Присыпные обочины (под движением) |  |  |
| 3.2.3.1 | Погрузка материала от разборки, экскаватором, с транспортировкой грунта 3группы на расстояние 1км, γ=1,8 т/м3 | м3 | 3370 |
|  |  | т | 6066 |
| 3.2.3.2 | Уплотнение грунта насыпи пневмокатками весом 25т при толщине слоя 30 см и 8 проходах по одному следу | м3 | 3060 |
| 3.2.3.3 | Полив грунта водой при уплотнении | м3 | 1530 |
| 3.2.3.4 | Планировка верха присыпных обочин в грунтах III гр. механизированным способом | м2 | 5622 |
| 3.2.4 | Тип 1 Укрепление обочин (под движением) |  |  |
| 3.2.4.1 | Устройство слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр.20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 24см из гравия | м2 | 3226 |
| 3.2.4.2 | Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 | т | 2,58 |
| 3.2.4.3 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7 см | м2 | 3226 |
| 3.2.4.4 | Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 | т | 0,97 |
| 3.2.4.5 | Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см | м2 | 3226 |
| 4 | Глава 4. Транспортная развязка |  |  |
| 4.1 | Устройство земляного полотна на съездах 1, 2, 3, 4 транспортной развязки и местных проездах |  |  |
| 4.1.1 | Профильный объем земляных работ: |  |  |
| 4.1.1.1 | Насыпь | м3 | 220060 |
| 4.1.1.2 | Выемка | м3 | 3680 |
| 4.1.1.3 | Срезка грунта в основании насыпи | м3 | 22910 |
| 4.1.1.4 | Замена грунта в основании насыпи | м3 | 22910 |
| 4.1.1.5 | Срезка существующих обочин | м3 | 300 |
| 4.1.1.6 | Разборка существующей насыпи | м3 | 16250 |
| 4.1.1.7 | Объем оплачиваемых работ | м3 | 280050 |
| 4.1.2 | Разработка грунта 2 группы (срезка существующих обочин) экскаватором с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 300 |
| 4.1.3 | Транспортировка грунта от срезки существующих обочин на расстояние 1 км в пазухи транспортной развязки (объемный вес грунта 1.66т/м3) | м3 | 300 |
| 4.1.4 | Разработка грунта 2 группы (срезка грунта в основании насыпи) экскаватором с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 22910 |
| 4.1.5 | Транспортировка грунта от срезки в основании насыпи на расстояние до 1км (объемный вес грунта 1.96т/м3) в «пазухи» развязки | м3 | 22910 |
| 4.1.6 | Разработка грунта 2 группы (разборка существующей насыпи) экскаватором с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 16250 |
| 4.1.7 | Транспортировка грунта от разборка существующей насыпи (объемный вес грунта 1.66т/м3) на расстояние до 1км в насыпь | м3 | 16250 |
| 4.1.8 | Транспортировка грунта 1группы плотностью 1.66т/м3 из карьера «Куб» Усть-Лабинского района по цене 150руб/ м3 автосамосвалами на расстояние 51 км в насыпь | м3 | 236910 |
| 4.1.9 | Разработка выемки в грунтах I группы экскаватором с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 3680 |
| 4.1.10 | Транспортировка грунта из выемки (объемный вес грунта 1.66т/м3) на расстояние до 1км для планировки пазух развязки (слева по ходу пикетажа) | м3 | 3680 |
| 4.1.11 | Уплотнение грунта насыпи пневмокатками массой 25 т при толщине слоя 20 см и 8 проходах по одному следу | м3 | 241100 |
| 4.1.12 | Полив грунта водой при уплотнении | м3 | 120550 |
| 4.1.13 | Планировка верха земполотна и откосов насыпи механизированным способом в грунтах I группы | м2 | 84109 |
| 4.2 | Укрепление откосов насыпи засевом трав |  |  |
| 4.2.1 | Перемещение растительного грунта I группы, толщиной 20 см, к откосам насыпи бульдозером, на расстояние 50 м | м2 | 38275 |
|  |  | м3 | 7660 |
| 4.2.2 | Погрузка остатков растительного грунта I группы экскаватором в автосамосвалы | м3 | 11120 |
| 4.2.3 | Транспортировка растительного грунта плотностью 1,66т/м3 на среднее расстояние 5 км для улучшения малопродуктивных земель Теучежского района | м3 | 11120 |
| 4.2.4 | Укрепление откосов посевом трав с поливом водой | м2 | 38275 |
| 4.3 | Устройство дорожной одежды |  |  |
| 4.3.1 | С 1 - Тип 4 (без движения) | м | 841 |
| 4.3.1.1 | Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит Кмат=1,05 | м2 | 10955 |
| 4.3.1.2 | Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 20 см при новом строительстве | м2 | 10694 |
| 4.3.1.3 | Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6 с содержанием гравия 35-50%,толщиной 20 см при новом строительстве | м2 | 6522 |
| 4.3.1.4 | Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр. 20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 16см | м2 | 6211 |
| 4.3.1.5 | Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 | т | 4,75 |
| 4.3.1.6 | Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 8см | м2 | 5939 |
| 4.3.1.7 | Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью20 кН/м Кмат=1,05 | м2 | 5939 |
| 4.3.1.8 | Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 | т | 4,75 |
| 4.3.1.9 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7 см | м2 | 5939 |
| 4.3.1.10 | Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 | т | 1,78 |
| 4.3.1.11 | Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см | м2 | 5939 |
| 4.3.2 | С 1 - Тип 1 (на слиянии с магистралью «Дон») (под движением) | м | 50 |
| 4.3.2.1 | Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 20см на уширяемой части земляного полотна до проектной ширины | м2 | 298 |
| 4.3.2.2 | Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 52 см на уширяемой части земляного полотна до проектной ширины, | м2 | 298 |
| 4.3.2.3 | Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит Кмат=1,05 | м2 | 298 |
| 4.3.2.4 | Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр.20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 15 см | м2 | 298 |
| 4.3.2.5 | Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 | т | 0,238 |
| 4.3.2.6 | Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 10 см | м2 | 298 |
| 4.3.2.7 | Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью20кН/м Кмат=1,05 | м2 | 298 |
| 4.3.2.8 | Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 | т | 0,238 |
| 4.3.2.9 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7 см | м2 | 298 |
| 4.3.2.10 | Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 | т | 0,089 |
| 4.3.2.11 | Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см | м2 | 298 |
| 4.3.3 | Устройство дорожной одежды на обочине по типу 4 на участках укладки блоков Б 5 (все слои) (под движением) | м | 512 |
|  |  | м2 | 256 |
| 4.3.3.1 | Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%,толщиной 20 см при новом строительстве | м2 | 256 |
| 4.3.3.2 | Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6 толщиной 20 см при новом строительстве | м2 | 256 |
| 4.3.3.3 | Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит Кмат=1,05 | м2 | 256 |
| 4.3.3.4 | Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр. 20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 16см | м2 | 256 |
| 4.3.3.5 | Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 | т | 0.205 |
| 4.3.3.6 | Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 8 см | м2 | 256 |
| 4.3.3.7 | Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью20кН/м Кмат=1,05 | м2 | 256 |
| 4.3.3.8 | Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 | т | 0,205 |
| 4.3.3.9 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7 см | м2 | 256 |
| 4.3.3.10 | Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 | т | 0,077 |
| 4.3.3.11 | Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см | м2 | 256 |
| 4.3.4 | Присыпные обочины |  |  |
| 4.3.4.1 | Погрузка материала от разборки (3группа) экскаватором, с транспортировкой на 1км γ =1,8т/ м3 | т | 3618 |
|  |  | м3 | 2010 |
| 4.3.4.2 | Уплотнение грунта насыпи пневмокатками весом 25т при толщине слоя 30 см и 8 проходах по одному следу, м3 | м3 | 1910 |
| 4.3.4.3 | Полив грунта водой при уплотнении с доставкой ее на 12 км | м3 | 955 |
| 4.3.4.4 | Планировка верха присыпных обочин в грунтах Ш гр. механизированным способом | м2 | 3121 |
| 4.3.5 | Тип 1 Укрепление обочин (под движением) |  |  |
| 4.3.5.1 | Укрепление обочин щебнем фр. 20-40мм М-600 толщиной 12см | м2 | 2865 |
| 4.3.6 | С 3 - Тип 1 (на слиянии с магистралью «Дон») (под движением) | м | 78 |
| 4.3.6.1 | Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 20 см на уширяемой части земляного полотна до проектной ширины | м2 | 390 |
| 4.3.6.2 | Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 52 см на уширяемой части земляного полотна до проектной ширины, | м2 | 390 |
| 4.3.6.3 | Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит Кмат=1,05 | м2 | 390 |
| 4.3.6.4 | Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр. 20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 15 см | м2 | 390 |
| 4.3.6.5 | Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 | т | 0,312 |
| 4.3.6.6 | Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 10 см | м2 | 390 |
| 4.3.6.7 | Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью20кН/м Кмат=1,05 | м2 | 390 |
| 4.3.6.8 | Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 | т | 0,312 |
| 4.3.6.9 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7 см | м2 | 390 |
| 4.3.6.10 | Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 | т | 0,117 |
| 4.3.6.11 | Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см | м2 | 390 |
| 4.3.7 | С 3 Тип 4 (под движением) |  |  |
| 4.3.7.1 | Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 20 см, ширина барабана 2 м | м2 | 2450 |
| 4.3.7.2 | Транспортировка асфальтобетонного гранулята объемным весом 1.8т/м3 на расстояние до 1км на место складирования для дальнейшего использования в основании дорожной одежды с учетом потерь 0,25% | м3 | 490 |
|  |  | т | 882 |
| 4.3.7.3 | Устройство выравнивающего слоя средней толщиной 10см из щебня М600, фр. 20-40мм | м2 | 1600 |
|  |  | т | 288 |
| 4.3.7.4 | Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит Кмат=1,05 | м2 | 4020 |
| 4.3.7.5 | Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 20см на уширяемой части земляного полотна до проектной ширины, (при частичном использовании существующего основания-1600м2) | м2 | 3910 |
| 4.3.7.6 | Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 20 см на уширяемой части земляного полотна до проектной ширины, (при частичном использовании существующего-основания 1600 м2) | м2 | 1676 |
| 4.3.7.7 | Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр.20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 16 см | м2 | 3145 |
| 4.3.7.8 | Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 | т | 2,29 |
| 4.3.7.9 | Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 8 см, | м2 | 2860 |
| 4.3.7.10 | Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью20 кН/м Кмат=1,05 | м2 | 2860 |
| 4.3.7.11 | Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 | т | 2,29 |
| 4.3.7.12 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7 см | м2 | 2860 |
| 4.3.7.13 | Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 | т | 0,86 |
| 4.3.7.14 | Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см | м2 | 2860 |
| 4.3.8 | Присыпные обочины |  |  |
| 4.3.8.1 | Погрузка материала от разборки (3группа) экскаватором, с транспортировкой на 1км γ =1,8т/ м3 | т | 1962 |
|  |  | м3 | 1090 |
| 4.3.8.2 | Уплотнение грунта насыпи пневмокатками весом 25т при толщине слоя 30 см и 8 проходах по одному следу | м3 | 1040 |
| 4.3.8.3 | Полив грунта водой при уплотнении с доставкой ее на 12 км | м3 | 520 |
| 4.3.8.4 | Планировка верха присыпных обочин в грунтах Ш гр. механизированным способом | м2 | 1681 |
| 4.3.9 | Тип 1 Укрепление обочин (под движением) |  |  |
| 4.3.9.1 | Укрепление обочин щебнем фр. 20-40мм М-600 толщиной 12 см | м2 | 1681 |
| 4.3.10 | С 2 - Тип 1 (на слиянии с магистралью «Дон») (под движением) | м | 45 |
| 4.3.10.1 | Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 20 см | м2 | 292 |
| 4.3.10.2 | Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 52 см | м2 | 292 |
| 4.3.10.3 | Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит Кмат=1,05 | м2 | 292 |
| 4.3.10.4 | Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр. 20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 15 см | м2 | 292 |
| 4.3.10.5 | Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 | т | 0,23 |
| 4.3.10.6 | Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 10см | м2 | 292 |
| 4.3.10.7 | Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью20кН/м Кмат=1,05 | м2 | 292 |
| 4.3.10.8 | Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 | т | 0,230 |
| 4.3.10.9 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7 см | м2 | 292 |
| 4.3.10.10 | Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 | т | 0,088 |
| 4.3.10.11 | Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см | м2 | 292 |
| 4.3.11 | С 2 -Тип 5 (без движения) |  |  |
| 4.3.11.1 | Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит Кмат=1,05 | м2 | 11388 |
| 4.3.11.2 | Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 20 см | м2 | 11050 |
| 4.3.11.3 | Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6 с содержанием гравия 35-50%,толщиной 23 см | м2 | 7275 |
| 4.3.11.4 | Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр.20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 15 см | м2 | 6934 |
| 4.3.11.5 | Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 | т | 4,95 |
| 4.3.11.6 | Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 7 см, | м2 | 6186 |
| 4.3.11.7 | Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью20кН/м Кмат=1,05 | м2 | 6186 |
| 4.3.11.8 | Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 | т | 4,95 |
| 4.3.11.9 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7 см | м2 | 6186 |
| 4.3.11.10 | Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 | т | 1,85 |
| 4.3.11.11 | Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см | м2 | 6186 |
| 4.3.12 | Устройство дорожной одежды на обочине по типу 5 на участках укладки блоков Б 5 (все слои) (без движения) | м | 567 |
|  |  | м2 | 284 |
| 4.3.12.1 | Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%,толщиной 20 см | м2 | 284 |
| 4.3.12.2 | Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6 толщиной 23 см | м2 | 284 |
| 4.3.12.3 | Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит Кмат=1,05 | м2 | 284 |
| 4.3.12.4 | Устройство среднего слоя основания из щебня гравийногофракционированного фр. 20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 15 см | м2 | 284 |
| 4.3.12.5 | Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 | т | 0,23 |
| 4.3.12.6 | Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 7 см, | м2 | 284 |
| 4.3.12.7 | Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью20 кН/м Кмат=1,05 | м2 | 284 |
| 4.3.12.8 | Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 | т | 0,23 |
| 4.3.12.9 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7 см | м2 | 284 |
| 4.3.12.10 | Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 | т | 0,085 |
| 4.3.12.11 | Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см | м2 | 284 |
| 4.3.13 | Присыпные обочины |  |  |
| 4.3.13.1 | Погрузка материала от разборки (3группа) экскаватором, , с транспортировкой на 1км γ =1,8т/ м3 | т | 2350 |
|  |  | м3 | 2350 |
| 4.3.13.2 | Уплотнение грунта насыпи пневмокатками весом 25 т при толщине слоя 30 см и 8 проходах по одному следу | м3 | 2240 |
| 4.3.13.3 | Полив грунта водой при уплотнении с доставкой ее на 12 км | м3 | 1120 |
| 4.3.13.4 | Планировка верха присыпных обочин в грунтах Ш гр. механизированным способом | м2 | 3710 |
| 4.3.14 | Тип 1 Укрепление обочин (без движения) |  |  |
| 4.3.14.1 | Укрепление обочин щебнем фр. 20-40мм М-600 толщиной 12см | м2 | 3426 |
| 4.3.15 | С 4 Тип 5 (под движением) |  |  |
| 4.3.15.1 | Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 20 см, ширина барабана 2 м | м2 | 1650 |
| 4.3.15.2 | Транспортировка асфальтобетонного гранулята объемным весом 1.8т/м3 на расстояние до 1 км на место складирования для дальнейшего использования в основании дорожной одежды | м3 | 330 |
|  |  | т | 594 |
| 4.3.15.3 | Устройство выравнивающего слоя средней толщиной 10см из щебня М600, фр. 20-40мм (при частичном использовании существующего основания) | м2 | 600 |
|  |  | т | 88 |
| 4.3.15.4 | Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит Кмат=1,05 | м2 | 2376 |
| 4.3.15.5 | Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%,толщиной 20 см | м2 | 2284 |
| 4.3.15.6 | Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 23 см | м2 | 1255 |
| 4.3.15.7 | Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр. 20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 15 см | м2 | 1753 |
| 4.3.15.8 | Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 | т | 1,25 |
| 4.3.15.9 | Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 7 см, | м2 | 1558 |
| 4.3.15.10 | Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью 20 кН/м Кмат=1,05 | м2 | 1558 |
| 4.3.15.11 | Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 | т | 1,25 |
| 4.3.15.12 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7 см | м2 | 1558 |
| 4.3.15.13 | Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 | т | 0,47 |
| 4.3.15.14 | Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см | м2 | 1558 |
| 4.3.16 | С 4 - Тип 2 (под движением) |  |  |
| 4.3.16.1 | Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, содержанием гравия 35-50%, толщиной 20 см | м2 | 521 |
| 4.3.16.2 | Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6, содержанием гравия 35-50%, толщиной 47 см | м2 | 521 |
| 4.3.16.3 | Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит Кмат=1,05 | м2 | 521 |
| 4.3.16.4 | Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр. 20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 16 см | м2 | 521 |
| 4.3.16.5 | Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 | т | 0,417 |
| 4.3.16.6 | Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 10 см, | м2 | 521 |
| 4.3.16.7 | Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью 20кН/м Кмат=1,05 | м2 | 521 |
| 4.3.16.8 | Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 | т | 0,417 |
| 4.3.16.9 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7см | м2 | 521 |
| 4.3.16.10 | Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 | т | 0,16 |
| 4.3.16.11 | Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см | м2 | 521 |
| 4.3.17 | Устройство дорожной одежды на обочине по типу 2 на участках укладки водоотводных блоков Б 5 (под движением) | м | 248 |
|  |  | м2 | 124 |
| 4.3.17.1 | Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6 толщиной 20 см | м2 | 124 |
| 4.3.17.2 | Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6 толщиной 47 см | м2 | 124 |
| 4.3.17.3 | Укладка синтетического нетканного материала типа | м2 | 124 |
| 4.3.17.4 | Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного М-800, уложенного по способу заклинки толщиной 16см | м2 | 124 |
| 4.3.17.5 | Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 | т | 0,099 |
| 4.3.17.6 | Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 8см, | м2 | 124 |
| 4.3.17.7 | Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью20кН/м, Кмат=1,05 | м2 | 124 |
| 4.3.17.8 | Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 | т | 0,099 |
| 4.3.17.9 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7 см | м2 | 124 |
| 4.3.17.10 | Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 | т | 0,037 |
| 4.3.17.11 | Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см | м2 | 124 |
| 4.3.18 | Присыпные обочины (под движением) |  |  |
| 4.3.18.1 | Погрузка материала от разборки (3группа) экскаватором, , с транспортировкой на 1км γ =1,8т/ м3 | т | 1152 |
|  |  | м3 | 640 |
| 4.3.18.2 | Уплотнение грунта насыпи пневмокатками весом 25 т при толщине слоя 30 см и 8 проходах по одному следу | м3 | 610 |
| 4.3.18.3 | Полив грунта водой при уплотнении с доставкой ее на 12 км | м3 | 305 |
| 4.3.18.4 | Планировка верха присыпных обочин в грунтах III гр. механизированным способом | м2 | 1080 |
| 4.3.19 | Тип 1 Укрепление обочин (под движением) |  |  |
| 4.3.19.1 | Укрепление обочин щебнем фр. 20-40мм М-600 толщиной 12 см | м2 | 956 |
| 4.4 | Дорожная одежда на местном проезде 1 |  |  |
| 4.4.1 | Тип 3 (без движения) |  |  |
| 4.4.1.1 | Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит Кмат=1,05 | м2 | 12238 |
| 4.4.1.2 | Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6 толщиной 20 см | м2 | 12018 |
| 4.4.1.3 | Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6 толщиной 20 см | м2 | 8710 |
| 4.4.1.4 | Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси с содержанием щебня 30% толщиной 30 см , щебень гравийный, М100 фр. 20-40мм | м2 | 8289 |
| 4.4.1.5 | Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 | т | 1,78 |
| 4.4.1.6 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 6 см | м2 | 7430 |
| 4.4.1.7 | Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 | т | 2,23 |
| 4.4.1.8 | Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 4 см | м2 | 7430 |
| 4.4.2 | Тип 2 (под движением) |  |  |
| 4.4.2.1 | Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит Кмат=1,05 | м2 | 467 |
| 4.4.2.2 | Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, содержанием гравия 35-50%, толщиной 20 см | м2 | 467 |
| 4.4.2.3 | Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6, содержанием гравия 35-50%, толщиной 47 см | м2 | 467 |
| 4.4.2.4 | Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр. 20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 16 см | м2 | 467 |
| 4.4.2.5 | Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 | т | 0,37 |
| 4.4.2.6 | Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 10 см, | м2 | 467 |
| 4.4.2.7 | Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью 20 кН/м, Кмат=1,05 | м2 | 467 |
| 4.4.2.8 | Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 | т | 0,37 |
| 4.4.2.9 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7 см | м2 | 467 |
| 4.4.2.10 | Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 | т | 0,37 |
| 4.4.2.11 | Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см | м2 | 467 |
| 4.4.3 | Тип 4 (под движением) |  |  |
| 4.4.3.1 | Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит Кмат=1,05 | м2 | 316 |
| 4.4.3.2 | Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 20 см | м2 | 316 |
| 4.4.3.3 | Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 20 см | м2 | 316 |
| 4.4.3.4 | Устройство среднего слоя основания из щебня фракционированного фр. 20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 16 см | м2 | 316 |
| 4.4.3.5 | Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 | т | 0,253 |
| 4.4.3.6 | Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 8 см, | м2 | 316 |
| 4.4.3.7 | Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью 20 кН/м Кмат=1,05 | м2 | 316 |
| 4.4.3.8 | Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 | т | 0,253 |
| 4.4.3.9 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7см | м2 | 316 |
| 4.4.3.10 | Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 | т | 0,095 |
| 4.4.3.11 | Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см | м2 | 316 |
| 4.4.4 | Устройство дорожной одежды на обочине по типу 3 на участках укладки водоотводных блоков Б 5 (без движения) | м | 363 |
|  |  | м2 | 182 |
| 4.4.4.1 | Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6 толщиной 20 см | м2 | 182 |
| 4.4.4.2 | Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6 толщиной 20 см | м2 | 182 |
| 4.4.4.3 | Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, гравий М100, с содержанием щебня гравийного фр. 20-40мм - 30% толщиной 30 см | м2 | 182 |
| 4.4.4.4 | Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 | т | 0,145 |
| 4.4.4.5 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 6 см | м2 | 182 |
| 4.4.4.6 | Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 | т | 0,055 |
| 4.4.4.7 | Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 4 см | м2 | 182 |
| 4.4.5 | Устройство дорожной одежды по типу 3 на участке ПК6+40-ПК6+80 (на обочине) для обеспечения подъезда к остановочной площадке (под движением) |  |  |
| 4.4.5.1 | Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 20 см | м2 | 160 |
| 4.4.5.2 | Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6 , с содержанием гравия 35-50%, толщиной 20 см | м2 | 160 |
| 4.4.5.3 | Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-гравийной песчаной смеси, с содержанием гравия 35-50%, с содержанием щебня гравийного М100 фр. 20-40мм - 30%, толщиной 30 см | м2 | 160 |
| 4.4.5.4 | Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 | т | 0,128 |
| 4.4.5.5 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки типа А толщиной 6 см | м2 | 160 |
| 4.4.5.6 | Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 | т | 0,048 |
| 4.4.5.7 | Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 4 см | м2 | 160 |
| 4.4.6 | Присыпные обочины (под движением) |  |  |
| 4.4.6.1 | Погрузка материала от разборки основания (грунт - 3 группа) экскаватором, , с транспортировкой на 1км γ =1,8т/ м3 | т | 2376 |
|  |  | м3 | 1320 |
| 4.4.6.2 | Уплотнение грунта насыпи пневмокатками весом 25 т при толщине слоя 30 см и 8 проходах по одному следу | м3 | 1250 |
| 4.4.6.3 | Полив грунта водой при уплотнении | м3 | 625 |
| 4.4.6.4 | Планировка верха присыпных обочин в грунтах III гр. механизированным способом | м2 | 3672 |
| 4.4.7 | Тип 1 Укрепление обочин (под движением) |  |  |
| 4.4.7.1 | Укрепление обочин щебнем толщиной 12см | м2 | 3672 |
| 4.5 | Устройство дорожной одежды на местном проезде 2 |  |  |
| 4.5.1 | Тип 6 (без движения) |  |  |
| 4.5.1.1 | Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6 , с содерж.гравия 35-50%, толщиной 15 см | м2 | 3016 |
| 4.5.1.2 | Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6 толщиной 15 см | м2 | 2233 |
| 4.5.1.3 | Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, гравий М100 с содерж.гравийного щебня М100 фр. 20-40мм - 30%, толщиной 15 см | м2 | 2146 |
| 4.5.1.4 | Розлив битума из расчета 0,8т на 1000м2 | т | 1,59 |
| 4.5.1.5 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки, толщиной 6 см | м2 | 1989 |
| 4.5.1.6 | Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000м2 | м2 | 0,60 |
| 4.5.1.7 | Устройство верхнего слоя покрытия из из горячей плотной мелкозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки тип Б,толщиной 4 см | м2 | 1989 |
| 4.5.2 | Присыпные обочины |  |  |
| 4.5.2.1 | Погрузка материала от разборки (3группа) экскаватором, с транспортировкой на 1км γ =1,8т/ м3 | т | 1098 |
|  |  | м3 | 610 |
| 4.5.2.2 | Уплотнение грунта насыпи пневмокатками весом 25 т при толщине слоя 30 см и 8 проходах по одному следу | м3 | 580 |
| 4.5.2.3 | Полив грунта водой при уплотнении с доставкой | м3 | 290 |
| 4.5.2.4 | Планировка верха присыпных обочин в грунтах III гр. механизированным способом | м2 | 696 |
| 4.5.3 | Укрепление обочин со стороны подпорной стены (без движения) | м | 160 |
| 4.5.3.1 | Укрепление обочин щебнем М600 фр. 20-40мм толщиной 12 см | м2 | 216 |
| 4.6 | Устройство водоотвода с проезжей части транспортной развязки на съездах С-1, С-2, С-4 и местном проезде 1 |  |  |
| 4.6.1 | А. Прикромочный блок Б-5 | шт | 1733 |
| 4.6.1.1 | Разработка грунта II группы вручную | м³ | 140,0 |
| 4.6.1.2 | Устройство щебеночной подготовки толщиной 10 см под бетонное основание М600 фр. 20-40мм | м³ | 35,0 |
| 4.6.1.3 | Установка бетонных блоков Б-5 размером 100×18×45см, объем блока 0,079 м³, вес 0,19 т, сод. арм-ры СТ А-1- 29,32 кг/м³, бетон В-25. F-200, W-4 | шт | 1733 |
|  |  | м3 | 136,91 |
| 4.6.2 | Б. Водосбросы на обочине | шт | 32 |
| 4.6.2.1 | Разработка грунта II группы вручную | м³ | 20,0 |
| 4.6.2.2 | Установка верхнего быстротока, размером 2,40х1,86х0,35м, весом 30 кг | шт | 3 |
| 4.6.2.3 | Установка левого быстротока, размером 1,04х1,86х0,35м, весом 15 кг | шт | 12 |
| 4.6.2.4 | Установка правого быстротока, 1,04х1,86х0,35м, весом 15 кг | шт | 17 |
| 4.6.2.5 | Устройство щебеночной подготовки основания, толщиной 10 см М600 фр. 20-40мм | м³ | 8,0 |
| 4.6.2.6 | Устройство бетонной подготовки, бетон В15 | м³ | 2,0 |
| 4.6.3 | В. Лотки по откосу насыпи | м | 313 |
| 4.6.3.1 | Разработка грунта II группы вручную | м³ | 60,0 |
| 4.6.3.2 | Установка соединительного быстротока, размером 0,53х3,1х0,35 м, весом 33 кг | пог. м. | 313 |
| 4.6.3.3 | Устройство щебеночной подготовки основания, толщиной 10 см М600 фр. 20-40мм | м³ | 17,0 |
| 4.6.3.4 | Заливка поверхности слева и справа на расст. 0,5 м от лотка от вымывании почвы | м³ | 29,0 |
| 4.6.3.5 | Устройство бетонной подготовки В15 | м³ | 17,0 |
| 4.6.4 | Г. Гасители (у подошвы насыпи) | шт | 32 |
| 4.6.4.1 | Разработка грунта II группы вручную | м3 | 20,0 |
| 4.6.4.2 | Установка нижнего быстротока, размером 0,53х1,64х0,35м, весом 14 кг | шт | 32 |
| 4.6.4.3 | Устройство щебеночной подготовки основания, толщиной 10 см М600 фр. 20-40мм | м³ | 8,0 |
| 4.6.4.4 | Устройство бетонной подготовки В15 | м³ | 3,0 |
| 4.7 | Устройство круглой металлической гофрированной трубы Ø1.5м на ПК 1+80 съезда С-3 |  |  |
|  | Длина трубы | м | 24,28 |
| 4.7.1 | Разработка грунта 2 группы, объемным весом 1,93т/м³, экскаватором, с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние до 1 км для планировки пазух транспортной развязки | м3 | 310,0 |
| 4.7.2 | Доработка грунта 2 группы вручную с погрузкой в автосамосвалы с транспортировкой на расстояние 1 км | м3 | 5,0 |
| 4.7.3 | Разработка грунта 2 группы, (котлован под трубу) объемным весом 1,93т/м³, экскаватором, с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 1 км | м3 | 30,0 |
| 4.7.4 | Устройство щебеночной подготовки, щебень фр. 20-40мм М600, под тело трубы, толщиной 40 см | м3 | 60,0 |
| 4.7.5 | Устройство щебеночной подготовки, щебень фр. 20-40мм М600 под оголовки трубы | м3 | 28,0 |
| 4.7.6 | Установка сборного защитного лотка Л-1 из литого асфальтобетона | м3 | 1,25 |
| 4.7.7 | Устройство обмазочной гидроизоляции на оголовки | м2 | 46,0 |
| 4.7.8 | Укладка звеньев трубы отверстием 1,50м из металлических гофрированных листов ЛМГ 15,40 толщиной стенки 4,0 мм, весом 62,40 кг (общим весом 187,20кг на секцию длиной 0,91м) | шт | 27 |
|  |  | т | 5,06 |
| 4.7.9 | Устройство фундаментных блоков Ф1(п, л)-15-90 бетон В20, размером 165х100х90 см, объем блока 1,17м3, вес 2,8т, сод. арм-ры СТ-А-1 3,42кг/м3 | шт | 4 |
|  |  | м3 | 4,8 |
| 4.7.10 | Установка блоков экрана Ф3, бетон В20, размером 150х140х30 см, объем блока 0,59 м3, весом 1,4т, сод, арм-ры СТ-А-1- 6,78 кг/м3 | шт | 6 |
|  |  | м3 | 3,54 |
| 4.7.11 | Засыпка тела трубы гравийно-песчаной смесью экскаватором, , с послойным уплотнением электротрамбовками | м3 | 326,0 |
| 4.7.12 | Металл скреплений для устройства продольных и поперечных стыков на секцию труб | м3 | 326,0 |
| 4.7.12.1 | Установка болтов М16х35 011 по ГОСТ 7798-70 продольный и поперечный стык | шт | 1725 |
|  |  | т | 0,169 |
| 4.7.12.2 | Установка гаек 2М16 011 по ГОСТ 5915-70 | шт | 1725 |
|  |  | т | 0,057 |
| 4.7.12.3 | Установка шайб плосковыпуклых и плосковогнутых Ш1 и Ш2 марка стали СТ3 по ГОСТ 380-94 | шт | 3450 |
|  |  | т | 0,111 |
| 4.7.12.4 | Установка окаймляющих уголков У15 размером 45х45х4мм, марка стали СТ3 по ГОСТ 380-94 | шт | 6 |
|  |  | т | 0,027 |
| 4.7.13 | Укрепительные работы |  |  |
| 4.7.13.1 | Устройство упоров из блоков У-1 | шт | 2 |
|  |  | м3 | 0,60 |
| 4.7.13.2 | Укрепление откосов насыпи входного и выходного оголовков бетонными блоками П-1 размером 1,0х1,0х0,16м на слое щебня, фр. 20-40мм М600, толщиной 10 см. | м2 | 14,0 |
|  |  | м3 | 2,24 |
| 4.7.13.3 | Укрепление откосов насыпи входного и выходного оголовков монолитным бетоном В-20 толщиной 16 см на слое щебня, фр. 20-40мм М600, толщиной 10 см. | м2 | 3,0 |
|  |  | м3 | 0,48 |
| 4.7.13.4 | Укрепление подводящего русла бетонными блоками П-1 размером 1,0х1,0х0,16м на слое щебня, фр. 20-40мм М600, толщиной 10 см. | м2 | 15,0 |
|  |  | м3 | 2,56 |
| 4.7.13.5 | Укрепление отводящего русла монолитным бетоном В-20, толщ.0,12 м на слое щебня, фр. 20-40мм М600, толщ.0,1 м | м2 | 29,0 |
|  |  | м3 | 3,48 |
| 4.7.13.6 | Устройство карт мощения из асфальтовых планок | м3 | 0,30 |
| 4.7.13.7 | Устройство каменной наброски | м3 | 0,40 |
| 4.8 | Устройство круглой металлической гофрированной трубы Ø1,0м на ПК 9+50 местного проезда транспортной развязки |  |  |
|  | Длинна трубы | м | 17,52 |
| 4.8.1 | Разработка грунта 2 группы, объемным весом 1,93т/м³, экскаватором, с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние до 1 км для планировки пазух транспортной развязки | м3 | 45,00 |
| 4.8.2 | Доработка грунта 2 вручную с погрузкой в автосамосвалы с транспортировкой на расстояние 1 км | м3 | 5,00 |
| 4.8.3 | Разработка грунта 2 группы (котлован под трубу) объемным весом 1,93т/м³, экскаватором,, с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 1 км | м3 | 20,0 |
| 4.8.4 | Устройство щебеночной подготовки, щебень фр. 20-40мм М600 под тело трубы толщиной 40 см. | м3 | 18,00 |
| 4.8.5 | Устройство щебеночной подготовки под оголовки, щебень фр. 20-40мм М600 | м3 | 10,40 |
| 4.8.6 | Установка сборного защитного лотка Л-1 из литого асфальтобетона. | м3 | 0,70 |
| 4.8.7 | Устройство обмазочной гидроизоляции на оголовки | м2 | 31,80 |
| 4.8.8 | Устройство фундаментных блоков Ф1(п,л)-10-90 размером 130х77х90см, объем блока 0,80 м3, вес 1,9 т, сод. арматуры СТ-А-1 4,00 кг/м3 | м3 | 4 |
|  |  | шт | 3,20 |
| 4.8.9 | Установка блоков экрана Ф3, бетон В-20, размером 150х140х30см, объем блока 0,59 м3, весом 1,4т, сод, арм-ры СТ-А-1 6,78 кг/м3 | шт | 4 |
|  |  | м3 | 2,36 |
| 4.8.10 | Укладка звеньев трубы отверстием 1,00м из металлических гофрированных листов ЛМГ 10,25, толщиной стенки 2,5 мм, весом 25,7 кг (на 1 секцию длиной 0,91м – 3 листа общим весом 77,1 кг) | шт | 20 |
|  |  | т | 1,54 |
| 4.8.11 | Засыпка тела трубы гравийно-песчаной смесью экскаватором, с послойным уплотнением электротрамбовками (с коэфф. уплотнения 1,05) | м3 | 158 |
| 4.8.12 | Металл скреплений для устройства продольных и поперечных стыков |  |  |
| 4.8.12.1 | Установка болтов М16х35 011 по ГОСТ 7798-70 продольный и поперечный стык | шт | 1096 |
|  |  | т | 0,099 |
| 4.8.12.2 | Установка гаек 2М16 011 по ГОСТ 5915-70 | шт | 1096 |
|  |  | т | 0,036 |
| 4.8.12.3 | Установка шайб плосковыпуклых и плосковогнутых Ш1 и Ш2 марка стали СТ3 по ГОСТ 380-94 | шт | 2192 |
|  |  | т | 0,070 |
| 4.8.12.4 | Установка окаймляющих уголков У10 размером 45х45х4мм, марка стали СТ3 по ГОСТ 380-94 | шт | 6 |
|  |  | т | 0,017 |
| 4.8.13 | Укрепительные работы |  |  |
| 4.8.13.1 | Устройство упоров из блоков У-1 | шт | 2 |
|  |  | м3 | 0,60 |
| 4.8.13.2 | Укрепление откосов насыпи входного и выходного оголовков бетонными блоками П-1, размером 1,0х1,0х0,16 м на слое щебня, фр. 20-40мм М600, толщиной 10см | м2 | 10 |
|  |  | м3 | 1,60 |
| 4.8.13.3 | Укрепление откосов насыпи входного и выходного оголовков монолитным бетоном В-20 толщиной 16 см на слое щебня, фр. 20-40мм М600 толщиной 10 см с укладкой металлической сетки из расчета 2,2 кг/м2 | м2 | 0,80 |
|  |  | м3 | 0,20 |
| 4.8.13.4 | Укрепление отводящего русла монолитным бетоном В-20, толщиной 12 см на слое щебня, фр. 20-40мм М600 толщиной 10 см с укладкой металлической сетки из расчета 2,2 кг/м2 | м2 | 16 |
|  |  | м3 | 2,00 |
| 4.8.13.5 | Укрепление подводящего русла бетонными блоками П-1, размером 1,0х1,0х0,16 м на слое щебня, фр. 20-40мм М600 толщиной 0,1 м | м2 | 15 |
|  |  | м3 | 2,40 |
| 4.8.13.6 | Устройство карт мощения из асфальтовых планок | м3 | 0,30 |
| 4.8.13.7 | Устройство каменной наброски | м3 | 0,40 |
| 4.9 | Устройство закрытого сборного ж.б. лотка на транспортной развязке (под путепроводом местного проезда) |  |  |
|  | Длина лотка (слева+справа) | м | 48,0 |
| 4.9.1 | Разработка грунта II группы экскаватором, в отвал | м³ | 70,0 |
| 4.9.2 | Устройство щебеночной подготовки, щебень фр. 20-40мм М-600, толщиной 0,10 м под лотки Л-1 | м³ | 6,00 |
| 4.9.3 | Устройство монолитных бетонных зубов упора N1, бетон марки В-20, размером 0,40х0,20х1,16 м, объемом блока 0,09 м3 | шт | 22 |
|  |  | м³ | 1,98 |
| 4.9.4 | Устройство монолитных бетонных зубов упора N2, бетон В-20, размером 0,40х0,50х1,16 м, объемом блока 0,23м3 | шт | 4 |
|  |  | м³ | 0,92 |
| 4.9.5 | Установка сборных ж.б. лотков Л-1, размером 1,99х1,28х0,68 м, объемом блока 0,38 м3 | шт | 24 |
|  |  | м³ | 9,12 |
| 4.9.6 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м | 170,0 |
| 4.9.7 | Установка ж.б. плит перекрытия ПД1-9,5 размером 1,73х1,48х0,18 м, объемом блока 0,46 м3 | шт | 28 |
|  |  | м³ | 12,88 |
| 4.9.8 | Обратная засыпка котлована грунтом II группы экскаватором, | м³ | 20,0 |
| 4.9.9 | Перемещение разработанного грунта 2 группы бльдозером, в пазухи транспортной развязки на расстояние 50 м | м³ | 50,0 |
| 4.9.10 | Укрепление подводящего и отводящего русел монолитным бетоном В-20, толщ. 0,12м на слое щебня М-600 фр. 20-40мм, толщ. 0,10 м | м2 | 27,0 |
|  |  | м3 | 3,24 |
| 4.10 | Устройство оградительной подпорной стенки из блоков ФБС на съезде С1 ПК0+00-ПК0+50.40 |  |  |
|  | Длина | м | 50,40 |
| 4.10.1 | Разработка грунта 2 группы экскаватором с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 33.0 |
| 4.10.2 | Транспортировка грунта плотностью 1,66 т/м3 на среднее расстояние 5км для улучшения малопродуктивных земель Теучежского района | м3 | 33 |
| 4.10.3 | Планировка дна траншеи вручную, грунт 2 группы | м2 | 26 |
| 4.10.4 | Щебеночная подготовка, h=10 см, щебень фр. 20-40мм М-600 | м3 | 25,2 |
| 4.10.5 | Установка бетонных блоков ограждения ФБС. Бетон В20, размер блока 2.40х0.6х0.5 м, вес блока 1,26 т, объем 1 блока 0,68 м3 | шт | 41 |
|  |  | м³ | 27,88 |
| 4.11 | Устройство низовой подпорной стены на местном проезде 1 ПК3 +70 - ПК 5+30 |  |  |
|  | Длина подпорной стены | м | 160 |
| 4.11.1 | Срезка растительного слоя грунта 2 группы бульдозером 96 кВт с перемещением до 20м | м3 | 70 |
| 4.11.2 | Разработка грунта 2 группы экскаватором 0,65 м3 с перемещением бульдозером, на расстояние до 20 м, | м3 | 370 |
| 4.11.3 | Разработка грунта 1 группы вручную | м3 | 40 |
| 4.11.4 | Устройство щебеночной подготовки толщиной 20 см, щебень фр. 20-40мм М-600 | м2 | 67,5 |
|  |  | м3 | 13,5 |
| 4.11.5 | Установка бетонных блоков подпорной стены высотой 9 метров, бетон В20 F200 | м | 80 |
| 4.11.5.1 | Блоки СБ-05, размер блока 100х99х49 см, масса 0,92 т, объем 0,38 м3,содержание арматуры А-1 - 1,8 кг, | шт | 272 |
|  |  | м³ | 103,36 |
| 4.11.5.2 | Блоки СБ-10, размер блока 100х99х99 см, масса 2,11 т, объем 0,88 м3, содержание арматуры А-1 – 3,6 кг, | шт | 272 |
|  |  | м³ | 239,36 |
| 4.11.5.3 | Блоки СБ-15, размер блока 150х99х99 см, масса 3,12 т, объем 1,30 м3, содержание арматуры А-1 – 7,3 кг, | шт | 112 |
|  |  | м³ | 145,6 |
| 4.11.5.4 | Блоки СБ-20, размер блока 200х99х99 см, масса 4,13 т, объем 1,72 м3, содержание арматуры А-1 – 7,3 кг | шт | 184 |
|  |  | м³ | 316,48 |
| 4.11.5.5 | Блоки СБ-15-К, размер блока 150х99х99 см, масса 2,81 т, объем 1,17 м3,содержание арматуры А-1 – 7,3 кг | шт | 168 |
|  |  | м³ | 196,56 |
| 4.11.5.6 | Блоки СБ-20-К, размер блока 200х99х99 см, масса 3,82 т, объем 1,59 м3,содержание арматуры А-1 – 7,3 кг | шт | 312 |
|  |  | м³ | 496,08 |
| 4.11.6 | Установка бетонных блоков подпорной стены высотой 7 метров, бетон В20 F200: | м | 30 |
| 4.11.6.1 | Блоки СБ-05, размер блока 100х99х49 см, масса 0,92 т, объем 0,38м3,содержание арматуры А-1 - 1,8 кг, | шт | 66 |
|  |  | м³ | 25,08 |
| 4.11.6.2 | Блоки СБ-10, размер блока 100х99х99 см, масса 2,11 т, объем 0,88 м3, содержание арматуры А-1 – 3,6 кг, | шт | 63 |
|  |  | м³ | 55,44 |
| 4.11.6.3 | Блоки СБ-15, размер блока 150х99х99 см, масса 3,12 т, объем 1,30 м3, содержание арматуры А-1 – 7,3 кг, | шт | 39 |
|  |  | м³ | 50,7 |
| 4.11.6.4 | Блоки СБ-20, размер блока 200х99х99 см, масса 4,13 т, объем 1,72 м3, содержание арматуры А-1 – 7,3 кг | шт | 42 |
|  |  | м³ | 72,24 |
| 4.11.6.5 | Блоки СБ-15-К, размер блока 150х99х99 см, масса 2,81 т, объем 1,17 м3,содержание арматуры А-1 – 7,3 кг | шт | 63 |
|  |  | м³ | 73,71 |
| 4.11.6.6 | Блоки СБ-20-К, размер блока 200х99х99 см, масса 3,82 т, объем 1,59 м3,содержание арматуры А-1 – 7,3 кг | шт | 72 |
|  |  | м³ | 114,48 |
| 4.11.7 | Установка бетонных блоков подпорной стены высотой 5 метров, бетон В20 F200: | м | 30 |
| 4.11.7.1 | Блоки СБ-05, размер блока 100х99х49 см, масса 0,92 т, объем 0,38м3,содержание арматуры А-1 - 1,8 кг, | шт | 48 |
|  |  | м³ | 18,24 |
| 4.11.7.2 | Блоки СБ-10, размер блока 100х99х99 см, масса 2,11 т, объем 0,88 м3, содержание арматуры А-1 – 3,6 кг, | шт | 57 |
|  |  | м³ | 50,16 |
| 4.11.7.3 | Блоки СБ-15, размер блока 150х99х99 см, масса 3,12 т, объем 1,30 м3, содержание арматуры А-1 – 7,3 кг, | шт | 30 |
|  |  | м³ | 39 |
| 4.11.7.4 | Блоки СБ-15-К, размер блока 150х99х99 см, масса 2,81 т, объем 1,17 м3,содержание арматуры А-1 – 7,3 кг | шт | 33 |
|  |  | м³ | 38,61 |
| 4.11.7.5 | Блоки СБ-20-К, размер блока 200х99х99 см, масса 3,82 т, объем 1,59 м3,содержание арматуры А-1 – 7,3 кг | шт | 57 |
|  |  | м³ | 90,63 |
| 4.11.8 | Установка бетонных блоков подпорной стены высотой 3 метра, бетон В20 F200: | м | 20 |
| 4.11.8.1 | Блоки СБ-05, размер блока 100х99х49 см, масса 0,92 т, объем 0,38м3,содержание арматуры А-1 - 1,8 кг, | шт | 16 |
|  |  | м³ | 6,08 |
| 4.11.8.2 | Блоки СБ-10, размер блока 100х99х99 см, масса 2,11 т, объем 0,88 м3, содержание арматуры А-1 – 3,6 кг, | шт | 40 |
|  |  | м³ | 35,2 |
| 4.11.8.3 | Блоки СБ-15-К, размер блока 150х99х99 см, масса 2,81 т, объем 1,17 м3,содержание арматуры А-1 – 7,3 кг | шт | 20 |
|  |  | м³ | 13,4 |
| 4.11.8.4 | Блоки СБ-20-К, размер блока 200х99х99 см, масса 3,82 т, объем 1,59 м3,содержание арматуры А-1 – 7,3 кг | шт | 10 |
|  |  | м³ | 15,9 |
| 4.11.8.5 | Укладка монолитного бетона В20 F200 (омоноличивание стыков) | м3 | 285,32 |
| 4.11.8.6 | Цементный раствор | м3 | 53,92 |
| 4.11.8.7 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 199 |
| 4.11.8.8 | Укладка полихлорвиниловых дренажных трубок диаметром 150мм, | пог. м. | 213 |
| 4.11.8.9 | Обратная засыпка котлована бульдозером 96 кВт с перемещением грунта 2 группы на расстояние до 20 м, с последующим тщательным послойным уплотнением электротрамбовками | м3 | 170 |
| 4.11.8.10 | Погрузка остатков грунта 2 группы экскаватором в автосамосвалы и транспортировка на расстояние до 1 км , с последующей планировкой в пазухе развязки | м3 | 240 |
|  |  | т | 420 |
| 4.11.8.11 | Разравнивание растительного грунта 1 группы по прилегающей территории бульдозером, толщ. слоя 20см | м3 | 70 |
| 4.11.9 | Устройство железобетонного лотка ЛВК ВМ вдоль подпорной стены | м | 160 |
| 4.11.9.1 | Разработка грунта 2 группы вручную | м3 | 105 |
| 4.11.9.2 | Устройство щебеночной подготовки , щебень фр.20-40мм М-600 | м3 | 12,2 |
| 4.11.9.3 | Установка сборных ж.б. лотков ЛВК ВМ sir/NW500 размером 100х65х55 см, весом 0,365 т, класс нагрузки А15-F900, бетон В40 | шт | 160 |
|  |  | т | 58,40 |
| 4.11.9.4 | Укладка чугунной двойной решетки, шириной 63,3 см, длиной 50 см, весом 54,9 кг | шт | 320 |
|  |  | т | 17,57 |
| 4.11.9.5 | Установка креплений Easelock или эквивалент, 8 шт на метр | шт | 1280 |
| 4.11.9.6 | Обратная засыпка котлована грунтом 2 группы вручную | м3 | 10 |
| 4.11.9.7 | Погрузка остатков грунта 2 группы экскаватором. с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 95 |
| 4.11.9.8 | Транспортировка грунта плотностью 1,9 т/ м3 автосамосвалами на расстояние до 1 км в пазухи развязки | м3 | 95 |
| 4.12 | Устройство остановочной площадки на местном проезде транспортной развязки |  |  |
| 4.12.1 | Земляные работы |  |  |
| 4.12.1.1 | Разработка грунта 2 группы вручную | м3 | 5 |
| 4.12.1.2 | Планировка верха земполотна и откосов насыпи механизированным способом в грунтах II группы | м2 | 131 |
| 4.12.2 | Устройство дорожной одежды на остановочной площадке |  |  |
| 4.12.2.1 | Гравийно-песчаная смесь C-6 по ГОСТ 25607-2009 (в т.ч. 20см укладывается на всю ширину), толщиной 80 см | м2 | 131 |
| 4.12.2.2 | Укладка нетканого синтетического материала (типа Дорнит 2) с поверхностной плотностью 200 г/м2 Кмат=1,05 | м2 | 131 |
| 4.12.2.3 | Укладка фракционированного щебня фракции 40-70мм, уложенного по способу заклинки, толщиной 23 см, М800 | м2 | 131 |
| 4.12.2.4 | Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000м2 | т | 0,105 |
| 4.12.2.5 | Укладка горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки, толщиной 11 см | м2 | 131 |
| 4.12.2.6 | Георешетка с продольной и поперечной прочностью 20кН/м и температурой плавления 160˚С Кмат=1,05 | м2 | 131 |
| 4.12.2.7 | Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 | т | 0,0395 |
| 4.12.2.8 | Укладка горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки, толщиной 7 см | м2 | 131 |
| 4.12.2.9 | Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 | т | 0,0395 |
| 4.12.2.10 | Укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15), толщиной 5см | м2 | 131 |
| 4.12.3 | Устройство дорожной одежды на посадочной площадке |  |  |
| 4.12.3.1 | Устройство основания из щебня М-600, фр. 20-40мм толщиной 20 см. | м2 | 60 |
| 4.12.3.2 | Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 | т | 0,048 |
| 4.12.3.3 | Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси II марки, тип Б, толщиной 4 см | м2 | 60 |
| 4.12.3.4 | Устройство автопавильона на 10 человек полуоткрытого типа из сборного железобетона по т.п. 503-5-21.8 | шт | 1 |
| 4.12.3.5 | Установка бортового камня Бр.100.30.18 на бетонном основании размером 30х18х100 см, отделяющем посадочную площадку от остановочной полосы | м | 51 |
| 4.12.3.6 | Установка бортового камня Бр.100.20.8 на бетонном основании размером 20х8х100 см, отделяющем автопавильон от посадочной площадки | м | 26 |
| 4.13 | Устройство тротуара шириной 1,5 м | м | 270 |
| 4.13.1 | Устройство дорожной одежды на тротуарах | м | 270 |
| 4.13.1.1 | Устройство основания из щебня М-600, фр. 20-40мм толщиной 20 см. | м2 | 405 |
| 4.13.1.2 | Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 | т | 0,324 |
| 4.13.1.3 | Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси II марки, тип Б, толщиной 4 см | м2 | 405 |
| 4.13.1.4 | Установка бортового камня Бр.100.20.8 на бетонном основании размером 20х8х100 см, отделяющем тротуар от края обочины и застройки | м | 270 |
| 4.13.1.5 | Установка бортового камня Бр.100.30.18 на бетонном основании размером 30х18х100 см, отделяющем тротуар от укрепленной кромки | м | 270 |
| 4.13.2 | Устройство перильного ограждения из композитного материала | пог. м. | 270 |
| 4.13.2.1 | Разработка грунта 2 группы под установочные стойки вручную | м3 | 2,75 |
| 4.13.2.2 | Устройство подготовки из щебня толщиной 10 см М600 фр. 20-40мм | м3 | 0,92 |
| 4.13.2.3 | Установка перильного ограждения из композитного материала | кг | 5400 |
|  |  | шт | 110 |
| 4.13.2.4 | Омоноличивание стоек бетонным раствором В20 F200 W6 | м3 | 1,8 |
| 4.14 | Устройство шумозащитного экрана на участке ПК 7+00-ПК 8+00 на съезде С-2 |  |  |
|  | Длина шумозащитного экрана | м | 100 |
| 4.14.1 | Разработка грунта 2 группы под установочные стойки вручную | м3 | 1,02 |
| 4.14.2 | Устройство подготовки из щебня толщиной 10 см | м3 | 0,34 |
| 4.14.3 | Установка стоек размером 300х340х1500мм | шт | 34,0 |
|  |  | т | 1,56 |
| 4.14.4 | Установка болтов М24 | шт | 136 |
| 4.14.5 | Установка шайб М24 | шт | 136 |
| 4.14.6 | Установка гаек М24 | шт | 136 |
| 4.14.7 | Установка шумопоглощающих панелей ПШ-А3-К-125-2960 размером 500х125х2960мм из стеклопластика | шт | 99 |
|  |  | м2 | 146,52 |
| 4.14.8 | Установка резинового уплотнителя | пог. м. | 98,0 |
| 4.14.9 | Бетонная подготовка под установочные стойки В20 F200 W6 | м3 | 0,68 |
| 4.15 | Устройство лестничного схода на местном проезде №1 |  |  |
| 4.15.1 | Лестница |  |  |
| 4.15.1.1 | Разработка грунта 2 группы бульдозером с перемещением до 30 м под лестничный сход | м3 | 1,7 |
| 4.15.1.2 | Устройство щебеночной подготовки толщиной 10см | м3 | 0,30 |
| 4.15.1.3 | Установка бетонного блока упора 100х30х40см, бетон В 15, металл 2 кг/шт | шт | 2 |
|  |  | м3 | 0,24 |
| 4.15.1.4 | Устройство ступеней шириной 1,5м, бетон В 15, металл 55,5 кг/шт | шт | 8 |
|  |  | м3 | 0,36 |
| 4.15.1.5 | Устройство одностороннего перильного ограждения |  |  |
| 4.15.1.5.1 | - уголок размером 75х50х5 см | т | 0,0110 |
| 4.15.1.5.2 | - уголок размером 50х50х5 см | т | 0,0565 |
| 4.15.1.5.3 | - уголок размером 45х50х5 см | т | 0,0077 |
| 4.15.2 | Пешеходный мостик | шт | 1 |
| 4.15.2.1 | Разработка грунта 2 группы бульдозером с перемещением до 30 м под опорные части плиты | м3 | 1,6 |
| 4.15.2.2 | Устройство шебеночной подушки толщиной 10 см, М600 фр. 20-40мм | м3 | 0,6 |
| 4.15.2.3 | Установка ж.б.плиты ( L = 470 см, B = 190 см): |  |  |
| 4.15.2.3.1 | - бетон В 15.3 | м3 | 1,08 |
| 4.15.2.3.2 | - арматура А-2 | кг | 43,85 |
| 4.15.2.3.3 | - арматура А-1 | кг | 43,17 |
| 4.15.2.4 | Устройство одностороннего перильного ограждения |  |  |
| 4.15.2.4.1 | - уголок размером 75х50х5 см | т | 0,0211 |
| 4.15.2.4.2 | - уголок размером 50х50х5 см | т | 0,1508 |
| 4.15.2.4.3 | - уголок размером 45х50х5 см | т | 0,0148 |
| 4.15.2.5 | Устройство покрытия пешеходного мостика и части обочины длиной 2м из ЩМА-15 толщиной 4 см | м2 | 12,8 |
| 4.15.2.6 | Гидроизоляция обмазочная | м2 | 9,0 |
| 5 | Искусственные сооружения |  |  |
| 5.1 | Путепровод, L=78 пог. м. (Демонтаж) |  |  |
| 5.1.1 | Земляные работы |  |  |
| 5.1.1.1 | Разработка плодородного слоя грунта 2 группы бульдозером с перемещением до 50 м, средней толщиной слоя 0.3 м, с погрузкой экскаватором грунта 1 группы (γ -1.8 т/м³) и транспортировкой автосамосвалами на расстояние до 1 км | м2 | 470 |
|  |  | м3 | 141 |
|  |  | т | 253,8 |
| 5.1.1.2 | Грубая планировка поверхности земли бульдозером для устройства рабочих площадок. Грунт 2 группы. | м2 | 470 |
| 5.1.1.3 | Устройство без стоимости покрытия рабочих площадок толщиной 15 см из материалов фрезерования дорожной одежды с последующей разборкой и транспортировкой в насыпь на расстояние 3 км, γ-2.3 т/м³ | м2 | 470 |
|  |  | м3 | 70,5 |
|  |  | т | 162,2 |
| 5.1.1.4 | Погрузка плодородного грунта экскаватором в автосамосвалы и транспортировка на расстояние до 1 км (возврат). Грунт 1 группы (γ-1.8 т/м³) | м3 | 141 |
|  |  | т | 253,8 |
| 5.1.1.5 | Восстановление ранее снятого плодородного слоя грунта толщиной 0.3 м бульдозером, с перемещением на расстояние до 50 м | м3 | 141 |
|  |  | т | 470 |
| 5.1.2 | Разборка проезжей части путепровода в пролетах 1-2; 4-5 |  |  |
| 5.1.2.1 | Срезка фрезой асфальтобетонного покрытия на проезжей части толщиной 10 см с погрузкой асфальтобетона в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 3 км | м3 | 39,4 |
|  |  | т | 90,62 |
|  |  | м2 | 394 |
| 5.1.2.2 | Демонтаж металлического барьерного ограждения пневмоколесным стреловым краном с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на расстояние 17 км | пог. м. | 95,3 |
|  |  | т | 5,67 |
| 5.1.2.3 | Разборка пневмоинструментом монолитного железобетонного парапета под барьерное ограждение с погрузкой материалов от разборки в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 3 км | м3 | 8,85 |
|  |  | т | 22,1 |
| 5.1.2.4 | Резка газосварочным оборудованием стоек перильного ограждения | шт | 48 |
|  |  | пог. м. | 19,2 |
| 5.1.2.5 | Демонтаж секций металлического перильного ограждения пневмоколесным стреловым краном с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на расстояние 17 км | шт | 40 |
|  |  | т | 2,62 |
| 5.1.2.6 | Разборка пневмоинструментом монолитного железобетонного цоколя под перильное ограждение с погрузкой материалов от разборки в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 3 км | м3 | 2,68 |
|  |  | т | 6,7 |
| 5.1.2.7 | Разборка пневмоинструментом монолитного бетона сточного треугольника с погрузкой ма-териалов от разборки в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 3 км | м3 | 34,1 |
|  |  | т | 81,84 |
| 5.1.2.8 | Разборка пневмоинструментом цементобетонного покрытия с погрузкой материалов от разборки в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 3 км | м3 | 7,38 |
|  |  | т | 17,7 |
| 5.1.2.9 | Разборка гидроизоляции с водоотводными трубками с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой материалов от разборки на расстояние 3 км | м3 | 1,92 |
|  |  | т | 3,45 |
|  |  | м2 | 383,8 |
| 5.1.2.10 | Водоотводные трубки от разборки гидроизоляции | шт | 8 |
|  |  | т | 0,36 |
| 5.1.2.11 | Разборка пневмоинструментом омоноличивания балок с погрузкой материалов от разборки в ав-тосамосвалы и транспортировкой на расстояние 3 км | м3 | 11,8 |
|  |  | т | 29,5 |
| 5.1.2.12 | Разборка пневмоинструментом нижних слоев дорожной одежды в местах сопряжений с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 3 км | м3 | 46,2 |
|  |  | т | 106,3 |
| 5.1.3 | Разборка проезжей части путепровода в пролетах 2-3; 3-4 (работы ведутся под движением автотранспорта) |  |  |
| 5.1.3.1 | Срезка фрезой асфальтобетонного покрытия на проезжей части толщиной 11 см с погрузкой асфальтобетона в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 3 км | м3 | 40,5 |
|  |  | т | 93,2 |
|  |  | м2 | 405 |
| 5.1.3.2 | Демонтаж металлического барьерного ограждения пневмоколесным стреловым краном с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на расстояние 17 км | пог. м. | 88,6 |
|  |  | т | 5,27 |
| 5.1.3.3 | Разборка пневмоинструментом монолитного железобетонного парапета под барьерное ограждение с погрузкой материалов от разборки в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 3 км | м3 | 11,7 |
|  |  | т | 29,3 |
| 5.1.3.4 | Резка газосварочным оборудованием стоек перильного ограждения | шт | 48 |
|  |  | пог. м. | 19,2 |
| 5.1.3.5 | Демонтаж секций металлического перильного ограждения пневмоколесным стреловым краном с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на расстояние 17 км | шт | 44 |
|  |  | т | 3,08 |
| 5.1.3.6 | Разборка пневмоинструментом монолитного железобетонного цоколя под перильное ограждение с погрузкой материалов от разборки в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 3 км | м3 | 3,55 |
|  |  | т | 8,88 |
| 5.1.3.7 | Разборка пневмоинструментом монолитного бетона варавнивающего слоя с погрузкой материалов от разборки в автосамосвалы и транс-портировкой на расстояние 3 км | м3 | 18,4 |
|  |  | т | 44,16 |
| 5.1.3.8 | Разборка пневмоинструментом цементобетонного покрытия с погрузкой материалов от разборки в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 3 км | м3 | 8,9 |
|  |  | т | 21,4 |
| 5.1.3.9 | Разборка гидроизоляции с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой материалов от разборки на расстояние 3 км | м3 | 2,25 |
|  |  | т | 4,05 |
|  |  | м2 | 449,5 |
| 5.1.3.10 | Разборка пневмоинструментом омоноличивания балок с погрузкой материалов от разборки в ав-тосамосвалы и транспортировкой на расстояние 3 км | м3 | 23,3 |
|  |  | т | 58,3 |
| 5.1.3.11 | Разборка пневмоинструментом бетона дефор-мационных швов (с окаймлением) с погрузкой строительного мусора в автосамосвал и вывозом на расстояние до 3 км | м3 | 5,9 |
|  |  | т | 14,75 |
|  |  | м | 22 |
| 5.1.3.12 | Резка газосварочным оборудованием металлических элементов деформационного шва с погрузкой металлома и транспортировкой на расстояние до 17 км | шт | 4 |
|  |  | пог. м. | 3,2 |
|  |  | т | 2,97 |
| 5.1.3.13 | Устройство со стоимостью защитного покрытия из металлической сетки и брезента с разборкой | м2 | 645 |
|  |  | т | 1,56 |
|  |  | м2 | 645 |
| 5.1.4 | Временные опоры для демонтажа конструкций путепровода |  |  |
| 5.1.4.1 | Устройство со стоимостью лежневого основа-ния из шпал с последующей разборкой (с уче-том 5-ти кратной оборачиваемости) | шт | 42 |
|  |  | м3 | 2,42 |
| 5.1.4.2. | Монтаж без стоимости временных опор из ин-вентарного металла (подмости ИПРС) (опоры № 2-4) | т | 6,75 |
| 5.1.4.3 | Демонтаж временных опор из инвентарного металла (подмости ИПРС) (опоры № 2-4) | т | 6,75 |
| 5.1.4.4 | Монтаж без стоимости прогонов из прокатного металла (опоры № 2-4) | т | 4,32 |
| 5.1.4.5 | Демонтаж прогонов из прокатного металла (опоры № 2-4) | т | 4,32 |
| 5.1.4.6 | Устройство со стоимостью обстройки из лесо-материала с последующей разборкой (опоры № 2-4) | м3 | 4,2 |
| 5.1.5 | Демонтаж балок пролетных строений в пролетах 1-2; 4-5 |  |  |
| 5.1.5.1 | Демонтаж балок пролётных строений длиной 16.76 м массой 12.6 т, одним пневмоколёсным стреловым краном с траверсой (опускание на проезжую часть) с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на расстояние 17 км | шт | 14 |
|  |  | м3 | 70,28 |
|  |  | т | 176,4 |
| 5.1.5.2 | Демонтаж опорных частей (РОЧ) размером 350х150х40.5 мм, с транспортировкой на 17 км | шт | 28 |
|  |  | кг | 162,4 |
| 5.1.6 | Демонтаж балок пролетных строений в пролетах 2-3; 3-4 (работы ведутся под движением автотранспорта) |  |  |
| 5.1.6.1 | Демонтаж балок пролётных строений длиной 22,16 м, средней массой 35,6 т двумя пневмоколёсными стреловыми кранами (опускание на проезжую часть) с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на расстояние 17 км | шт | 10 |
|  |  | м3 | 142,48 |
|  |  | т | 356,2 |
| 5.1.6.2 | Демонтаж опорных частей (РОЧ) размером 300х400х78 мм, с транспортировкой на 17 км | шт | 20 |
|  |  | кг | 484 |
| 5.1.7 | Разборка элементов средних опор № 2-4 (работы ведутся под движением автотранспорта) |  |  |
| 5.1.7.1 | Разборка пневмоинструментом подферменных тумб на опорах № 2-4 с погрузкой и транспортировкой материалов от разборки на расстояние 3 км | м3 | 3,17 |
|  |  | т | 7,93 |
| 5.1.7.2 | Разборка пневмоинструментом ригелей опор № 2-4 с погрузкой строительного мусора в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 17 км | м3 | 49,4 |
|  |  | т | 123,5 |
| 5.1.7.3 | Разборка пневмоинструментом столбов опор № 2-4 с погрузкой и транспортировкой материалов от разборки на расстояние 17 км | м3 | 24,63 |
|  |  | т | 61,6 |
| 5.1.8 | Разборка конусов и подходов |  |  |
| 5.1.8.1 | Разборка краном укрепления конусов существующего путепровода из сборных ж.б. плит 1.0х1.0х0.16 м, массой 0.4 т с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 17 км | шт | 728 |
|  |  | м3 | 116,48 |
|  |  | т | 291,2 |
| 5.1.8.2 | Разборка части конусов для демонтажа элементов сопряжений и крайних опор экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 1 км. Грунт 2 группы (γ - 1.5 т/м³) | м3 | 1860 |
|  |  | т | 2790 |
| 5.1.8.3 | Демонтаж элементов сопряжений пневмоколесным стреловым краном с погрузкой и транспортировкой на расстояние 17 км | шт | 24 |
|  |  | м3 | 38,88 |
|  |  | т | 97,2 |
| 5.1.8.4 | Резка газосварочным оборудованием стоек и поручней перильного ограждения | шт | 32 |
|  |  | пог. м. | 7,56 |
| 5.1.8.5 | Демонтаж секций металлического перильного ограждения пневмоколесным стреловым краном с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на расстояние 17 км | шт | 6 |
|  |  | т | 0,21 |
| 5.1.8.6 | Демонтаж элементов лестничных сходов пневмоколесным стреловым краном с погрузкой и транспортировкой на расстояние 17 км | шт | 78 |
|  |  | м3 | 6,74 |
|  |  | т | 16,78 |
| 5.1.9 | Разборка элементов крайних опор № 1; 5 |  |  |
| 5.1.9.1 | Разборка пневмоинструментом подферменных тумб на крайних опорах с погрузкой и транспортировкой материалов от разборки на расстояние 3 км | м3 | 0,52 |
|  |  | т | 1,3 |
| 5.1.9.2 | Демонтаж сборных ж.б. боковых щитов пнев-моколесным стреловым краном с погрузкой и транспортировкой на расстояние 17 км | шт | 4 |
|  |  | м3 | 1,24 |
|  |  | т | 3,12 |
| 5.1.9.3 | Разборка пневмоинструментом шкафных стенок с погрузкой материалов от разборки в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 17 км | м3 | 12,2 |
|  |  | т | 30,5 |
| 5.1.9.4 | Разборка пневмоинструментом насадок крайних опор с погрузкой материалов от разборки в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 17 км | м3 | 10,45 |
|  |  | т | 26,1 |
| 5.1.9.5 | Разборка пневмоинструментом омоноличивания стоек со стаканами ростверков с погрузкой ма-териалов от разборки в автосамосвалы и транс-портировкой на расстояние 3 км | м3 | 3,5 |
|  |  | т | 8,4 |
| 5.1.9.6 | Демонтаж сборных стоек крайних опор длиной 6,0 м, массой 3,6 т пневмоколесным стреловым краном с погрузкой и транспортировкой на расстояние 17 км | шт | 10 |
|  |  | м3 | 14 |
|  |  | т | 36 |
| 5.1.10 | Укрепление грунта посевом многолетних трав |  |  |
| 5.1.10.1 | Внесение минеральных удобрений механизированным способом | га | 0,047 |
| 5.1.10.2 | Расход минеральных удобрений | т | 0,123 |
| 5.1.10.3 | Посев семян многолетних трав (расход семян на 1 га - 8 кг при однократной норме) 3 раза | га | 0,047 |
| 5.2 | Путепровод на ПК5+09.23 съезда С-1, L=81.34 пог. м. тип: Сталежелезобетонный |  |  |
| 5.2.1 | Разбивка осей опор путепровода | путепр. | 1 |
|  |  | опор | 5 |
| 5.2.2 | Опоры. Подготовительные работы. Устройство временных площадок для обеспечения нормальной работы сваебойного оборудования |  |  |
| 5.2.2.1 | Монтаж без стоимости удерживающего ограждения из блоков ФБС 24.5.6Т размером 2,38х0,5х0,58м, массой 1,63 т. Бетон B7,5; F200; W4. Работы ведутся под движением автотранспорта | шт | 30 |
|  |  | м³ | 20,37 |
| 5.2.2.2 | Демонтаж удерживающего ограждения из блоков ФБС 24.5.6-Т. Работы ведутся под движением автотранспорта. | шт | 30 |
|  |  | м³ | 20,37 |
| 5.2.2.3 | Планировка поверхностей при устройстве строительных площадок, временных рабочих площадок и съездов бульдозером. Грунт II группы | м² | 5481 |
| 5.2.2.4 | Устройство без стоимости щебеночного покрытия поверхностей строительных площадок и съездов толщиной 15 см с последующей разборкой и транспортировкой на расстояние 3 км. Щебень марки М800, фракции 20-40 мм, γ – 1.4 т/м³ | м² | 1130 |
|  |  | м³ | 169,5 |
|  |  | т | 237,3 |
| 5.2.2.5 | Погружение с последующим извлечением вибропогружателем на базе трактора с земли шпунтовой стенки. Шпунт марки «Ларсен»–V(или эквивалент), длина шпунта – 6,5 м, глубина забивки – 6,3 м, вес одного 1пог. м. шпунтины – 100 кг (опоры № 2; 4). Грунт 2 группы | шт | 144 |
|  |  | т | 93,6 |
| 5.2.2.6 | Погружение с последующим извлечением вибропогружателем на базе трактора с земли шпунтовой стенки. Шпунт марки «Ларсен»–V(или эквивалент), длина шпунта – 4,5 м, глубина забивки – 4,3 м, вес одного 1пог. м. шпунтины – 100 кг. (опора №3). Грунт 2 группы. Работы ведутся под движением автотранспорта | шт | 72 |
|  |  | т | 32,4 |
| 5.2.2.7 | Крепление шпунтовой стенки из прокатного металла с последующей разборкой | т | 37,8 |
| 5.2.2.8 | Вывоз металла на расстояние 17 км | т | 37,8 |
| 5.2.3 | Опоры ниже обреза ростверка |  |  |
| 5.2.3.1 | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 22 см существующей автодороги пневмоинструментом в районе опоры №3 с погрузкой и транспортировкой на 3 км. Работы ведутся под движением автотранспорта | м³ | 9,9 |
|  |  | м² | 45 |
|  |  | т | 22,77 |
| 5.2.3.2 | Разработка грунта в шпунтовом ограждении экскава-тором в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт 1 группы, γ – 1,79 т/м³. Размер котлована 4,8х8,9 м. Глубина 1,17 м (опора №3). Работы ведутся под движением авто-транспорта | м³ | 50 |
| 5.2.3.3 | То же. Грунт 2 группы, γ – 1.93 т/м³. Размер котлована 4,8х8,9 м. Глубина 1.1 м (опора №3). Работы ведутся под движением автотранспорта | м³ | 32,4 |
| 5.2.3.4 | Разработка котлована вручную с выгрузкой грунта бадьями в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт 2 группы (опора №3). Работы ведутся под движением автотранспорта | м³ | 14,6 |
| 5.2.3.5 | Разработка грунта в шпунтовом ограждении экскава-тором в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт 2 группы, γ – 1.93 т/м³. Размер котлована 4,8х8,9 м. Средняя глу-бина 2,51 м (опоры №2; 4) | м³ | 214,5 |
| 5.2.3.6 | Разработка грунта в шпунтовом ограждении экскава-тором в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт мокрый, 1 группы, γср–1,95 т/м³. Размер котлована 4,8х8,9м. Средняя глубина 1,8 м, с водоотливом насосом НС-130 (130м3/час) (опоры №2; 4) | м³ | 98,6 |
| 5.2.3.7 | Разработка котлованов вручную с выгрузкой грунта бадьями в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт мокрый, 1 группы, с водоотливом (опоры №2; 4) | м³ | 55,2 |
| 5.2.3.8 | Сборка со стоимостью направляющего каркаса из про-катного металла для забивки свай | т | 6,97 |
| 5.2.3.9 | Монтаж направляющего каркаса из прокатного металла | т | 69,7 |
| 5.2.3.10 | Демонтаж направляющего каркаса из прокатного металла | т | 69,7 |
| 5.2.3.11 | Разборка направляющего каркаса из прокатного металла с погрузкой и транспортировкой на расстояние 17 км | т | 6,97 |
| 5.2.3.12 | Монтаж без стоимости подкопрового моста из прокатного металла: |  |  |
| 5.2.3.12.1 | - под движением (опора №3); | т | 8 |
| 5.2.3.12.2 | - без движения (опоры №2; 4) | т | 16 |
| 5.2.3.13 | Демонтаж подкопрового моста из прокатного металла: |  |  |
| 5.2.3.13.1 | - под движением (опора №3); | т | 8 |
| 5.2.3.13.2 | - без движения (опоры №2; 4) | т | 16 |
| 5.2.3.14 | Монтаж без стоимости плит основания и настила для подкопрового мостика: |  |  |
| 5.2.3.14.1 | - под движением (опора №3); | шт | 32 |
|  |  | м³ | 25,92 |
| 5.2.3.14.2 | - без движения (опоры №2; 4) | шт | 64 |
|  |  | м³ | 51,84 |
| 5.2.3.15 | Демонтаж плит основания и настила для подкопрового мостика: |  |  |
| 5.2.3.15.1 | - под движением (опора №3); | шт | 32 |
|  |  | м³ | 25,92 |
| 5.2.3.15.2 | - без движения (опоры №2; 4) | шт | 64 |
|  |  | м³ | 51,84 |
| 5.2.3.16 | Монтаж без стоимости блоков ФБС 24.5.6Т: |  |  |
| 5.2.3.16.1 | - под движением (опора №3); | шт | 4 |
|  |  | м³ | 2,72 |
| 5.2.3.16.2 | - без движения (опоры №2; 4) | шт | 8 |
|  |  | м³ | 5,44 |
| 5.2.3.17 | Демонтаж блоков ФБС 24.5.6Т: |  |  |
| 5.2.3.17.1 | - под движением (опора №3); | шт | 4 |
|  |  | м³ | 2,72 |
| 5.2.3.17.2 | - без движения (опоры №2; 4) | шт | 8 |
|  |  | м³ | 5,44 |
| 5.2.3.18 | Монтаж без стоимости плит основания для устойчивой работы сваебойного оборудования (опоры №1; 5) | шт | 32 |
|  |  | м³ | 25,92 |
| 5.2.3.19 | Демонтаж основания из плит (опоры №1; 5) | шт | 32 |
|  |  | м³ | 25,92 |
| 5.2.3.20 | Устройство без стоимости пандуса из щебня фракции 20-40 мм М600, для въезда копра с последующей разборкой и транспортировкой на расстояние 3 км: |  |  |
| 5.2.3.20.1 | - под движением (опора №3); | м³ | 20 |
|  |  | т | 28 |
| 5.2.3.20.2 | - без движения (опоры №2; 4) | м³ | 40 |
|  |  | т | 56 |
| 5.2.3.21 | Стоимость железобетонных свай С9-35Т2 сечением 35х35 см, длиной 9 м, массой 2,8 т. Бетон В25; F200; W6. Содержание арматуры: АIII – 127,86 кг/м³; АI – 18,57 кг/м³ | шт | 28 |
|  |  | м³ | 31,36 |
| 5.2.3.22 | Стоимость железобетонных свай С11-35Т2 сечением 35х35 см, длиной 11 м, массой 3,4 т. Бетон В25; F200; W6. Содержание арматуры: АIII – 127,01 кг/м³; АI – 17,74 кг/м³ | шт | 28 |
|  |  | м³ | 38,36 |
| 5.2.3.23 | Стоимость железобетонных свай С11-35Т6 сечением 35х35 см, длиной 11 м, массой 3,4 т. Бетон В25; F200; W6. Содержание арматуры: АIII – 299,27 кг/м³; АI – 26,79 кг/м³ | шт | 28 |
|  |  | м³ | 38,3 |
| 5.2.3.24 | Стоимость железобетонных свай С12-35Т3 сечением 35х35 см, длиной 12 м, массой 3,7 т. Бетон В25; F200; W6. Содержание арматуры: АIII –158,66 кг/м³; АI – 26,11 кг/м³ | шт | 28 |
|  |  | м³ | 41,72 |
| 5.2.3.25 | Стоимость железобетонных свай С12-35Т6 сечением 35х35 см, длиной 12 м, массой 3,7 т. Бетон В25; F200; W6. Содержание арматуры: АIII –300,94 кг/м³; АI – 26,11 кг/м³ | шт | 32 |
|  |  | м³ | 47,68 |
| 5.2.3.26 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре с земли железобетонных наклонных свай сечением 35х35см длиной до 12 м на среднюю глубину 10,5 м в грунты 2 группы (опоры №1; 5) | шт | 15 |
|  |  | м³ | 19,36 |
| 5.2.3.27 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре с земли железобетонных вертикальных свай сечением 35х35см длиной до 12 м на среднюю глубину 10.5 м в грунты 2 группы (опоры №1; 5) | шт | 45 |
|  |  | м³ | 58,07 |
| 5.2.3.28 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре с подкопрового моста в котлованах в шпунтовом ограждении железобетонных вертикальных свай сечением 35х35см длиной до 12 м на глубину 2,6 м в грунты 1 группы (опора №4) | шт | 28 |
|  |  | м³ | 8,92 |
| 5.2.3.29 | То же на среднюю глубину 7.5 м в грунты 2 группы (опоры №2; 4) | шт | 56 |
|  |  | м³ | 51,45 |
| 5.2.3.30 | То же на глубину 10,0 м в грунты 2 группы (опора №3). Работы ведутся под движением автотранспорта | шт | 28 |
|  |  | м³ | 34,3 |
| 5.2.3.31 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью 0.1225 м² с погрузкой в автосамосвалы: |  |  |
| 5.2.3.31.1 | - под движением (опора №3); | шт | 28 |
|  |  | м³ | 2,4 |
|  |  | т | 5,8 |
| 5.2.3.31.2 | - без движения (опоры №1; 2; 4; 5) | шт | 116 |
|  |  | м³ | 9,95 |
|  |  | т | 23,9 |
| 5.2.3.32 | Транспортировка обломков полученных от вырубки бетона на расстояние 3 км | т | 29,64 |
| 5.2.3.33 | Устройство подушек из трамбованного щебня. Щебень марки М800, фр. 40-70 мм, H-20 мм: |  |  |
| 5.2.3.33.1 | - под движением (опора №3); | м³ | 8,54 |
|  |  | м2 | 42,72 |
| 5.2.3.33.2 | - без движения (опоры №1; 2; 4; 5) | м³ | 35,33 |
|  |  | м2 | 176,64 |
| 5.2.3.34 | Устройство тампонажного слоя (подводный бетон) Н=0,7 м. Бетон В20; F200, гидротехнический (опоры №2; 4) | м³ | 59,81 |
| 5.2.3.35 | Устройство монолитных железобетонных ростверков опор №№1; 2; 4; 5. Бетон В25; F200; W6. Расход арматуры: Ø 8мм АI – 0,315 т; Ø12мм АIII – 1,085 т; Ø14мм АIII – 0,433 т; Ø16мм АIII – 1,123 т; Ø18мм АIII – 1,459 т; Ø20мм АIII – 1,667 т; Ø22мм АIII – 0,965 т; Ø28мм АIII – 0,623 т; Ø32мм АIII – 0,932 т | м³ | 235,7 |
| 5.2.3.36 | То же опоры №3. Бетон В25; F200; W6. Расход арматуры: Ø 8мм АI – 0,075 т; Ø12мм АIII – 0,240 т; Ø14мм АIII – 0,216 т; Ø20мм АIII – 0,834 т; Ø22мм АIII – 0,483 т; Ø28мм АIII – 0,311 т. Работы ведутся под движением автотранспорта | м³ | 56,3 |
| 5.2.3.37 | Обратная засыпка котлованов опор с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт 1 группы | м³ | 212 |
| 5.2.3.38 | Уплотнение грунта вручную пневмотрамбовками. Грунт 1 группы | м³ | 192,73 |
| 5.2.3.39 | Погрузка экскаватором грунта II группы, оставшегося после обратной засыпки в автосамосвалы и транспортировка на расстояние 1 км в насыпь, γср - 1,90 т/м³ | м³ | 253,3 |
|  |  | т | 481,27 |
| 5.2.4 | Крайние опоры выше обреза ростверка (двухстолбчатые) |  |  |
| 5.2.4.1 | Устройство монолитных железобетонных столбов Ø1.0 м. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø10мм АI-0,416т; Ø10мм АIII-0,058т; Ø32мм АIII-1,598т | м³ | 7,84 |
| 5.2.4.2 | Монтаж без стоимости комплекта спецопалубки из прокатного металла для бетонирования столбов | т | 3,76 |
| 5.2.4.3 | Демонтаж комплекта спецопалубки | т | 3,76 |
| 5.2.4.4 | Установка со стоимостью железобетонных блоков ри-геля опоры №1 длиной 10,7 м, массой 15,7 т. Бетон В25; F200; W8. Содержание арматуры: АI – 42,32 кг/м³; АIII – 119,66 кг/м³ | шт | 1 |
|  |  | м³ | 6,27 |
| 5.2.4.5 | То же. Содержание арматуры: АI – 42,32 кг/м³; АIII – 107,51 кг/м³ | шт | 1 |
|  |  | м³ | 6,27 |
| 5.2.4.6 | Установка со стоимостью железобетонных блоков ри-геля опоры №5 длиной 13,6 м, массой 20,5 т. Бетон В25; F200; W8. Содержание арматуры: АI – 42,32 кг/м³; АIII – 119,66 кг/м³ | шт | 1 |
|  |  | м³ | 8,19 |
| 5.2.4.7 | То же. Содержание арматуры: АI – 42,32 кг/м³; АIII – 107,51 кг/м³ | шт | 1 |
|  |  | м³ | 8,19 |
| 5.2.4.8 | Омоноличивание блоков ригелей опор №1; 5. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø12мм АIII - 0,010 т; Ø16мм АIII - 0,483 т; Ø22мм АIII - 0,609 т; ЗД-0.270т | м³ | 12,05 |
| 5.2.4.9 | Устройство монолитных железобетонных шкафных стенок с открылками. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø8мм АI-0,134 т; Ø12мм АIII – 1,311 т; Ø16мм АIII - 0,708 т; Ø22мм АIII - 0,037 т | м³ | 23,57 |
| 5.2.4.10 | Устройство монолитных железобетонных подфермен-ных площадок. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø10мм АIII-0,17 4т | м³ | 1,41 |
| 5.2.4.11 | Устройство сливов из мелкозернистого бетона на на-садках и ростверках опор. Бетон В25; F200; W8 | м³ | 9,04 |
| 5.2.4.12 | Обмазка битумной мастикой за 2 раза поверхностей крайних опор, соприкасающихся с землёй | м² | 363 |
| 5.2.5 | Средние опоры выше обреза ростверка (двухстолбчатые) |  |  |
| 5.2.5.1 | Устройство монолитных железобетонных столбов Ø1,0 м опор № 2; 4. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø10мм АI-0,974т; Ø10мм АIII-0,058т; Ø28мм АIII-2,394т | м³ | 18,84 |
| 5.2.5.2 | Устройство монолитных железобетонных столбов Ø1,0 м опоры №3. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø10мм АI-0,186 т; Ø10мм АIII-0,014 т; Ø28мм АIII-0,468 т. Работы ведутся под движением автотранспорта | м³ | 7,07 |
| 5.2.5.3 | Монтаж со стоимостью комплекта спецопалубки из прокатного металла для бетонирования столбов (опора № 2) | т | 2,25 |
| 5.2.5.4 | Монтаж без стоимости комплекта спецопалубки для бетонирования столбов: - под движением (опора № 3); - без движения (опоры № 2; 4) | т | 3,38 |
|  |  | т | 6,75 |
| 5.2.5.5 | Демонтаж комплекта спецопалубки: - под движением (опора № 3); - без движения (опоры № 2; 4) | т | 3,38 |
|  |  | т | 9 |
| 5.2.5.6 | Устройство монолитных железобетонных ригелей опор № 2; 4. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø8мм АI-0,680т; Ø12мм АIII-0,223 т; Ø22мм АIII-0,419 т; Ø28мм АIII-1,182 т; ЗД-0,270 т | м³ | 25,08 |
| 5.2.5.7 | То же опоры № 3. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø8мм АI-0,337 т; Ø12мм АIII-0,111 т; Ø22мм АIII-0,210 т; Ø28мм АIII-0,581 т; ЗД-0,135 т. Работы ведутся под движением автотранспорта | м³ | 12,74 |
| 5.2.5.8 | Устройство монолитных железобетонных подфермен-ных площадок опор № 2; 4. Бетон В25; F200;W8. Расход арматуры: Ø10мм АIII-0,228т | м³ | 1,85 |
| 5.2.5.9 | То же опоры №3. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø10мм АIII-0,124т. Работы ведутся под движением автотранспорта | м³ | 1,01 |
| 5.2.5.10 | Устройство сливов из мелкозернистого бетона на на-садках и ростверках опор. Бетон В25; F200; W8: |  |  |
| 5.2.5.10.1 | - под движением (опора №3); | м³ | 3,06 |
| 5.2.5.10.2 | - без движения (опоры №2; 4) | м³ | 6,13 |
| 5.2.5.11 | Обмазка битумной мастикой поверхностей опор, со-прикасающихся с землей за 2 раза: |  |  |
| 5.2.5.11.1 | - под движением (опора №3); | м2 | 77 |
| 5.2.5.11.2 | - без движения (опоры №2; 4) | м2 | 154 |
| 5.2.5.12 | Окраска железобетонных поверхностей перхлорвини-ловой краской в 2 слоя с устройством подмостей: |  |  |
| 5.2.5.12.1 | - под движением (опора №3); | м2 | 74 |
| 5.2.5.12.2 | - без движения (опоры №2; 4) | м2 | 172 |
| 5.2.6 | Сопряжения путепровода с насыпями подходов |  |  |
| 5.2.6.1 | Устройство щебёночных подушек под переходные плиты. Щебень марки М800, фр. 20-40 мм | м³ | 159,8 |
| 5.2.6.2 | Установка со стоимостью сборных железобетонных переходных плит П800.98.40 длиной 7,95 м, массой 7,3 т. Бетон В30; F200; W6. Содержание арматуры: АI – 17,88 кг/м³; АIII – 106,12 кг/м³ | шт | 16 |
|  |  | м³ | 46,4 |
| 5.2.6.3 | Установка со стоимостью сборных железобетонных переходных плит П800.124.40 длиной 7.95 м, массой 9.3 т. Бетон В30; F200; W6. Содержание арматуры: АI – 17,59 кг/м³; АIII – 103,97 кг/м³ | шт | 2 |
|  |  | м³ | 7,4 |
| 5.2.6.4 | Омоноличивание переходных плит бетоном В30; F200; W6. Расход арматуры: Ø18мм АIII-0,363т | м³ | 4,54 |
| 5.2.6.5 | Устройство монолитных железобетонных парапетов на переходных плитах для установки барьерного ог-раждения. Бетон В30; F200; W8. Расход арматуры: Ø12мм АIII – 0,300 т; Ø16мм АIII – 0,180 т; ЗД - 0,401 т | м³ | 10 |
| 5.2.6.6 | Укрепление обочин монолитным бетоном толщиной 10 см на слое щебня толщиной 10 см. Бетон В25; F200; W8 | м2 | 8,7 |
|  |  | м³ | 0,87 |
| 5.2.6.7 | Установка одностороннего металлического оцинко-ванного барьерного ограждения, шаг стоек 2,0 м | пог. м | 32 |
|  |  | т | 1,56 |
| 5.2.7 | Конуса и укрепления |  |  |
| 5.2.7.1 | Отсыпка конусов из песка | м³ | 6350 |
| 5.2.7.2 | Уплотнение откосов конусов пневмокатками массой 25 т с поливкой водой. Толщина уплотненного слоя 30 см за 8 проходов по одному следу. Грунт 1 группы | м³ | 4450 |
| 5.2.7.3 | Уплотнение откосов конусов пневмокатками вручную с поливкой водой. Грунт 1 группы | м³ | 1900 |
| 5.2.7.4 | Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10 см, армированным сеткой с ячейкой 20х20 см на слое щебня 10 см. Бетон В20; F200; W8. Расход арматуры: Ø6мм АI – 2,401 т. | м2 | 980 |
|  |  | м³ | 98 |
|  | Щебень | м³ | 98 |
| 5.2.7.5 | Устройство монолитного бетонного упора сечением 40х50 см в основании конуса. Бетон В20; F200; W6 | пог. м | 115,6 |
|  |  | м³ | 23,12 |
| 5.2.8 | Водоотводные лотки по откосам конусов |  |  |
| 5.2.8.1 | Устройство со стоимостью сборных железобетонных телескопических лотков Б-7 на слое щебня марки 600, фр. 20-40 мм, размером 0.9х0.4х1.5м, массой 0,32т. Бетон В20; F200; W8. Содержание арматуры: АI-87,8 кг/м³ | шт | 16 |
|  |  | м³ | 2 |
|  |  | пог. м | 24 |
| 5.2.8.2 | Устройство монолитных бетонных упоров размером 0,5х2,1х1,72м. Бетон В20; F200; W8 | м³ | 3,4 |
| 5.2.8.3 | Устройство щебеночной подушки под монолитные бетонные упоры и лотки толщиной 10см. Щебень марки 600, фр. 20-40мм | м³ | 2,53 |
| 5.2.8.4 | Укрепление кюветов монолитным бетоном толщиной 10 см на слое щебня 10 см. Бетон В20; F200;W8. | м2 | 280 |
|  |  | м³ | 28 |
|  | Щебень | м³ | 28 |
| 5.2.9 | Лестничные сходы на откосах насыпи высотой 7,0 м, при ширине марша 1 м |  |  |
| 5.2.9.1 | Устройство лестничных сходов на откосах насыпи вы-сотой 7 м при ширине марша 1,0 м (2 шт) | м³ | 13,68 |
| 5.2.9.2 | Установка со стоимостью блоков опор О-1 длиной 1,1 м, массой 1,3 т. Бетон В20; F200;W6. Содержание арматуры: АI – 3,60 кг/м³; ЗД – 45,20 кг/м³ | шт | 10 |
|  |  | м³ | 5,4 |
| 5.2.9.3 | Установка со стоимостью блоков опор О-2 длиной 1,1 м, массой 1,25 т. Бетон В20; F200;W6 Содержание арматуры: АI – 4,10 кг/м³; ЗД – 12,60 кг/м³ | шт | 2 |
|  |  | м³ | 1 |
| 5.2.9.4 | Установка со стоимостью блоков опор О-3 длиной 1,1 м, массой 0,25 т. Бетон В20; F200;W6. Содержание арматуры: АI – 24,30 кг/м³; ЗД – 59,40 кг/м³ | шт | 2 |
|  |  | м³ | 0,2 |
| 5.2.9.5 | Установка со стоимостью блоков косоуров К-1 длиной 4,39 м, массой 1,55 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: АI – 44,60 кг/м³; АIII – 71,60 кг/м³; ЗД – 100,80 кг/м³ | шт | 4 |
|  |  | м³ | 2,52 |
| 5.2.9.6 | Установка со стоимостью блоков косоуров К-2 длиной 5,47 м, массой 1,8 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: АI – 45,70 кг/м³; АIII – 100,00 кг/м³; ЗД – 112,10 кг/м³ | шт | 2 |
|  |  | м³ | 1,44 |
| 5.2.9.7 | Установка со стоимостью площадок П-1 длиной 1.5 м, массой 0.26 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: ВI – 39,60 кг/м³; ЗД – 206,20 кг/м³ | шт | 6 |
|  |  | м³ | 0,64 |
| 5.2.9.8 | Установка со стоимостью опорных плит ОП-1 длиной 1,15 м, массой 0,5 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: АIII – 34,30 кг/м³; ЗД – 173,70 кг/м³ | шт | 4 |
|  |  | м³ | 0,8 |
| 5.2.9.9 | Установка со стоимостью ступеней ПС-1 длиной 1,0 м, массой 0,06 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: ВI – 47,50 кг/м³; ЗД – 513,00 кг/м³ | шт | 56 |
|  |  | м³ | 1,34 |
| 5.2.9.10 | Установка со стоимостью ступеней ПС-1' длиной 1,0 м, массой 0,06 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: ВI – 47,50 кг/м³; ЗД – 624,60 кг/м³ | шт | 14 |
|  |  | м³ | 0,34 |
| 5.2.9.11 | Установка со стоимостью сварных стальных перил с окраской масляной краской | т | 0,54 |
| 5.2.9.12 | Разработка грунта 2 группы под опоры лестничных сходов вручную без крепления при глубине котлована до 2,5 м | м³ | 100.0 |
| 5.2.9.13 | Устройство щебеночной подготовки под фундаменты с проливкой цементным раствором | м³ | 5 |
|  |  | м² | 17 |
| 5.2.9.14 | Обратная засыпка котлованов вручную с уплотнением пневмотрамбовками. Грунт 1 группы | м³ | 72,6 |
| 5.2.10 | Рекультивация земли, отведенной под временные сооружения при строительстве путепроводов |  |  |
| 5.2.10.1 | Разработка плодородного слоя грунта 2 группы бульдозером с перемещением до 20 м, толщиной слоя 0,5 м, с погрузкой экскаватором грунта I группы (γ -1.8 т/м³) и транспортировкой автосамосвалами на расстояние 1 км | м² | 5481 |
|  |  | м³ | 2740,5 |
|  |  | т | 4932,9 |
| 5.2.10.2 | Грубая планировка поверхности земли бульдозером после свертывания строительной площадки и ликвидации временных съездов и сооружений. Грунт I группы | м² | 5481 |
| 5.2.10.3 | Погрузка плодородного грунта экскаватором в автосамосвалы и транспортировка на расстояние до 1 км. Грунт I группы (γ-1.8 т/м³) | м³ | 2740,5 |
|  |  | т | 4932,9 |
| 5.2.10.4 | Восстановление ранее снятого плодородного слоя грунта толщиной 0,5 м бульдозером с перемещением на расстояние до 20 м | м³ | 2740,5 |
|  |  | м² | 5481 |
| 5.2.11 | Укрепление грунта посевом многолетних трав |  |  |
| 5.2.11.1 | Внесение минеральных удобрений механизированным способом | га | 0,55 |
| 5.2.11.2 | Расход минеральных удобрений | т | 1,44 |
| 5.2.11.3 | Посев семян многолетних трав (расход семян на 1 га- 8 кг при однократной норме) 3 раза | га | 0,55 |
| 5.2.12 | Пролетное строение. Сталежелезобетонное (Работы ведутся под движением автотранспорта) |  |  |
| 5.2.12.1 | Установка со стоимостью резино-металлических эластомерных опорных со свинцовым сердечником размером 580х450х200 мм (опоры №1; 5) | шт | 4 |
|  |  | т | 0,88 |
| 5.2.12.2 | Установка со стоимостью резино-металлических эластомерных опорных частей со свинцовым сердечником размером 630х500х230 мм (опора №2) | шт | 2 |
|  |  | т | 0,57 |
| 5.2.12.3 | Установка со стоимостью резино-металлических эластомерных опорных частей со свинцовым сердечником размером 680х550х260 мм (опоры №3; 4) | шт | 4 |
|  |  | т | 1,46 |
| 5.2.12.4 | Монтаж со стоимостью антисейсмических упоров | т | 1,6 |
| 5.2.12.5 | Сборка навесным способом со стоимостью индивидуальных металлоконструкций неразрезного пролетного строения рачетным пролетом 75 м. Длина монтажного блока 12,0 м. Максимальный вес элемента – 15,0 т. (136,0тх1,03) | т | 140 |
| 5.2.12.6 | Монтаж со стоимостью гибких стержневых упоров типа ККВ диаметром 22 мм. (3,93тх1.03) | шт | 8500 |
|  |  | т | 4,1 |
| 5.2.12.7 | Стоимость высокопрочных болтов М22. (1,0тх1.1) | т | 1,1 |
| 5.2.12.8 | Устройство монолитной железобетонной плиты проезжей части. Бетон В35; F200; W8. Закладные детали до 20 кг; Расход арматуры AI марки Ст3пс; AIII марки 25Г2С | м³ | 157 |
|  |  | т | 0,8 |
|  |  | т | 0,35 |
|  |  | т | 58,4 |
| 5.2.12.9 | Устройство со стоимостью сборных железобетонных индивидуальных карнизных блоков. Бетон тяжелый конструкционный В30; F200; W8. Расход арматуры AI марки Ст3пс; AIII марки 25Г2С | м³ | 15 |
|  |  | т | 0,06 |
|  |  | т | 3,2 |
| 5.2.12.10 | Устройство деформационных швов | пог. м | 26,2 |
| 5.2.12.11 | Установка одностороннего металлического оцинкованного барьерного ограждения высотой 1,12 м, с шагом стоек 2,0 м и удерживающей способностью 300 кДж | пог. м | 149 |
|  |  | т | 8 |
| 5.2.12.12 | Устройство металлических водоотводных лотков | пог. м | 150 |
|  |  | т | 1 |
| 5.2.12.13 | Установка со стоимостью металлического перильного ограждения | т | 11,5 |
| 5.2.13 | Проезжая часть |  |  |
| 5.2.13.1 | Устройство гидроизоляции проезжей части из рулонного гидроизолирующего материала с защитным слоем и водоотводом | м² | 675 |
| 5.2.13.2 | Стоимость рулонного гидроизолирующего материала | м² | 675 |
| 5.2.13.3 | Устройство нижнего слоя покрытия проезжей части путепровода из плотного асфальтобетона типа Б марки 1 толщиной 3 см | м² | 675 |
| 5.2.13.4 | Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части путепровода из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси марки ЩМА-15 толщиной 4 см | м² | 675 |
| 5.2.14 | Устройство дренажа для удаления воды в пониженных местах проезжей части |  |  |
| 5.2.14.1 | Устройство дренажных каналов шириной 20 см | пог. м | 150 |
| 5.2.14.2 | Установка со стоимостью полиэтиленовых дренажных трубок Ø60 мм | шт | 26 |
|  |  | пог. м | 27,3 |
| 5.2.14.3 | Устройство тканой сетки из проволоки Ø3 мм с шагом ячеек 4 мм | кг | 7,8 |
|  |  | м² | 0,26 |
| 5.2.14.4 | Укладка дренажной смеси | пог. м. | 150 |
| 5.2.15 | Пролетное строение. СВСиУ (Работы ведутся под движением автотранспорта) |  |  |
| 5.2.15.1 | Укладка с последующим снятием железобетонных плит типа ПАГ-14 размером 6,0х2,0х0,14м массой 4,2 т на технологических площадках и проездах для сооружения временных опор | шт | 55 |
|  |  | м³ | 92,4 |
| 5.2.15.2 | Устройство без стоимости основания из материалов фрезерования дорожной одежды под плитами ПАГ-14 с последующей разборкой и транспортировкой в насыпь на расстояние 3 км , γ-2.3 т/м³ | м³ | 100 |
|  |  | т | 230 |
| 5.2.15.3 | Монтаж без стоимости железобетонных плит размером 3,0х1,5х0,18 м массой 2.0 т в основание временных опор. Бетон В25; F200; W4. Содержание арматуры: АIII – 80,7 кг/м³; ВI – 13,1 кг/м³ | шт | 24 |
|  |  | м³ | 19,44 |
| 5.2.15.4 | Монтаж без стоимости временных опор из инвентар-ного металла (подмости ИПРС) с последующим де-монтажем | т | 12,4 |
| 5.2.15.5 | Изготовление из прокатного металла при массе отпра-вочной марки от 300 до 500 кг металлоконструкций временных опор | т | 13,1 |
| 5.2.15.6 | То же, но из листовой стали при массе отправочной марки до 50 кг | т | 2,3 |
| 5.2.15.7 | Монтаж и демонтаж металлоконструкций временных опор | т | 15,4 |
| 5.2.15.8 | Монтаж и демонтаж блоков пригруза | шт | 24 |
|  |  | м³ | 61,44 |
| 5.2.15.9 | Изготовление из прокатного металла при массе отпра-вочной марки от 50 до 100 кг металлоконструкций ос-нования временных опор | т | 14,4 |
| 5.2.15.10 | Монтаж и демонтаж металлоконструкций основания временных опор | т | 14,4 |
| 5.3 | Путепровод на ПК3+34,66 съезда С-2, L=108,45 пог. м. тип: Сталежелезобетонный |  |  |
| 5.3.1 | Разбивка осей опор путепровода | путепр. | 1 |
|  |  | опор | 5 |
| 5.3.2 | Подготовительные работы |  |  |
| 5.3.2.1 | Монтаж со стоимостью удерживающего ограждения из блоков ФБС 24.5.6Т размером 2,38х0,5х0,58м, массой 1,63 т. Бетон B7.5; F200; W4. Работы ведутся под движением автотранспорта | шт | 47 |
|  |  | м³ | 31,91 |
| 5.3.2.2 | Демонтаж удерживающего ограждения из блоков ФБС24.5.6-Т. Работы ведутся под движением автотранспорта | шт | 47 |
|  |  | м³ | 31,91 |
| 5.3.2.3 | Планировка поверхностей при устройстве строительных площадок, временных рабочих площадок и съездов бульдозером . Грунт 2 группы | м² | 4100 |
| 5.3.2.4 | Устройство щебеночного покрытия поверхностей строительных площадок и съездов толщиной 15 см с последующей разборкой и транспортировкой на расстояние 3 км. Щебень марки М800, фр, 20-40 мм, γ – 1,4 т/м3 | м² | 600 |
|  |  | м³ | 90 |
|  |  | т | 126 |
| 5.3.2.5 | Погрузка блоков в автосамосвалы с транспортировкой на расстояние 17 км | шт | 47 |
|  |  | т | 76,61 |
| 5.3.3 | Вспомогательные сооружения. Шпунтовое ограждение котлованов |  |  |
| 5.3.3.1 | Погружение с последующим извлечением вибропогружателем на базе трактора с земли шпунтовой стенки. Шпунт марки «Ларсен»–V (или эквивалент), длина шпунта – 6,0 м, глубина забивки – 5,8 м, вес одного 1 пог. м. шпунтины – 100 кг (опора №3). Грунт 2 группы. Работы ведутся под движением автотранспорта | шт | 78 |
|  |  | т | 46,8 |
| 5.3.3.2 | Погружение с последующим извлечением вибропогружателем на базе трактора с земли шпунтовой стенки. Шпунт марки «Ларсен»–V(или эквивалент), длина шпунта – 7,0 м, глубина забивки – 6,8 м, вес одного 1пог. м. шпунтины – 100 кг (опоры № 2; 4). Грунт 2 группы | шт | 160 |
|  |  | т | 112 |
| 5.3.3.3 | Погружение с последующим извлечением вибропогружателем на базе трактора с земли шпунтовой стенки. Шпунт марки «Ларсен»–V(или эквивалент), длина шпунта – 5,0 м, глубина забивки – 4,8 м, вес одного 1 пог. м. шпунтины – 100 кг (опора №5). Грунт 2 группы | шт | 78 |
|  |  | т | 39 |
| 5.3.3.4 | Стоимость шпунта «Ларсен»–V (или эквивалент)при оборачиваемости более 5 раз (К=0,22) | т | 43,5 |
| 5.3.3.5 | Крепление шпунтовой стенки из прокатного металла с последующей разборкой | т | 59,3 |
| 5.3.3.6 | Вывоз металла на расстояние 17 км | т | 102,8 |
| 5.3.4 | Опоры ниже обреза ростверка |  |  |
| 5.3.4.1 | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 22 см существующей автодороги пневмоинструментом в районе опоры №3 с погрузкой и транспортировкой на 3 км. Работы ведутся под движением автотранспорта | м3 | 11 |
|  |  | м2 | 50 |
|  |  | т | 25,3 |
| 5.3.4.2 | Разработка грунта открытым способом экскаватором в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт 2 группы, γ – 1,93 т/м³. Средний размер котлована 6,3х15,8 м. Глубина 1,5 м (опора №1) | м³ | 126,91 |
| 5.3.4.3 | Доработка вручную с выгрузкой грунта бадьями в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт 2 группы (опора №1) | м³ | 22,4 |
| 5.3.4.4 | Разработка грунта в шпунтовом ограждении экскава-тором в отвал с перемещени-ем грунта бульдозером до 20 м. Грунт мокрый 1 группы, γср – 1,86 т/м³. Размер котлована 4,8х10,1 м. Глубина 2,3 м с водоотливом насосом (опора №3). Работы ведутся под движением автотранспорта | м³ | 86 |
| 5.3.4.5 | То же. Грунт мокрый 2 группы, γ – 1,93 т/м³. Размер котлована 4,8х10,1 м. Глубина 1,2 м, с водоотливом (опора №3). Работы ведутся под движением автотранспорта | м³ | 58,18 |
| 5.3.4.6 | Разработка вручную с выгрузкой грунта бадьями в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20м. Грунт мокрый 1 группы, с водоотливом (опора №3). Работы ведутся под движением автотранспорта | м³ | 25,5 |
| 5.3.4.7 | Разработка грунта в шпунтовом ограждении экскаватором в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт мокрый 2 группы, γср – 1,95 т/м³. Средний размер котлована 4,8х10,5 м. Средняя глубина 2,67 м, с водоотливом насосом (опоры № 2; 4; 5) | м³ | 403,97 |
| 5.3.4.8 | То же. Грунт мокрый 1 группы, γ – 1,93 т/м³. Размер котлована 4,8х10,5 м. Средняя глубина 1,29 м, с водоотливом (опоры № 2; 4; 5) | м³ | 105,27 |
| 5.3.4.9 | Разработка котлованов вручную с выгрузкой грунта бадьями в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт мокрый, 1 группы, с водоотливом (опоры № 2; 4; 5) | м³ | 89,9 |
| 5.3.4.10 | Сборка со стоимостью направляющих каркасов из прокатного металла для забивки свай | т | 19,54 |
| 5.3.4.11 | Монтаж направляющих каркасов из прокатного металла: |  |  |
| 5.3.4.11.1 | - под движением (опора №3); | т | 10,62 |
| 5.3.4.11.2 | - без движения (опоры №1; 2; 4; 5) | т | 49,7 |
| 5.3.4.12 | Демонтаж направляющих каркасов из прокатного металла: |  |  |
| 5.3.4.12.1 | - под движением (опора №3); | т | 10,62 |
| 5.3.4.12.2 | - без движения (опоры №1; 2; 4; 5) | т | 49,7 |
| 5.3.4.13 | Разборка направляющих каркасов из прокатного металла с погрузкой и транспортировкой на расстояние 17 км | т | 19,54 |
| 5.3.4.14 | Монтаж со стоимостью подкопрового моста из прокатного металла для устойчивой работы сваебойного оборудования (опора №2) | т | 4 |
| 5.3.4.15 | Монтаж без стоимости подкопрового моста из прокатного металла: |  |  |
| 5.3.4.15.1 | - под движением (опора №3); | т | 8 |
| 5.3.4.15.2 | - без движения (опоры №1; 2; 4; 5) | т | 24 |
| 5.3.4.16 | Демонтаж подкопрового моста из прокатного металла: |  |  |
| 5.3.4.16.1 | - под движением (опора №3); | т | 8 |
| 5.3.4.16.2 | - без движения (опоры №1; 2; 4; 5) | т | 28 |
| 5.3.4.17 | Монтаж со стоимостью железобетонных плит размером 3,0х1.5х0,18 м (основание и настил для подкопрового мостика) массой 2,0 т (опора №2). Бетон В25; F200; W4. Содержание арматуры: АIII – 80,7 кг/м³; ВI – 13,1 кг/м³ | шт | 16 |
|  |  | м³ | 12,96 |
| 5.3.4.18 | Монтаж без стоимости плит основания и настила для подкопрового мостика: |  |  |
| 5.3.4.18.1 | - под движением (опора №3); | шт | 32 |
|  |  | м³ | 25,92 |
| 5.3.4.18.2 | - без движения (опоры №1; 2; 4; 5) | шт | 96 |
|  |  | м³ | 77,76 |
| 5.3.4.19 | Демонтаж плит основания и настила для подкопрового мостика: |  |  |
| 5.3.4.19.1 | - под движением (опора №3); | шт | 32 |
|  |  | м³ | 25,92 |
| 5.3.4.19.2 | - без движения (опоры №1; 2; 4; 5) | шт | 112 |
|  |  | м³ | 90,72 |
| 5.3.4.20 | Монтаж со стоимостью блоков ФБС 24.5.6Т (упор для мостика) размером 2,38х0,5х0,58м, массой 1,63 т. Бетон B7.5; F200; W4 (опора №2) | шт | 2 |
|  |  | м³ | 1,36 |
| 5.3.4.21 | Монтаж без стоимости блоков ФБС 24.5.6Т: |  |  |
| 5.3.4.21.1 | - под движением (опора №3); | шт | 4 |
|  |  | м³ | 2,72 |
| 5.3.4.21.2 | - без движения (опоры № 2; 4; 5) | шт | 12 |
|  |  | м³ | 8,16 |
| 5.3.4.22 | Демонтаж блоков ФБС 24.5.6Т: |  |  |
| 5.3.4.22.1 | - под движением (опора №3); | шт | 4 |
| 5.3.4.22.2 | - без движения (опоры №2; 4; 5) | м³ | 2,72 |
| 5.3.4.23 | Монтаж без стоимости плит основания для устойчивой работы сваебойного оборудования (опора №1) | шт | 16 |
|  |  | м³ | 12,96 |
| 5.3.4.24 | Демонтаж основания из плит (опоры №1) | шт | 16 |
|  |  | м³ | 12,96 |
| 5.3.4.25 | Вывоз металлоконструкций на расстояние 17 км | т | 4 |
| 5.3.4.26 | Погрузка блоков ФБС 24.5.6Т в автосамосвалы с транспортировкой на расстояние 17 км | шт | 2 |
|  |  | т | 3,26 |
| 5.3.4.27 | Погрузка плит в автосамосвалы с транспортировкой на расстояние 17 км | шт | 16 |
|  |  | т | 32 |
| 5.3.4.28 | Устройство пандуса из щебня фр. 20-40 мм М600, для въезда копра с последующей разборкой и транспортировкой на расстояние 3 км: |  |  |
| 5.3.4.28.1 | - под движением (опора №3); | м³ | 20 |
|  |  | т | 28 |
| 5.3.4.28.2 | - без движения (опоры №2; 4; 5) | м³ | 50 |
|  |  | т | 70 |
| 5.3.4.29 | Стоимость железобетонных свай С16-35Т7 сечением 35х35 см, длиной 16 м, массой 4,9 т. Бетон В30; F200; W6. Содержание арматуры: АIII – 363,64 кг/м³; АI – 15,96 кг/м³ | шт | 103 |
|  |  | м³ | 213,84 |
| 5.3.4.30 | Стоимость железобетонных свай С14-35Т5 сечением 35х35 см, длиной 14 м, массой 4,3 т. Бетон В30; F200; W6. Содержание арматуры: АIII – 242,77 кг/м³; АI – 16,88 кг/м³ | шт | 68 |
|  |  | м³ | 117,64 |
| 5.3.4.31 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре с земли железобетонных наклонных свай сечением 35х35см длиной до 16 м на глубину 9,4 м в грунты 1 группы (опора №1). | шт | 10 |
|  |  | м³ | 11,52 |
| 5.3.4.32 | То же на глубину 6,1 м в грунты 2 группы (опора №1) | шт | 10 |
|  |  | м³ | 7,47 |
| 5.3.4.33 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре с земли железобетонных вертикальных свай сечением 35х35см длиной до 16 м на глубину 9,4 м в грунты 1 группы (опора №1) | шт | 30 |
|  |  | м³ | 34,55 |
| 5.3.4.34 | То же на глубину 6,1 м в грунты 2 группы (опора №1) | шт | 30 |
|  |  | м³ | 22,42 |
| 5.3.4.35 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре с подкопрового моста в котлованах в шпунтовом ограждении железобетонных вертикальных свай сечением 35х35см длиной до 16 м на среднюю глубину 5,4 м в грунты 1 группы (опоры №2; 4; 5) | шт | 104 |
|  |  | м³ | 68,8 |
| 5.3.4.36 | То же на среднюю глубину 7.6 м в грунты 2 группы (опоры №2; 4; 5) | шт | 104 |
|  |  | м³ | 96,73 |
| 5.3.4.37 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре с подкопрового моста в котлованах в шпунтовом ограждении железобетонных вертикальных свай сечением 35х35см длиной до 16 м на глубину 4,0 м в грунты 1 группы (опора №3). Работы ведутся под движением автотранспорта | шт | 32 |
|  |  | м³ | 15,68 |
| 5.3.4.38 | То же на глубину 10,3 м в грунты 2 группы (опора №3). Работы ведутся под движением автотранспорта | шт | 32 |
|  |  | м³ | 40,34 |
| 5.3.4.39 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью 0,1225 м2 с погрузкой в автосамосвалы: |  |  |
| 5.3.4.39.1 | - под движением (опора №3); | м³ | 2,74 |
|  |  | т | 6,6 |
| 5.3.4.39.2 | - без движения (опоры №1; 2; 4; 5) | м³ | 12,35 |
|  |  | т | 29,6 |
| 5.3.4.40 | Транспортировка обломков полученных от вырубки бетона на расстояние 3 км | т | 36,2 |
| 5.3.4.41 | Устройство подушек из втрамбованного щебня. Ще-бень марки М800, фр. 40-70 мм, H-20 мм: |  |  |
| 5.3.4.41.1 | - под движением (опора №3); | м³ | 9,7 |
|  |  | м² | 48,48 |
| 5.3.4.41.2 | - без движения (опоры №1; 2; 4; 5) | м³ | 43,97 |
|  |  | м² | 219,84 |
| 5.3.4.42 | Устройство тампонажного слоя (подводный бетон) Н=0,7 м. Бетон В20; F200, гидротехнический: |  |  |
| 5.3.4.42.1 | - под движением (опора №3); | м³ | 33,94 |
| 5.3.4.42.2 | - без движения (опоры №2; 4; 5) | м³ | 105,84 |
| 5.3.4.43 | Устройство монолитных железобетонных ростверков опор №№1; 2; 4; 5. Бетон В25; F200; W6. Расход арматуры: Ø 8мм АI – 0,401 т; Ø12мм АI – 1,507 т; Ø14мм АIII – 0,881 т; Ø18мм АIII – 1,937 т; Ø20мм АIII – 0,718 т; Ø22мм АIII – 4,805 т; Ø28мм АIII – 0,853 т; Ø32мм АIII – 2,174 т | м³ | 298,93 |
| 5.3.4.44 | То же опоры №3. Бетон В25; F200; W6. Расход арматуры: Ø 8мм АI – 0,089 т; Ø12мм АI – 0,361 т; Ø14мм АIII – 0,248 т; Ø22мм АIII – 1,711 т; Ø28мм АIII – 0,346 т. Работы ведутся под движением автотранспорта | м³ | 64,64 |
| 5.3.4.45 | Обратная засыпка котлованов опор с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт 1 группы | м³ | 397,2 |
| 5.3.4.46 | Уплотнение грунта вручную пневмотрамбовками. Грунт 1 группы | м³ | 361,1 |
| 5.3.4.47 | Погрузка экскаватором грунта II группы, оставшегося после обратной засыпки в автосамосвалы и транспортировка на расстояние 1км в насыпь, γср - 1,90 т/м3 | м³ | 520,93 |
|  |  | т | 989,77 |
| 5.3.5 | Крайние опоры выше обреза ростверка (двух- трехстолбчатые) |  |  |
| 5.3.5.1 | Устройство монолитных железобетонных столбов Ø1.0 м. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø10мм АI-1.147т; Ø10мм АIII-0.072т; Ø32мм АIII-4.732т | м³ | 16,88 |
| 5.3.5.2 | Монтаж без стоимости комплекта спецопалубки из прокатного металла для бетонирования столбов | т | 8,07 |
| 5.3.5.3 | Демонтаж комплекта спецопалубки | т | 8,07 |
| 5.3.5.4 | Установка со стоимостью железобетонных блоков ри-геля опоры №1 длиной 18,4 м, массой 27,5 т. Бетон В25; F200; W8. Содержание арматуры: АI – 42,32 кг/м³; АIII – 122,66 кг/м³ | шт | 1 |
|  |  | м³ | 11,01 |
| 5.3.5.5 | То же. Содержание арматуры: АI – 42,32 кг/м³; АIII – 110,51 кг/м³ | шт | 1 |
|  |  | м³ | 11,01 |
| 5.3.5.6 | Установка со стоимостью железобетонных блоков ри-геля опоры № 5 длиной 14,96 м, массой 21,9 т. Бетон В25; F200; W8. Содержание арматуры: АI – 42,32 кг/м³; АIII – 119,66 кг/м³ | шт | 1 |
|  |  | м³ | 8,74 |
| 5.3.5.7 | То же. Содержание арматуры: АI – 42,32 кг/м³; АIII – 107,51 кг/м³ | шт | 1 |
|  |  | м³ | 8,74 |
| 5.3.5.8 | Омоноличивание блоков ригелей опор №1; 5. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø12мм АIII - 0,014 т; Ø16мм АIII - 0,660 т; Ø22мм АIII - 0,832 т; ЗД-0,270т | м³ | 16,47 |
| 5.3.5.9 | Устройство монолитных железобетонных шкафных стенок с открылками. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø8мм АI-0,161 т; Ø12мм АIII – 1,607 т; Ø16мм АIII - 0,868 т; Ø22ммАIII - 0,045 т | м³ | 28,88 |
| 5.3.5.10 | Устройство монолитных железобетонных подфермен-ных площадок. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø10 АIII-0,222т | м³ | 1,68 |
| 5.3.5.11 | Устройство сливов из мелкозернистого бетона на на-садках и ростверках опор. Бетон В25; F200;W8 | м³ | 10,21 |
| 5.3.5.12 | Обмазка битумной мастикой за 2 раза поверхностей крайних опор, соприкасающихся с землёй | м² | 440 |
| 5.3.6 | Средние опоры выше обреза ростверка (двухстолбчатые) |  |  |
| 5.3.6.1 | Устройство монолитных железобетонных столбов Ø1,0 м опор № 2; 4. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø10мм АI-1,303т; Ø10мм АIII-0,058т; Ø28мм АIII-2,991т | м³ | 21,83 |
| 5.3.6.2 | Устройство монолитных железобетонных столбов Ø1,0 м опоры №3. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø10мм АI-0,462т; Ø10мм АIII-0,029т; Ø28мм АIII-1,099т. Работы ведутся под движением автотранспорта | м³ | 7,7 |
| 5.3.6.3 | Стоимость комплекта спецопалубки для бетонирования столбов | т | 3,65 |
| 5.3.6.4 | Монтаж комплекта спецопалубки для бетонирования столбов: - под движением (опора №3); - без движения (опоры №2; 4) | т | 4,28 |
|  |  | т | 10,82 |
| 5.3.6.5 | Демонтаж комплекта спецопалубки: |  |  |
| 5.3.6.5.1 | - под движением (опора №3); | т | 4,28 |
| 5.3.6.5.2 | - без движения (опоры №2; 4) | т | 10,82 |
| 5.3.6.6 | Устройство монолитных железобетонных ригелей опор № 2; 4. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø8мм АI-0,950т; Ø12мм АIII-0,223т; Ø22мм АIII-0,585т; Ø28мм АIII-1,650т; ЗД-0,270т | м³ | 35,02 |
| 5.3.6.7 | То же опоры № 3. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø8мм АI-0,443 т; Ø12мм АIII-0,111 т; Ø22мм АIII-0,276 т; Ø28мм АIII-0,764 т; ЗД-0,135 т. Работы ведутся под движением автотранспорта | м³ | 16,75 |
| 5.3.6.8 | Устройство монолитных железобетонных подфермен-ных площадок опор № 2; 4. Бетон В25; F200;W8. Расход арматуры: Ø10мм АIII-0,3т | м³ | 2,27 |
| 5.3.6.9 | То же опоры №3. Бетон В25; F200;W8. Расход арматуры: Ø10мм АIII-0,143 т. Работы ведутся под движением автотранспорта | м³ | 1,09 |
| 5.3.6.10 | Устройство сливов из мелкозернистого бетона на на-садках и ростверках опор. Бетон В25; F200;W8: |  |  |
|  | - под движением (опора №3); | м³ | 2,79 |
|  | - без движения (опоры №2; 4) | м³ | 6,14 |
| 5.3.6.11 | Обмазка битумной мастикой поверхностей опор, со-прикасающихся с землей за 2 раза: |  |  |
|  | - под движением (опора №3); | м² | 83 |
|  | - без движения (опоры №2; 4) | м² | 174 |
| 5.3.6.12 | Окраска железобетонных поверхностей перхлорвини-ловой краской в 2 слоя с устройством подмостей: |  |  |
|  | - под движением (опора №3); | м² | 82 |
|  | - без движения (опоры №2; 4) | м² | 194 |
| 5.3.6.13 | Устройство щебёночных подушек под переходные плиты. Щебень марки М800, фр. 20-40 мм. | м³ | 189,3 |
| 5.3.6.14 | Установка со стоимостью сборных железобетонных переходных плит П800.98.40 длиной 7,95 м, массой 7,3 т. Бетон В30; F200; W6. Содержание арматуры: АI – 17,88 кг/м³; АIII – 106,12 кг/м³ | шт | 18 |
|  |  | м³ | 52,2 |
| 5.3.6.15 | Омоноличивание переходных плит бетоном В30; F200; W6. Расход арматуры: Ø18мм АIII-0,471т | м³ | 5,89 |
| 5.3.6.16 | Устройство монолитных железобетонных парапетов на переходных плитах для установки барьерного ограждения. Бетон В30; F200; W8. Расход арматуры: Ø12мм АIII – 0,300т; Ø16мм АIII – 0,180т; ЗД - 0,401т | м³ | 10 |
| 5.3.6.17 | Укрепление обочин монолитным бетоном толщиной 10 см на слое щебня толщиной 10 см. Бетон В25; F200; W8 | м³ | 0,84 |
| 5.3.6.18 | Установка одностороннего металлического оцинкованного барьерного ограждения высотой 1,12 м, с шагом стоек 2,0 м и удерживающей способностью 300 кДж | пог. м | 32 |
|  |  | т | 1,56 |
| 5.3.6.19 | Отсыпка конусов из песка. | м³ | 8250 |
| 5.3.6.20 | Уплотнение откосов конусов пневмокатками массой 25 т с поливкой водой. Толщина уплотненного слоя 30 см за 8 проходов по одному следу. Грунт 1 группы. | м³ | 5770 |
| 5.3.6.21 | Уплотнение откосов конусов пневмокатками вручную с поливкой водой. Грунт 1 группы | м³ | 2480 |
| 5.3.6.22 | Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10 см, армированным сеткой с ячейкой 20х20 см на слое щебня 10 см. Бетон В20; F200;W8. Расход арматуры: Ø6мм АI – 3,021 т. Щебень | м² | 1233 |
|  |  | м³ | 123,3 |
| 5.3.6.23 | Устройство монолитного бетонного упора сечением 40х50 см в основании конуса. Бетон В20; F200; W6 | пог. м | 124,7 |
|  |  | м³ | 24,94 |
| 5.3.7 | Водоотводные лотки по откосам конусов |  |  |
| 5.3.7.1 | Устройство со стоимостью сборных железобетонных телескопических лотков Б-7 на слое щебня марки 600, фр. 20-40 мм, размером 0,9х0,4х1,5м, массой 0,32т. Бетон В20; F200; W8. Содержание арматуры: АI-87,8кг/м³ | шт | 19 |
|  |  | м³ | 2,38 |
|  |  | пог. м | 28,5 |
| 5.3.7.2 | Устройство монолитных бетонных упоров размером 0,5х2,1х1,72м. Бетон В20; F200; W8 | м³ | 3,4 |
| 5.3.7.3 | Устройство щебеночной подушки под монолитные бетонные упоры и лотки толщиной 10 см. Щебень марки 600, фр. 20-40мм | м³ | 2,97 |
| 5.3.7.4 | Укрепление кюветов монолитным бетоном толщиной 10 см на слое щебня 10 см. Бетон В20; F200;W8. Щебень | м² | 280 |
|  |  | м³ | 28 |
|  |  | м³ | 28 |
| 5.3.8 | Лестничные сходы на откосах насыпи высотой 7,0 м, при ширине марша 1 м |  |  |
| 5.3.8.1 | Устройство лестничного схода на откосе насыпи высотой 7 м при ширине марша 1,0 м (1 шт) | м³ | 6,84 |
| 5.3.8.2 | Установка со стоимостью блоков опор О-1 длиной 1,1 м, массой 1,3 т.Бетон В20; F200;W6. Содержание арматуры: АI – 3,60 кг/м³; ЗД – 45,20 кг/м³ | шт | 5 |
|  |  | м³ | 2,7 |
| 5.3.8.3 | Установка со стоимостью блоков опор О-2 длиной 1,1 м, массой 1,25 т. Бетон В20; F200;W6 Содержание арматуры: АI – 4,10 кг/м³; ЗД – 12,60 кг/м³ | шт | 1 |
|  |  | м³ | 0,5 |
| 5.3.8.4 | Установка со стоимостью блоков опор О-3 длиной 1,1 м, массой 0,25 т. Бетон В20; F200;W6. Содержание арматуры: АI – 24,30 кг/м³; ЗД – 59,40 кг/м³ | шт | 1 |
|  |  | м³ | 0,1 |
| 5.3.8.5 | Установка со стоимостью блоков косоуров К-1 длиной 4,39 м, массой 1,55 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: АI – 44,60 кг/м³; АIII – 71,60 кг/м³; ЗД – 100,80 кг/м³ | шт | 2 |
|  |  | м³ | 1,26 |
| 5.3.8.6 | Установка со стоимостью блоков косоуров К-2 длиной 5,47 м, массой 1,8 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: АI – 45,70 кг/м³; АIII – 100,00 кг/м³; ЗД – 112,10 кг/м³ | шт | 1 |
|  |  | м³ | 0,72 |
| 5.3.8.7 | Установка со стоимостью площадок П-1 длиной 1,5 м, массой 0,26 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: ВI – 39,60 кг/м³; ЗД – 206,20 кг/м³ | шт | 3 |
|  |  | м³ | 0,32 |
| 5.3.8.8 | Установка со стоимостью опорных плит ОП-1 длиной 1,15 м, массой 0,5 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: АIII – 34,30 кг/м³; ЗД – 173,70 кг/м³ | шт | 2 |
|  |  | м³ | 0,4 |
| 5.3.8.9 | Установка со стоимостью ступеней ПС-1 длиной 1,0 м, массой 0.06 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: ВI – 47,50 кг/м³; ЗД – 513,00 кг/м³ | шт | 28 |
|  |  | м³ | 0,67 |
| 5.3.8.10 | Установка со стоимостью ступеней ПС-1' длиной 1,0 м, массой 0,06 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: ВI – 47,50 кг/м³; ЗД – 624,60 кг/м³ | шт | 7 |
|  |  | м³ | 0,17 |
| 5.3.8.11 | Установка со стоимостью сварных стальных перил с окраской масляной краской. | т | 0,27 |
| 5.3.8.12 | Разработка грунта 2 группы под опоры лестничных сходов вручную без крепления при глубине котлована до 2,5 м. | м³ | 50 |
| 5.3.8.13 | Устройство щебеночной подготовки под фундаменты с проливкой цементным раствором. | м³ | 2,5 |
|  |  | м² | 8,5 |
| 5.3.8.14 | Обратная засыпка котлованов вручную с уплотнением пневмотрамбовками. Грунт 1 группы. | м³ | 36,3 |
| 5.3.9 | Лестничные сходы на откосах насыпи высотой 11,0 м, при ширине марша 1 м |  |  |
| 5.3.9.1 | Устройство лестничного схода на откосе насыпи высотой 11 м при ширине марша 1,0 м (1 шт) | м³ | 11,65 |
| 5.3.9.2 | Установка со стоимостью блоков опор О-1 длиной 1,1 м, массой 1,3 т. Бетон В20; F200;W6. Содержание арматуры: АI – 3,60 кг/м³; ЗД – 45,20 кг/м³ | шт | 11 |
|  |  | м³ | 5,94 |
| 5.3.9.3 | Установка со стоимостью блоков опор О-2 длиной 1,1 м, массой 1,25 т. Бетон В20; F200;W6 Содержание арматуры: АI – 4,10 кг/м³; ЗД – 12,60 кг/м³ | шт | 1 |
|  |  | м³ | 0,5 |
| 5.3.9.4 | Установка со стоимостью блоков опор О-3 длиной 1,1 м, массой 0,25 т. Бетон В20; F200;W6. Содержание арматуры: АI – 24,30 кг/м³; ЗД – 59,40 кг/м³ | шт | 1 |
|  |  | м³ | 0,1 |
| 5.3.9.5 | Установка со стоимостью блоков косоуров К-1 длиной 4,39 м, массой 1,55 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: АI – 44,60 кг/м³; АIII – 71,60 кг/м³; ЗД – 100,80 кг/м³ | шт | 1 |
|  |  | м³ | 0,63 |
| 5.3.9.6 | Установка со стоимостью блоков косоуров К-2 длиной 5,47 м, массой 1,8 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: АI – 45,70 кг/м³; АIII – 100,00 кг/м³; ЗД – 112,10 кг/м³ | шт | 3 |
|  |  | м³ | 2,16 |
| 5.3.9.7 | Установка со стоимостью площадок П-1 длиной 1,5 м, массой 0,26 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: ВI – 39,60 кг/м³; ЗД – 206,20 кг/м³ | шт | 4 |
|  |  | м³ | 0,42 |
| 5.3.9.8 | Установка со стоимостью опорных плит ОП-1 длиной 1,15 м, массой 0,5 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: АIII – 34,30 кг/м³; ЗД – 173,70 кг/м³ | шт | 3 |
|  |  | м³ | 0,56 |
| 5.3.9.9 | Установка со стоимостью ступеней ПС-1 длиной 1,0 м, массой 0,06 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: ВI – 47,50 кг/м³; ЗД – 513,00 кг/м³ | шт | 45 |
|  |  | м³ | 1,08 |
| 5.3.9.10 | Установка со стоимостью ступеней ПС-1' длиной 1,0 м, массой 0,06 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: ВI – 47,50 кг/м3; ЗД – 624,60 кг/м3 | шт | 11 |
|  |  | м³ | 0,26 |
| 5.3.9.11 | Установка со стоимостью сварных стальных перил с окраской масляной краской. | т | 0,5 |
| 5.3.9.12 | Разработка грунта 2 группы под опоры лестничных сходов вручную без крепления при глубине котлована до 2,0 м. | м³ | 65 |
| 5.3.9.13 | Устройство щебеночной подготовки под фундаменты с проливкой цементным раствором. | м³ | 2,8 |
|  |  | м² | 9,52 |
| 5.3.9.14 | Обратная засыпка котлованов вручную с уплотнением пневмотрамбовками. Грунт 1 группы. | м³ | 60,5 |
| 5.3.10 | Рекультивация земли, отведенной под временные сооружения при строительстве путепровода |  |  |
| 5.3.10.1 | Разработка плодородного слоя грунта II группы бульдозером с перемещением до 20 м, толщиной слоя 0,5 м, с погрузкой экскаватором грунта I группы (γ -1,8 т/м³) и транспортировкой автосамосвалами на расстояние 1 км | м² | 4100 |
|  |  | м³ | 2050 |
|  |  | т | 3690 |
| 5.3.10.2 | Грубая планировка поверхности земли бульдозером после свертывания строительной площадки и ликвидации временных съездов и сооружений. Грунт I группы | м² | 4100 |
| 5.3.10.3 | Погрузка плодородного грунта экскаватором в автосамосвалы и транспортировка на расстояние до 1 км. Грунт I группы (γ-1.8 т/м³) | м³ | 2050 |
|  |  | т | 3690 |
| 5.3.10.4 | Восстановление ранее снятого плодородного слоя грунта толщиной 0,5 м бульдозером, с перемещением на расстояние до 20 м | м³ | 2050 |
|  |  | м² | 4100 |
| 5.3.11 | Укрепление грунта посевом многолетних трав |  |  |
| 5.3.11.1 | Внесение минеральных удобрений механизированным способом | га | 0,41 |
| 5.3.11.2 | Расход минеральных удобрений | т | 1,07 |
| 5.3.11.3 | Посев семян многолетних трав (расход семян на 1 га - 8 кг при однократной норме) 3 раза | га | 0,41 |
| 5.3.12 | Пролетное строение. Сталежелезобетонное (Работы ведутся под движением авто-транспорта) |  |  |
| 5.3.12.1 | Установка со стоимостью резино-металлических эластомерных опорных частей размером 580х450х200 мм (опоры № 1; 5) | шт | 4 |
|  |  | т | 0,88 |
| 5.3.12.2 | Установка со стоимостью резино-металлических эластомерных опорных частей размером 680х550х260 мм (опора № 3) | шт | 2 |
|  |  | т | 0,73 |
| 5.3.12.3 | Установка со стоимостью резино-металлических эластомерных опорных частей размером 630х500х230 мм (опоры № 2; 4) | шт | 4 |
|  |  | т | 1,14 |
| 5.3.12.4 | Монтаж со стоимостью антисейсмических упоров | т | 1,6 |
| 5.3.12.5 | Сборка навесным способом со стоимостью индивидуальных металлоконструкций неразрезного пролетного строения расчетным пролетом 102 м. Длина монтажного блока 12,0 м. Максимальный вес элемента – 15,0 т. (199,0тх1,03) | т | 205 |
| 5.3.12.6 | Монтаж со стоимостью гибких стержневых упоров типа ККВ диаметром 22 мм. (5,35тх1,03) | шт | 11560 |
|  |  | т | 5,5 |
| 5.3.12.7 | Стоимость высокопрочных болтов М22 (1,4тх1,1) | т | 1,54 |
| 5.3.12.8 | Устройство монолитной железобетонной плиты проезжей части. Бетон В35; F200; W8. Закладные детали до 20 кг; Расход арматуры AI марки Ст3пс; AIII марки 25Г2С | м³ | 219,8 |
|  |  | т | 1,1 |
|  |  | т | 0,5 |
|  |  | т | 80,3 |
| 5.3.12.9 | Устройство со стоимостью сборных железобетонных индивидуальных карнизных блоков. Бетон тяжелый конструкционный В30; F200; W8. Расход арматуры AI марки Ст3пс; AIII марки 25Г2С | м³ | 21 |
|  |  | т | 0,1 |
|  |  | т | 4,4 |
| 5.3.12.10 | Устройство деформационных швов | пог. м. | 34,5 |
| 5.3.12.11 | Установка одностороннего металлического оцинкованного барьерного ограждения высотой 1,12 м, с шагом стоек 2,0 м и удерживающей способностью 300 кДж | пог. м | 204 |
|  |  | т | 11 |
| 5.3.12.12 | Устройство металлических водоотводных лотков | пог. м | 204 |
|  |  | т | 1,4 |
| 5.3.12.13 | Установка со стоимостью металлического перильного ограждения | т | 16 |
| 5.3.13 | Проезжая часть |  |  |
| 5.3.13.1 | Устройство гидроизоляции проезжей части из рулонного гидроизолирующего материала с защитным слоем и водоотводом | м² | 918,4 |
| 5.3.13.2 | Стоимость рулонного гидроизолирующего материала | м² | 918,4 |
| 5.3.13.3 | Устройство нижнего слоя покрытия проезжей части путепровода из плотного асфальтобетона типа Б марки 1 толщиной 3 см | м² | 918,4 |
| 5.3.13.4 | Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части путепровода из горячей щебеночно-мастичной ас-фальтобетонной смеси марки ЩМА-15 толщиной 4 см | м² | 918,4 |
| 5.3.14 | Устройство дренажа для удаления воды в пониженных местах проезжей части |  |  |
| 5.3.14.1 | Устройство дренажных каналов шириной 20 см | пог. м | 204 |
| 5.3.14.2 | Установка со стоимостью полиэтиленовых дренажных трубок Ø60 мм | шт | 34 |
|  |  | пог. м | 35,7 |
| 5.3.14.3 | Устройство тканой сетки из проволоки Ø3 мм с шагом ячеек 4 мм | кг | 10,2 |
|  |  | м² | 0,34 |
| 5.3.14.4 | Укладка дренажной смеси | пог. м | 204 |
| 5.3.15 | Пролетное строение. СВСиУ (Работы ведутся под движением автотранспорта) |  |  |
| 5.3.15.1 | Укладка с последующим снятием железобетонных плит типа ПАГ-14 размером 6,0х2,0х0,14м массой 4,2 т на технологических площадках и проездах для сооружения временных опор | шт | 90 |
|  |  | м³ | 151,2 |
| 5.3.15.2 | Стоимость плит ПАГ-14. Бетон В25; F200; W4. Расход стали 140,7кг | шт | 30 |
|  |  | м³ | 50,4 |
|  |  | т | 126 |
| 5.3.15.3 | Устройство без стоимости основания из материалов фрезерования дорожной одежды под плитами ПАГ-14 с последующей разборкой и транспортировкой в насыпь на расстояние 3 км , γ-2.3 т/м³ | м³ | 165 |
|  |  | т | 379,5 |
| 5.3.15.4 | Монтаж без стоимости железобетонных плит разме-ром 3,0х1,5х0,18 м массой 2,0 т в основание времен-ных опор. Бетон В25; F200; W4. Содержание арматуры: АIII – 80,7 кг/м³; ВI – 13,1 кг/м³ | шт | 24 |
|  |  | м³ | 19,44 |
| 5.3.15.5 | Монтаж без стоимости временных опор из инвентар-ного металла (подмости ИПРС) с последующим демонтажем | т | 12,9 |
| 5.3.15.6 | Изготовление из прокатного металла при массе отправочной марки от 300 до 500 кг металлоконструкций временных опор | т | 16,6 |
| 5.3.15.7 | То же, но из листовой стали при массе отправочной марки до 50 кг. | т | 2,9 |
| 5.3.15.8 | Монтаж и демонтаж металлоконструкций временных опор | т | 19,5 |
| 5.3.15.9 | Изготовление блоков пригруза временных опор из бетона В20 размером 4,0х0,8х0,8м при расходе арматуры класса А-160 кг/м3 | шт | 24 |
|  |  | м³ | 61,44 |
|  |  | т | 153,6 |
| 5.3.15.10 | Монтаж и демонтаж блоков пригруза | шт | 24 |
|  |  | м³ | 61,44 |
| 5.3.15.11 | Изготовление из прокатного металла при массе отправочной марки от 50 до 100 кг металлоконструкций основания временных опор | т | 14,4 |
| 5.3.15.12 | Монтаж и демонтаж металлоконструкций основания временных опор | т | 14,4 |
| 5.4 | Путепровод на ПК6+18,14 съезда С-2, L=102,4 пог. м тип: Сталежелезобетонный |  |  |
| 5.4.1 | Разбивка осей опор путепровода | путепр. | 1 |
|  |  | опор | 5 |
| 5.4.2 | Опоры. Подготовительные работы. Устройство временных площадок для обеспечения нормальной работы сваебойного оборудования |  |  |
| 5.4.2.1 | Монтаж со стоимостью удерживающего ограждения из блоков ФБС 24.5.6Т размером 2,38х0,5х0,58м, массой 1,63 т. Бетон B7.5; F200; W4. Работы ведутся под движением автотранспорта | шт | 33 |
|  |  | м³ | 22,41 |
| 5.4.2.2 | Демонтаж удерживающего ограждения из блоков ФБС24.5.6-Т. Работы ведутся под движением автотранспорта | шт | 33 |
|  |  | м³ | 22,41 |
| 5.4.2.3 | Планировка поверхностей при устройстве строительных площадок, временных рабочих площадок и съездов бульдозером. Грунт 2 группы | м² | 4100 |
| 5.4.2.4 | Устройство щебеночного покрытия поверхностей строительных площадок и съездов толщиной 15 см с последующей разборкой и транспортировкой на расстояние 3 км. Щебень марки М800, фр. 20-40 мм, γ – 1,4 т/м³ | м² | 690 |
|  |  | м³ | 103,5 |
|  |  | т | 144,9 |
| 5.4.2.5 | Погрузка блоков в автосамосвалы с транспортировкой на расстояние 17 км | шт | 33 |
|  |  | т | 53,79 |
| 5.4.3 | Вспомогательные сооружения. Шпунтовое ограждение котлованов |  |  |
| 5.4.3.1 | Погружение с последующим извлечением вибропогружателем на базе трактора с земли шпунтовой стенки. Шпунт марки «Ларсен»–V(или эквивалент), длина шпунта – 5,0 м, глубина забивки – 4,8 м, вес одного 1 пог. м. шпунтины – 100 кг (опора №3). Грунт 2 группы. Работы ведутся под движением автотранспорта | шт | 78 |
|  |  | т | 39 |
| 5.4.3.2 | Погружение с последующим извлечением вибропогружателем на базе трактора с земли шпунтовой стенки. Шпунт марки «Ларсен»–V(или эквивалент), длина шпунта – 6,0 м, глубина забивки – 5,8 м, вес одного 1 пог. м. шпунтины – 100 кг (опора №2). Грунт 2 группы | шт | 78 |
|  |  | т | 46,8 |
| 5.4.3.3 | Погружение с последующим извлечением вибропогружателем на базе трактора с земли шпунтовой стенки. Шпунт марки «Ларсен»–V(или эквивалент), длина шпунта – 5,0 м, глубина забивки – 4,8 м, вес одного 1 пог. м. шпунтины – 100 кг (опора №4). Грунт 2 группы | шт | 78 |
|  |  | т | 39 |
| 5.4.3.4 | Стоимость шпунта «Ларсен»–V (или эквивалент)при оборачиваемости более 5 раз (К=0,22) | т | 27,5 |
| 5.4.3.5 | Крепление шпунтовой стенки из прокатного металла с последующей разборкой | т | 37,4 |
| 5.4.3.6 | Вывоз металла на расстояние 17 км | т | 64,9 |
| 5.4.4 | Опоры ниже обреза ростверка |  |  |
| 5.4.4.1 | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 30 см существующей автодороги пневмоинструментом в районе опоры №4 с погрузкой и транспортировкой на 3 км | м³ | 15 |
|  |  | м² | 50 |
|  |  | т | 34,5 |
| 5.4.4.2 | То же под движением автотранспорта (опора №3) | м³ | 6,9 |
|  |  | м² | 23 |
|  |  | т | 15,9 |
| 5.4.4.3 | Разработка грунта в шпунтовом ограждении экскава-тором в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт 1 группы, γ – 1,79 т/м³. Размер котлована 4,8х10,1 м. Глубина 2,5 м (опора №3). Работы ведутся под движением автотранспорта | м³ | 115,34 |
| 5.4.4.4 | Разработка вручную с выгрузкой грунта бадьями в от-вал с перемещением грунта бульдозером до 20м. Грунт 1 группы (опора №3). Работы ведутся под движением автотранспорта | м³ | 20,4 |
| 5.4.4.5 | Разработка грунта в шпунтовом ограждении экскава-тором в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт мокрый 1 группы, γср – 1,89 т/м³. Размер котлована 4,8х10,1 м. Средняя глубина 3,25 м, с водоотливом насосом НС-130 (130 м3/час) (опоры № 2; 4) | м³ | 267,82 |
| 5.4.4.6 | Разработка котлованов вручную с выгрузкой грунта бадьями в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт мокрый, 1 группы, с водоотливом (опоры №2; 4) | м³ | 47,3 |
| 5.4.4.7 | Сборка со стоимостью направляющих каркасов из прокатного металла для забивки свай | т | 13,79 |
| 5.4.4.8 | Монтаж направляющих каркасов из прокатного металла: |  |  |
| 5.4.4.8.1 | - под движением (опора №3); | т | 13,94 |
| 5.4.4.8.2 | - без движения (опоры №1; 2; 4; 5) | т | 41,82 |
| 5.4.4.9 | Демонтаж направляющих каркасов из прокатного металла: |  |  |
| 5.4.4.9.1 | - под движением (опора №3); | т | 13,94 |
| 5.4.4.9.2 | - без движения (опоры №1; 2; 4; 5) | т | 41,82 |
| 5.4.4.10 | Разборка направляющих каркасов из прокатного ме-талла с погрузкой и транспортировкой на расстояние 17 км | т | 13,79 |
| 5.4.4.11 | Монтаж со стоимостью подкопрового моста из про-катного металла для устойчивой работы сваебойного оборудования (опора №2) | т | 4 |
| 5.4.4.12 | Монтаж без стоимости подкопрового моста из прокат-ного металла: |  |  |
| 5.4.4.12.1 | - под движением (опора №3); | т | 8 |
| 5.4.4.12.2 | - без движения (опоры №2; 4) | т | 12 |
| 5.4.4.13 | Демонтаж подкопрового моста из прокатного металла: |  |  |
| 5.4.4.13.1 | - под движением (опора №3); | т | 8 |
| 5.4.4.13.2 | - без движения (опоры №2; 4; 5) | т | 16 |
| 5.4.4.14 | Монтаж со стоимостью железобетонных плит размером 3,0х1,5х0,18 м (основание и настил для подкопрового мостика) массой 2,0 т (опора №2). Бетон В25; F200; W4. Содержание арматуры: АIII – 80,7 кг/м³; ВI – 13,1 кг/м³ | шт | 16 |
|  |  | м³ | 12,96 |
| 5.4.4.15 | Монтаж без стоимости плит основания и настила для подкопрового мостика: |  |  |
| 5.4.4.15.1 | - под движением (опора №3); | шт | 32 |
|  |  | м³ | 25,92 |
| 5.4.4.15.2 | - без движения (опоры №2; 4) | шт | 48 |
|  |  | м³ | 38,88 |
| 5.4.4.16 | Демонтаж плит основания и настила для подкопрового мостика: |  |  |
| 5.4.4.16.1 | - под движением (опора №3); | шт | 32 |
|  |  | м³ | 25,92 |
| 5.4.4.16.2 | - без движения (опоры №2; 4) | шт | 64 |
|  |  | м³ | 51,84 |
| 5.4.4.17 | Монтаж со стоимостью блоков ФБС 24.5.6Т (упор для мостика) размером 2,38х0,5х0,58м, массой 1,63 т. Бетон B7.5; F200; W4 (опора №2) | шт | 2 |
|  |  | м³ | 1,36 |
| 5.4.4.18 | Монтаж без стоимости блоков ФБС 24.5.6Т: |  |  |
| 5.4.4.18.1 | - под движением (опора №3); | шт | 4 |
|  |  | м³ | 2,72 |
| 5.4.4.18.2 | - без движения (опоры №2; 4) | шт | 6 |
|  |  | м³ | 4,08 |
| 5.4.4.19 | Демонтаж блоков ФБС 24.5.6Т: |  |  |
| 5.4.4.19.1 | - под движением (опора №3); | шт | 4 |
|  |  | м³ | 2,72 |
| 5.4.4.19.2 | - без движения (опоры №2; 4) | шт | 8 |
|  |  | м³ | 5,44 |
| 5.4.4.20 | Монтаж без стоимости плит основания для устойчивой работы сваебойного оборудования (опоры №1; 5) | шт | 32 |
|  |  | м³ | 25,92 |
| 5.4.4.21 | Демонтаж основания из плит (опоры №1; 5) | шт | 32 |
|  |  | м³ | 25,92 |
| 5.4.4.22 | Вывоз металлоконструкций на расстояние 17 км | т | 4 |
| 5.4.4.23 | Погрузка блоков ФБС 24.5.6Т в автосамосвалы с транспортировкой на расстояние 17 км | шт | 2 |
|  |  | т | 3,26 |
| 5.4.4.24 | Погрузка плит в автосамосвалы с транспортировкой на расстояние 17 км | шт | 16 |
|  |  | т | 32 |
| 5.4.4.25 | Устройство пандуса из щебня фр. 20-40 мм М600, для въезда копра с последующей разборкой и транспортировкой на расстояние 3 км: |  |  |
| 5.4.4.25.1 | - под движением (опора №3); | м³ | 20 |
|  |  | т | 28 |
| 5.4.4.25.2 | - без движения (опоры №2; 4) | м³ | 40 |
|  |  | т | 56 |
| 5.4.4.26 | Стоимость железобетонных свай С10-35Т2 сечением 35х35 см, длиной 10 м, массой 3,1 т. Бетон В25; F200; W6. Содержание арматуры: АIII – 128,06 кг/м³; АI – 18,63 кг/м³ | шт | 32 |
|  |  | м³ | 39,68 |
| 5.4.4.27 | Стоимость железобетонных свай С12-35Т3 сечением 35х35 см, длиной 12 м, массой 3,7 т. Бетон В25; F200; W6. Содержание арматуры: АIII – 158,66 кг/м³; АI – 26,11 кг/м³ | шт | 64 |
|  |  | м³ | 95,36 |
| 5.4.4.28 | Стоимость железобетонных свай С14-35Т7 сечением 35х35 см, длиной 14 м, массой 4,3 т. Бетон В30; F200; W6. Содержание арматуры: АIII – 362,77 кг/м³; АI – 16,88 кг/м³ | шт | 36 |
|  |  | м³ | 62,28 |
| 5.4.4.29 | Стоимость железобетонных свай С15-35Т7 сечением 35х35 см, длиной 15 м, массой 4,6 т. Бетон В30; F200; W6. Содержание арматуры: АIII – 362,15 кг/м³; АI – 16,34 кг/м³ | шт | 36 |
|  |  | м³ | 66,96 |
| 5.4.4.30 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре с земли железобетонных наклонных свай сечением 35х35см длиной до 16 м на среднюю глубину 4,7 м в грунты 1 группы (опоры №1; 5) | шт | 18 |
|  |  | м³ | 10,36 |
| 5.4.4.31 | То же на среднюю глубину 8,8 м в грунты 2 группы (опоры №1; 5) | шт | 18 |
|  |  | м³ | 19,4 |
| 5.4.4.32 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре с земли железобетонных вертикальных свай сечением 35х35см длиной до 16 м на среднюю глубину 4,7 м в грунты 1 группы (опоры №1; 5) | шт | 54 |
|  |  | м³ | 31,09 |
| 5.4.4.33 | То же на среднюю глубину 8,8 м в грунты 2 группы (опоры №1; 5) | шт | 54 |
|  |  | м³ | 58,21 |
| 5.4.4.34 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре с подкопрового моста в котлованах в шпунтовом ограждении железобетонных вертикальных свай сечением 35х35см длиной до 12 м на среднюю глубину 3,9 м в грунты 1 группы (опоры № 2; 4) | шт | 64 |
|  |  | м³ | 30,58 |
| 5.4.4.35 | То же на среднюю глубину 5,4 м в грунты 2 группы (опоры № 2; 4) | шт | 64 |
|  |  | м³ | 42,34 |
| 5.4.4.36 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре с подкопрового моста в котлованах в шпунтовом ограждении железобетонных вертикальных свай сечением 35х35см длиной до 12 м на глубину 3,8 м в грунты 1 группы (опора № 3). Работы ведутся под движением автотранспорта | шт | 32 |
|  |  | м³ | 14,9 |
| 5.4.4.37 | То же на глубину 10,3 м в грунты 2 группы (опора № 3). Работы ведутся под движением автотранспорта | шт | 32 |
|  |  | м³ | 28,22 |
| 5.4.4.38 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью 0,1225 м² с погрузкой в автосамосвалы: |  |  |
| 5.4.4.38.1 | - под движением (опора №3); | шт | 32 |
|  |  | м³ | 2,74 |
|  |  | т | 6,6 |
| 5.4.4.38.2 | - без движения (опоры №1; 2; 4; 5) | шт | 136 |
|  |  | м³ | 11,66 |
|  |  | т | 27,98 |
| 5.4.4.39 | Транспортировка обломков полученных от вырубки бетона на расстояние 3 км | т | 34,58 |
| 5.4.4.40 | Устройство подушек из втрамбованного щебня. Щебень марки М800, фр. 40-70 мм, H-20 мм: |  |  |
| 5.4.4.40.1 | - под движением (опора №3); | м³ | 9,7 |
|  |  | м² | 48,48 |
| 5.4.4.40.2 | - без движения (опоры №1; 2; 4; 5) | м³ | 39,94 |
|  |  | м² | 199,68 |
| 5.4.4.41 | Устройство тампонажного слоя (подводный бетон) Н=0.7 м. Бетон В20; F200, гидротехнический (опоры №2; 4) | м³ | 67,87 |
| 5.4.4.42 | Устройство монолитных железобетонных ростверков опор №№1; 2; 4; 5. Бетон В25; F200; W6. Расход арматуры: Ø 8мм АI – 0,360 т; Ø12мм АIII – 1,240 т; Ø14мм АIII – 0,495 т; Ø16мм АIII – 1,283 т; Ø18мм АIII – 1,667 т; Ø20мм АIII – 1,905 т; Ø22мм АIII – 1,103 т; Ø28мм АIII – 0,712 т; Ø32мм АIII – 1,065 т | м³ | 269,36 |
| 5.4.4.43 | То же опоры №3. Бетон В25; F200; W6. Расход арматуры: Ø 8мм АI – 0,086 т; Ø12мм АIII – 0,276 т; Ø14мм АIII – 0,248 т; Ø20мм АIII – 0,958 т; Ø22мм АIII – 0,555 т; Ø28мм АIII – 0357 т. Работы ведутся под движением автотранспорта | м³ | 64,64 |
| 5.4.4.44 | Обратная засыпка котлованов опор с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт 1 группы | м³ | 176 |
| 5.4.4.45 | Уплотнение грунта вручную пневмотрамбовками. Грунт 1 группы | м³ | 160 |
| 5.4.4.46 | Погрузка экскаватором с ковшом грунта II группы, оставшегося после обратной засыпки в автосамосвалы и транспортировка на расстояние 1км в насыпь, γср - 1,89 т/м³ | м³ | 274,86 |
|  |  | т | 519,5 |
| 5.4.5 | Опоры ниже обреза ростверка |  |  |
| 5.4.5.1 | Устройство монолитных железобетонных столбов Ø1,0 м. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø10мм АI-1,036т; Ø10мм АIII-0,058т; Ø32мм АIII-4,768т | м³ | 16,16 |
| 5.4.5.2 | Монтаж без стоимости комплекта спецопалубки из прокатного металла для бетонирования столбов | т | 8,28 |
| 5.4.5.3 | Демонтаж комплекта спецопалубки | т | 8,28 |
| 5.4.5.4 | Установка со стоимостью железобетонных блоков ри-геля опоры №1 длиной 18,4 м, массой 27,5 т. Бетон В25; F200; W8. Содержание арматуры: АI – 42,32 кг/м³; АIII – 119,66 кг/м³ | шт | 1 |
|  |  | м³ | 7,7 |
| 5.4.5.5 | То же. Содержание арматуры: АI – 42,32 кг/м³; АIII – 107,51 кг/м³ | шт | 1 |
|  |  | м³ | 7,7 |
| 5.4.5.6 | Установка со стоимостью железобетонных блоков ри-геля опоры №5 длиной 14,96 м, массой 21,9 т. Бетон В25; F200; W8. Содержание арматуры: АI – 42,32 кг/м³; АIII – 119,66 кг/м³ | шт | 1 |
|  |  | м³ | 9,18 |
| 5.4.5.7 | То же. Содержание арматуры: АI – 42,32 кг/м³; АIII – 107,51 кг/м³ | шт | 1 |
|  |  | м³ | 9,18 |
| 5.4.5.8 | Омоноличивание блоков ригелей опор №1; 5. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø12мм АIII - 0,012 т; Ø16мм АIII - 0,564 т; Ø22мм АIII - 0,711 т; ЗД-0,270т | м³ | 14,07 |
| 5.4.5.9 | Устройство монолитных железобетонных шкафных стенок с открылками. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø8мм АI-0,148 т; Ø12мм АIII – 1,419 т; Ø16мм мм АIII - 0,766 т; Ø22АIII - 0,041 т | м³ | 25,51 |
| 5.4.5.10 | Устройство монолитных железобетонных подфермен-ных площадок. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø10мм АIII-0,203т | м³ | 1,54 |
| 5.4.5.11 | Устройство сливов из мелкозернистого бетона на на-садках и ростверках опор. Бетон В25; F200;W8 | м³ | 8,5 |
| 5.4.5.12 | Обмазка битумной мастикой за 2 раза поверхностей крайних опор, соприкасающихся с землёй | м² | 434 |
| 5.4.6 | Средние опоры выше обреза ростверка (двухстолбчатые) |  |  |
| 5.4.6.1 | Устройство монолитных железобетонных столбов Ø1,0 м опор №№2; 4. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø10мм АI-1,208т; Ø10мм АIII-0,058т; Ø28мм АIII-2,797т | м³ | 20,26 |
| 5.4.6.2 | Устройство монолитных железобетонных столбов Ø1,0 м опоры №3. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø10мм АI-0,462т; Ø10мм АIII-0,029т; Ø28мм АIII-1,119т. Работы ведутся под движением автотранспорта | м³ | 7,86 |
| 5.4.6.3 | Стоимость комплекта спецопалубки для бетонирования столбов | т | 2,64 |
| 5.4.6.4 | Монтаж комплекта спецопалубки для бетонирования столбов: |  |  |
| 5.4.6.4.1 | - под движением (опора №3); | т | 3,76 |
| 5.4.6.4.2 | - без движения (опоры №2; 4) | т | 10,56 |
| 5.4.6.5 | Демонтаж комплекта спецопалубки: |  |  |
| 5.4.6.5.1 | - под движением (опора №3); | т | 3,76 |
| 5.4.6.5.2 | - без движения (опоры №2; 4) | т | 10,56 |
| 5.4.6.6 | Устройство монолитных железобетонных ригелей опор №2; 4. Бетон В25; F200; W8.Расход арматуры: Ø8мм АI-0,813т; Ø12мм АIII-0,223т; Ø22мм АIII-0,501т; Ø28мм АIII-1,413т; ЗД-0,270т | м³ | 29,98 |
| 5.4.6.7 | То же опоры №3. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø8мм АI-0,415т; Ø12мм АIII-0,111т; Ø22мм АIII-0,259т; Ø28мм АIII-0,716т; ЗД-0,135т. Работы ведутся под движением автотранспорта | м³ | 15,69 |
| 5.4.6.8 | Устройство монолитных железобетонных подферменных площадок опор №№2; 4. Бетон В25; F200;W8. Расход арматуры: Ø10мм АIII-0,26т | м³ | 1,97 |
| 5.4.6.9 | То же опоры №3. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø10мм АIII-0,13т. Работы ведутся под движением автотранспорта | м³ | 0,98 |
| 5.4.6.10 | Устройство сливов из мелкозернистого бетона на насадках и ростверках опор. Бетон В25; F200;W8: |  |  |
| 5.4.6.10.1 | - под движением (опора №3); | м³ | 2,74 |
| 5.4.6.10.2 | - без движения (опоры №2; 4) | м³ | 5,37 |
| 5.4.6.11 | Обмазка битумной мастикой поверхностей опор, соприкасающихся с землей за 2 раза: |  |  |
| 5.4.6.11.1 | - под движением (опора №3); | м² | 83 |
| 5.4.6.11.2 | - без движения (опоры №2; 4) | м² | 165 |
| 5.4.6.12 | Окраска железобетонных поверхностей перхлорвиниловой краской в 2 слоя с устройством подмостей: |  |  |
| 5.4.6.12.1 | - под движением (опора №3); | м² | 79 |
| 5.4.6.12.2 | - без движения (опоры №2; 4) | м² | 174 |
| 5.4.7 | Сопряжения путепровода с насыпями подходов |  |  |
| 5.4.7.1 | Устройство щебёночных подушек под переходные плиты. Щебень марки М800, фракции 20-40 мм | м³ | 171,2 |
| 5.4.7.2 | Установка со стоимостью сборных железобетонных переходных плит П800.98.40 длиной 7,95 м, массой 7,3 т. Бетон В30; F200; W6. Содержание арматуры: АI – 17,88 кг/м³; АIII – 106,12 кг/м³ | шт | 18 |
|  |  | м³ | 52,2 |
| 5.4.7.3 | Омоноличивание переходных плит бетоном В30; F200; W6. Расход арматуры: Ø18мм АIII-0,412т | м³ | 5,15 |
| 5.4.7.4 | Устройство монолитных железобетонных парапетов на переходных плитах для установки барьерного ог-раждения. Бетон В30; F200; W8. Расход арматуры: Ø12мм АIII – 0,300т; Ø16мм АIII – 0,180т; ЗД - 0.401т | м³ | 10 |
| 5.4.7.5 | Укрепление обочин монолитным бетоном толщиной 10 см на слое щебня толщиной 10 см. Бетон В25; F200; W8 | м² | 8,6 |
|  |  | м³ | 0,86 |
| 5.4.7.6 | Установка одностороннего металлического оцинкованного барьерного ограждения высотой 1,12 м, с шагом стоек 2,0 м и удерживающей способностью 300 кДж | пог. м | 32 |
|  |  | т | 1,56 |
| 5.4.8 | Конуса и укрепления |  |  |
| 5.4.8.1 | Отсыпка конусов из песка | м³ | 10620 |
| 5.4.8.2 | Уплотнение откосов конусов пневмокатками массой 25 т с поливкой водой. Толщина уплотненного слоя 30 см за 8 проходов по одному следу. Грунт 1 группы | м³ | 7430 |
| 5.4.8.3 | Уплотнение откосов конусов пневмокатками вручную с поливкой водой. Грунт 1 группы | м³ | 3190 |
| 5.4.8.4 | Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10 см, армированным сеткой с ячейкой 20х20 см на слое щебня 10 см. Бетон В20; F200;W8. Расход арматуры: Ø6мм АI – 3.793 т. Щебень | м² | 1548 |
|  |  | м³ | 154,8 |
|  |  | м³ | 154,8 |
| 5.4.8.5 | Устройство монолитного бетонного упора сечением 40х50 см в основании конуса. Бетон В20; F200; W6 | пог. м | 145,1 |
|  |  | м³ | 29,02 |
| 5.4.9 | Водоотводные лотки по откосам конусов |  |  |
| 5.4.9.1 | Устройство со стоимостью сборных железобетонных телескопических лотков Б-7 на слое щебня марки 600, фр. 20-40 мм, размером 0,9х0,4х1,5м, массой 0,32т. Бетон В20; F200; W8. Содержание арматуры: АI-87,8 кг/м³ | шт | 23 |
|  |  | м³ | 2,88 |
|  |  | пог. м | 34,5 |
| 5.4.9.2 | Устройство монолитных бетонных упоров размером 0,5х2,1х1,72м. Бетон В20; F200; W8 | м³ | 3,4 |
| 5.4.9.3 | Сборные бетонные блоки гасителей Б-5 размером 0,18х0,45х1,0м массой 0.19т. Бетон В20; F200; W6 | шт | 12 |
|  |  | м³ | 0,96 |
| 5.4.9.4 | Устройство монолитной части гасителей. Бетон В20; F200; W6 | м³ | 1,4 |
| 5.4.9.5 | Устройство щебеночной подушки под монолитные бетонные упоры и лотки толщиной 10 см. Щебень марки 600, фр. 20-40мм | м³ | 4,86 |
| 5.4.10 | Лестничные сходы на откосах насыпи высотой 10,0 м, при ширине марша 1 м |  |  |
| 5.4.10.1 | Устройство со стоимостью лестничного схода на отко-се насыпи при высоте насыпи 10 м и ширине марша 1м (1 шт) | м³ | 11,55 |
| 5.4.10.2 | Стоимость блока опор О-1 длиной 1,1м, массой 1,35 т. Бетон В20; F200;W6. Содержание арматуры: АI – 3,6 кг/м³; ЗД – 45,2 кг/м³ | шт | 11 |
|  |  | м³ | 5,94 |
| 5.4.10.3 | Стоимость блока опор О-2 длиной 1,1м, массой 1,25т. Бетон В20; F200;W6. Содержание арматуры: АI – 4,1 кг/м³; ЗД – 12,6 кг/м³ | шт | 1 |
|  |  | м³ | 0,5 |
| 5.4.10.4 | Стоимость блока опор О-3 длиной 1.1м, массой 0.25 т. Бетон В20; F200;W6. Содержание арматуры: АI – 25.0 кг/м³; ЗД – 59.4 кг/м³ | шт | 1 |
|  |  | м³ | 0,1 |
| 5.4.10.5 | Установка со стоимостью косоуров К-1 длиной 4,39 м массой 1,55 т. Бетон В20; F200; W8. Содержание арматуры: АI-44,6 кг/м³; АIII-71,6 кг/м³; 3Д-100,8 кг/м³ | шт | 2 |
|  |  | м³ | 1,3 |
| 5.4.10.6 | Стоимость блока косоура К-2 длиной 5,47м, массой 1,78 т. Бетон В20; F200; W8. Содержание арматуры: АI – 45,7 кг/м³; АIII – 100,0 кг/м³; ЗД – 112,1 кг/м³ | шт | 2 |
|  |  | м³ | 1,44 |
| 5.4.10.7 | Стоимость блоков плит площадок П-1 длиной 1,5 м, массой 0,26 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: ВI – 39,6 кг/м³; ЗД – 206,2 кг/м³ | шт | 4 |
|  |  | м³ | 0,42 |
| 5.4.10.8 | Стоимость блоков плит опор ОП-1 длиной 1,15м, массой 0,46т. Бетон В20; F200; W8. Содержание арматуры: АIII – 34,3 кг/м³; ЗД – 173,7 кг/м³ | шт | 3 |
|  |  | м³ | 0,6 |
| 5.4.10.9 | Стоимость блоков плит ступеней ПС-1 длиной 1 м, массой 0,06т. Бетон В20; F200; W8. Содержание арматуры: ВI – 47,5 кг/м³; ЗД – 513 кг/м³ | шт | 42 |
|  |  | м³ | 1,01 |
| 5.4.10.10 | Стоимость блока плит ступеней ПС-1, длиной 1 м, массой 0,06 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: ВI – 47,5 кг/м³; ЗД – 624,6 кг/м³ | шт | 10 |
|  |  | м³ | 0,24 |
| 5.4.10.11 | Установка сварных стальных перил с окраской масляной краской | т | 0,54 |
| 5.4.10.12 | Разработка грунта 2 группы под опоры лестничных сходов вручную без крепления при глубине котлована до 2,5 м | м³ | 65 |
| 5.4.10.13 | Устройство щебеночной подготовки под фундаменты с проливкой цементным раствором | м³ | 2,8 |
|  |  | м² | 9,52 |
| 5.4.10.14 | Обратная засыпка котлованов вручную с уплотнением пневмотрамбовками. Грунт 1 группы | м³ | 59 |
| 5.4.11 | Лестничные сходы на откосах насыпи высотой 11,0 м, при ширине марша 1 м |  |  |
| 5.4.11.1 | Устройство лестничного схода на откосе насыпи высотой 11 м при ширине марша 1,0 м (1 шт) | м³ | 11,65 |
| 5.4.11.2 | Установка со стоимостью блоков опор О-1 длиной 1,1 м, массой 1,3 т. Бетон В20; F200;W6. Содержание арматуры: АI – 3,60 кг/м³; ЗД – 45,20 кг/м³ | шт | 11 |
|  |  | м³ | 5,94 |
| 5.4.11.3 | Установка со стоимостью блоков опор О-2 длиной 1,1 м, массой 1,25 т. Бетон В20; F200;W6 Содержание арматуры: АI – 4,10 кг/м³; ЗД – 12,60 кг/м³ | шт | 1 |
|  |  | м³ | 0,5 |
| 5.4.11.4 | Установка со стоимостью блоков опор О-3 длиной 1,1 м, массой 0,25 т. Бетон В20;F200;W6. Содержание арматуры: АI – 24,30 кг/м³; ЗД – 59,40 кг/м³ | шт | 1 |
|  |  | м³ | 0,1 |
| 5.4.11.5 | Установка со стоимостью блоков косоуров К-1 длиной 4,39 м, массой 1,55 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: АI – 44,60 кг/м³; АIII – 71,60 кг/м³; ЗД – 100,80 кг/м³ | шт | 1 |
|  |  | м³ | 0,63 |
| 5.4.11.6 | Установка со стоимостью блоков косоуров К-2 длиной 5,47 м, массой 1,8 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: АI – 45,70 кг/м³; АIII – 100,00 кг/м³; ЗД – 112,10 кг/м³ | шт | 3 |
|  |  | м³ | 2,16 |
| 5.4.11.7 | Установка со стоимостью площадок П-1 длиной 1,5 м, массой 0,26 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: ВI – 39,60 кг/м³; ЗД – 206,20 кг/м³ | шт | 4 |
|  |  | м³ | 0,42 |
| 5.4.11.8 | Установка со стоимостью опорных плит ОП-1 длиной 1,15 м, массой 0,5 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: АIII – 34,30 кг/м³; ЗД – 173,70 кг/м³ | шт | 3 |
|  |  | м³ | 0,56 |
| 5.4.11.9 | Установка со стоимостью ступеней ПС-1 длиной 1,0 м, массой 0,06 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: ВI – 47,50 кг/м³; ЗД – 513,00 кг/м³ | шт | 45 |
|  |  | м³ | 1,08 |
| 5.4.11.10 | Установка со стоимостью ступеней ПС-1 длиной 1,0 м, массой 0,06 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: ВI – 47,50 кг/м³; ЗД – 624,60 кг/м³ | шт | 11 |
|  |  | м³ | 0,26 |
| 5.4.11.11 | Установка со стоимостью сварных стальных перил с окраской масляной краской | т | 0,5 |
| 5.4.11.12 | Разработка грунта 2 группы под опоры лестничных сходов вручную без крепления при глубине котлована до 2,0 м | м³ | 65 |
| 5.4.11.13 | Устройство щебеночной подготовки под фундаменты с проливкой цементным раствором | м³ | 2,8 |
|  |  | м² | 9,52 |
| 5.4.11.14 | Обратная засыпка котлованов вручную с уплотнением пневмотрамбовками. Грунт 1 группы | м³ | 60,5 |
| 5.4.12 | Рекультивация земли, отведенной под временные сооружения при строительстве путепровода |  |  |
| 5.4.12.1 | Разработка плодородного слоя грунта II группы бульдозером с перемещением до 20 м, толщиной слоя 0,5 м, с погрузкой экскаватором грунта I группы (γ -1.8 т/м³) и транспортировкой автосамосвалами на расстояние 1 км | м² | 4100 |
|  |  | м³ | 2050 |
|  |  | т | 3690 |
| 5.4.12.2 | Грубая планировка поверхности земли бульдозером мощностью 79 кВт после свертывания строительной площадки и ликвидации временных съездов и соору-жений. Грунт I группы | м² | 4100 |
| 5.4.12.3 | Погрузка плодородного грунта экскаватором в автосамосвалы и транспортировка на расстояние до 1 км. Грунт I группы (γ-1.8 т/м³). | м³ | 2050 |
|  |  | т | 3690 |
| 5.4.12.4 | Восстановление ранее снятого плодородного слоя грунта толщиной 0,5 м бульдозером, с перемещением на расстояние до 20 м | м³ | 2050 |
|  |  | м² | 4100 |
| 5.4.13 | Укрепление грунта посевом многолетних трав |  |  |
| 5.4.13.1 | Внесение минеральных удобрений механизированным способом | га | 0,41 |
| 5.4.13.2 | Расход минеральных удобрений | т | 1,07 |
| 5.4.13.3 | Посев семян многолетних трав (расход семян на 1 га- 8 кг при однократной норме) 3 раза | га | 0,41 |
| 5.4.14 | Пролетное строение. Сталежелезобетонное (Работы ведутся под движением тотранспорта) |  |  |
| 5.4.14.1 | Установка со стоимостью резино-металлических эластомерных опорных частей со свинцовым сердечником размером 580х450х200 мм (опоры № 1; 5) | шт | 4 |
|  |  | т | 0,88 |
| 5.4.14.2 | Установка со стоимостью резино-металлических эластомерных опорных частей со свинцовым сердечником размером 630х500х230 мм (опора № 2) | шт | 2 |
|  |  | т | 0,57 |
| 5.4.14.3 | Установка со стоимостью резино-металлических эластомерных опорных частей со свинцовым сердечником размером 680х550х260 мм (опоры № 3; 4) | шт | 4 |
|  |  | т | 1,46 |
| 5.4.14.4 | Монтаж со стоимостью антисейсмических упоров | т | 7 |
| 5.4.14.5 | Сборка со стоимостью навесным способом индивидуальных металлоконструкций неразрезного пролетного строения расчетным пролетом 96,0 м. Длина монтажного блока 12,0 м. Максимальный вес элемента – 15,0 т. (180,0тх1,03) | т | 185,4 |
| 5.4.14.6 | Монтаж со стоимостью гибких стержневых упоров типа ККВ диаметром 22 мм. (5,0тх1,03) | шт | 10800 |
|  |  | т | 5,15 |
| 5.4.14.7 | Стоимость высокопрочных болтов М22. (1,0тх1,1) | т | 1,43 |
| 5.4.14.8 | Устройство монолитной железобетонной плиты проезжей части. Бетон В35; F200; W8. Закладные детали до 20 кг; Расход арматуры AI марки Ст3пс; AIII марки 25Г2С | м³ | 201 |
|  |  | т | 1 |
|  |  | т | 0,45 |
|  |  | т | 74,7 |
| 5.4.14.9 | Устройство со стоимостью сборных железобетонных индивидуальных карнизных блоков. Бетон тяжелый конструкционный В30; F200; W8. Расход арматуры AI марки Ст3пс; AIII марки 25Г2С | м³ | 19,2 |
|  |  | т | 0,08 |
|  |  | т | 4,1 |
| 5.4.14.10 | Устройство закрытых деформационных швов | пог. м | 30,5 |
| 5.4.14.11 | Установка одностороннего металлического оцинкованного барьерного ограждения на цоколе, шаг стоек 2.0 м и удерживающей способностью 300 кДж | пог. м | 190 |
|  |  | т | 10,2 |
| 5.4.14.12 | Устройство металлических водоотводных лотков | пог. м | 192 |
|  |  | т | 1,3 |
| 5.4.14.13 | Установка со стоимостью металлического перильного ограждения | т | 14,7 |
| 5.4.15 | Проезжая часть |  |  |
| 5.4.15.1 | Устройство гидроизоляции проезжей части из рулонного гидроизолирующего материала с защитным слоем и водоотводом | м² | 862 |
| 5.4.15.2 | Стоимость рулонного гидроизолирующего материала | м² | 862 |
| 5.4.15.3 | Устройство нижнего слоя покрытия проезжей части путепровода из плотного асфальтобетона типа Б марки 1 толщиной 3 см | м² | 862 |
| 5.4.15.4 | Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части путепровода из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси марки ЩМА-15 толщиной 4 см | м² | 862 |
| 5.4.16 | Устройство дренажа для удаления воды в пониженных местах проезжей части |  |  |
| 5.4.16.1 | Устройство дренажных каналов шириной 20 см | пог. м | 192 |
| 5.4.16.2 | Установка со стоимостью полиэтиленовых дренажных трубок Ø60 мм | шт | 34 |
|  |  | пог. м | 35,7 |
| 5.4.16.3 | Устройство тканой сетки из проволоки Ø3 мм с шагом ячеек 4 мм | кг | 10,2 |
|  |  | м² | 0,34 |
| 5.4.16.4 | Укладка дренажной смеси | пог. м | 192 |
| 5.4.17 | Пролетное строение. СВСиУ (Работы ведутся под движением автотранспорта) |  |  |
| 5.4.17.1 | Укладка с последующим снятием железобетонных плит типа ПАГ-14 размером 6,0х2,0х0,14м массой 4,2 т на технологических площадках и проездах для сооружения временных опор | шт | 50 |
|  |  | м³ | 84 |
| 5.4.17.2 | Стоимость плит ПАГ-14. Бетон В25; F200; W4. Расход стали 140,7кг | шт | 17 |
|  |  | м³ | 28,56 |
|  |  | т | 71,4 |
| 5.4.17.3 | Устройство без стоимости основания из материалов фрезерования дорожной одежды под плитами ПАГ-14 с последующей разборкой и транспортировкой в насыпь на расстояние 3 км , γ-2,3 т/м³ | м³ | 90 |
|  |  | т | 207 |
| 5.4.17.4 | Монтаж без стоимости железобетонных плит разме-ром 3,0х1,5х0,18 м массой 2,0 т в основание времен-ных опор. Бетон В25; F200; W4. Содержание арматуры: АIII – 80,7 кг/м³; ВI – 13,1 кг/м³ | шт | 32 |
|  |  | м³ | 25,92 |
| 5.4.17.5 | Монтаж без стоимости временных опор из инвентар-ного металла (подмости ИПРС) с последующим демонтажем | т | 17,9 |
| 5.4.17.6 | Изготовление из прокатного металла при массе отпра-вочной марки от 300 до 500 кг металлоконструкций временных опор | т | 21,3 |
| 5.4.17.7 | То же, но из листовой стали при массе отправочной марки до 50 кг | т | 3,7 |
| 5.4.17.8 | Монтаж и демонтаж металлоконструкций временных опор | т | 25 |
| 5.4.17.9 | Изготовление блоков пригруза временных опор из бетона В20 размером 4.0х0.8х0.8м при расходе арматуры класса А-1 60кг/м³ | шт | 32 |
|  |  | м³ | 81,92 |
|  |  | т | 204,8 |
| 5.4.17.10 | Монтаж и демонтаж блоков пригруза | шт | 32 |
|  |  | м³ | 81,92 |
| 5.4.17.11 | Изготовление из прокатного металла при массе отпра-вочной марки от 50 до 100 кг металлоконструкций ос-нования временных опор | т | 19,2 |
| 5.4.17.12 | Монтаж и демонтаж металлоконструкций основания временных опор | т | 19,2 |
| 5.5 | Путепровод на ПК3+01,22 съезда С-6, L=72,28 пог. м тип: Сталежелезобетонный |  |  |
| 5.5.1 | Разбивка осей опор путепровода | путепр. | 1 |
|  |  | опор | 3 |
| 5.5.2 | Подготовительные работы |  |  |
| 5.5.2.1 | Монтаж без стоимости удерживающего ограждения из блоков ФБС 24.5.6Т размером 2,38х0,5х0,58м, массой 1,63 т. Бетон B7.5; F200; W4. Работы ведутся под движением автотранспорта | шт | 44 |
|  |  | м³ | 29,88 |
| 5.5.2.2 | Демонтаж удерживающего ограждения из блоков ФБС24.5.6-Т. Работы ведутся под движением автотранспорта | шт | 44 |
|  |  | м³ | 29,88 |
| 5.5.2.3 | Планировка поверхностей при устройстве строительных площадок, временных рабочих площадок и съездов бульдозером. Грунт 2 группы | м² | 3060 |
| 5.5.2.4 | Устройство без стоимости щебеночного покрытия поверхностей строительных площадок и съездов толщиной 15 см с последующей разборкой и транспортировкой на расстояние 3 км. Щебень марки М800, фр. 20-40 мм, γ – 1,4 т/м³ | м² | 590 |
|  |  | м³ | 88,5 |
|  |  | т | 123,9 |
| 5.5.3 | Вспомогательные сооружения. Шпунтовое ограждение котлованов |  |  |
| 5.5.3.1 | Погружение с последующим извлечением вибропогружателем на базе трактора с земли шпунтовой стенки. Шпунт марки «Ларсен»–V(или эквивалент), длина шпунта – 4,5 м, глубина забивки – 4,3 м, вес одного 1 пог. м. шпунтины – 100 кг (опора № 2). Грунт 2 группы. Работы ведутся под движением автотранспорта | шт | 72 |
|  |  | т | 32,4 |
| 5.5.3.2 | Погружение с последующим извлечением вибропогружателем на базе трактора с земли шпунтовой стенки. Шпунт марки «Ларсен»–V(или эквивалент), длина шпунта – 6,5 м, глубина забивки – 6,3 м, вес одного 1пог. м. шпунтины – 100 кг (опоры № 1; 3). Грунт 2 группы | шт | 79 |
|  |  | т | 51,35 |
| 5.5.3.3 | Погружение с последующим извлечением вибропогружателем на базе трактора с земли шпунтовой стенки. Шпунт марки «Ларсен»–V(или эквивалент), длина шпунта – 6,0 м, глубина забивки – 5,8 м, вес одного 1 пог. м. шпунтины – 100 кг (опоры № 1; 3). Грунт 2 группы | шт | 22 |
|  |  | т | 13,2 |
| 5.5.3.4 | Погружение с последующим извлечением вибропогружателем на базе трактора с земли шпунтовой стенки. Шпунт марки «Ларсен»–V(или эквивалент), длина шпунта – 4,5 м, глубина забивки – 4,3 м, вес одного 1 пог. м. шпунтины – 100 кг (опоры № 1; 3). Грунт 2 группы | шт | 323 |
|  |  | т | 145,35 |
| 5.5.3.5 | Крепление шпунтовой стенки из прокатного металла с последующей разборкой | т | 72,69 |
| 5.5.3.6 | Вывоз металла на расстояние 17 км | т | 72,69 |
| 5.5.4 | Опоры ниже обреза ростверка |  |  |
| 5.5.4.1 | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 30 см существующей автодороги пневмоинструментом в районе опоры №2 с погрузкой и транспортировкой на 3 км. Работы ведутся под движением автотранспорта | м³ | 9,9 |
|  |  | м² | 45 |
|  |  | т | 22,77 |
| 5.5.4.2 | Сборка со стоимостью направляющих каркасов из прокатного металла для забивки свай | т | 17.65 |
| 5.5.4.3 | Монтаж направляющих каркасов из прокатного металла: |  |  |
| 5.5.4.3.1 | - под движением (опора №2); | т | 14,02 |
| 5.5.4.3.2 | - без движения (опоры №1; 3). | т | 99,12 |
| 5.5.4.4 | Демонтаж направляющих каркасов из прокатного металла: |  |  |
| 5.5.4.4.1 | - под движением (опора №2); | т | 14,02 |
| 5.5.4.4.2 | - без движения (опоры №1; 3). | т | 99,12 |
| 5.5.4.5 | Разборка направляющих каркасов из прокатного ме-талла с погрузкой и транспортировкой на расстояние 17 км | т | 17,65 |
| 5.5.4.6 | Монтаж без стоимости плит для устойчивой работы сваебойного оборудования: |  |  |
| 5.5.4.6.1 | - под движением (опора №2); | шт | 9 |
|  |  | м³ | 7,29 |
| 5.5.4.6.2 | - без движения (опоры №1; 3) | шт | 96 |
|  |  | м³ | 77,76 |
| 5.5.4.7 | Демонтаж основания из плит: |  |  |
| 5.5.4.7.1 | - под движением (опора №2); | шт | 9 |
|  |  | м³ | 7,29 |
| 5.5.4.7.2 | - без движения (опоры №1; 3) | шт | 96 |
|  |  | м³ | 77,76 |
| 5.5.4.8 | Стоимость железобетонных свай С16-35Т7 сечением 35х35 см, длиной 16 м, массой 4,9 т. Бетон В30; F200; W6. Содержание арматуры: АIII – 363,64 кг/м³; АI – 15,96 кг/м³ | шт | 28 |
|  |  | м³ | 55,44 |
| 5.5.4.9 | Стоимость железобетонных свай С15-35Т7 сечением 35х35 см, длиной 15 м, массой 4,6 т. Бетон В30; F200; W6. Содержание арматуры: АIII – 362,15 кг/м³; АI – 16,34 кг/м³ | шт | 186 |
|  |  | м³ | 345,96 |
| 5.5.4.10 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре с земли железобетонных наклонных свай сечением 35х35см длиной до 16 м на среднюю глубину 7,1 м в грунты 1 группы (опоры № 1; 3) | шт | 22 |
|  |  | м³ | 19,13 |
| 5.5.4.11 | То же на глубину 6,9 м в грунты 2 группы (опоры № 1; 3) | шт | 22 |
|  |  | м³ | 18,6 |
| 5.5.4.12 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре с земли железобетонных вертикальных свай сечением 35х35см длиной до 16 м на среднюю глубину 7.1 м в грунты 1 группы (опоры №1; 3) | шт | 164 |
|  |  | м³ | 142,64 |
| 5.5.4.13 | То же на глубину 6,9 м в грунты 2 группы (опоры № 1; 3) | шт | 164 |
|  |  | м³ | 138,62 |
| 5.5.4.14 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре с земли железобетонных вертикальных свай сечением 35х35см длиной до 16 м на на глубину 6,0 м в грунты 1 группы (опора № 2). Работы ведутся под движением автотранспорта | шт | 28 |
|  |  | м³ | 20,58 |
| 5.5.4.15 | То же на глубину 9,0 м в грунты 2 группы (опора № 2). Работы ведутся под движением автотранспорта | шт | 28 |
|  |  | м³ | 30,87 |
| 5.5.4.16 | Разработка грунта в шпунтовом ограждении экскаватором в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт мокрый 2 группы, γср – 1,93 т/м³. Размер котлована 13,2х16,0 м. Глубина 2,4 м с водоотливом насосом НС-130 (130 м3/час) (опоры № 1; 3) | м³ | 647,32 |
| 5.5.4.17 | Разработка вручную с выгрузкой грунта бадьями в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт мокрый 2 группы, с водоотливом (опоры № 1; 3) | м³ | 114,2 |
| 5.5.4.18 | Разработка грунта в шпунтовом ограждении экскава-тором в отвал с перемещени-ем грунта бульдозером до 20 м. Грунт 1 группы, γ – 1,79 т/м³. Размер котлована 4,8х18,9 м. Глубина 2.2 м (опора №2). Работы ведутся под движением автотранспорта | м³ | 79,9 |
| 5.5.4.19 | Разработка вручную с выгрузкой грунта бадьями в от-вал с перемещением грунта бульдозером до 20м. Грунт 1 группы (опора № 2). Работы ведутся под движением автотранспорта | м³ | 14,1 |
| 5.5.4.20 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью 0,1225 м² с погрузкой в автосамосвалы: |  |  |
| 5.5.4.20.1 | - под движением (опора №2); | шт | 28 |
|  |  | м³ | 2,4 |
|  |  | т | 5,76 |
| 5.5.4.20.2 | - без движения (опоры №1; 3) | шт | 186 |
|  |  | м³ | 15,95 |
|  |  | т | 38,28 |
| 5.5.4.21 | Транспортировка обломков полученных от вырубки бетона на расстояние 3 км | т | 44,04 |
| 5.5.4.22 | Устройство подушек из втрамбованного щебня. Щебень марки М800, фр. 40-70 мм, H-20 мм: |  |  |
| 5.5.4.22.1 | - под движением (опора №2); | м³ | 8,54 |
|  |  | м² | 42,72 |
| 5.5.4.22.2 | - без движения (опоры №1; 3) | м³ | 63,46 |
|  |  | м² | 314,3 |
| 5.5.4.23 | Устройство тампонажного слоя (подводный бетон) Н=0,7 м. Бетон В20; F200, гидротехнический | м³ | 222,11 |
| 5.5.4.24 | Устройство монолитных железобетонных ростверков опор № 1; 3. Бетон В25; F200; W6. Расход арматуры: Ø 8мм АI – 0,576 т; Ø12мм АIII – 2,736 т; Ø14мм АIII – 0,313 т; Ø16мм АIII – 0,185 т; Ø18мм АIII – 11,519 т; Ø22мм АIII – 0,449 т | м³ | 453,04 |
| 5.5.4.25 | То же опоры №2. Бетон В25; F200; W6. Расход арматуры: Ø 8мм АI – 0,062 т; Ø12мм АIII – 0,199 т; Ø14мм АIII – 0,179 т; Ø20мм АIII – 0,690 т; Ø22мм АIII – 0,400 т; Ø28мм АIII – 0,257 т. Работы ведутся под движением автотранспорта | м³ | 46,58 |
| 5.5.4.26 | Обратная засыпка котлованов опор с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт 1 группы | м³ | 117,8 |
| 5.5.4.27 | Уплотнение грунта вручную пневмотрамбовками. Грунт 1 группы | м³ | 107,1 |
| 5.5.4.28 | Погрузка экскаватором с ковшом грунта II группы, оставшегося после обратной засыпки в автосамосвалы и транспортировка на расстояние 1км в насыпь, γср - 1,86 т/м³ | м³ | 737,72 |
|  |  | т | 1372,16 |
| 5.5.5 | Крайние опоры выше обреза ростверка (массивные устои) |  |  |
| 5.5.5.1 | Устройство монолитных железобетонных тел. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø8мм АI-0,386 т; Ø14мм АIII-1,188 т; Ø16мм АIII-4,252 т; Ø18мм АIII-1,827 т | м³ | 288,66 |
| 5.5.5.2 | Устройство монолитных железобетонных насадок. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø8мм АI-0,097 т; Ø12мм АIII-0,630 т; Ø14мм АIII-0,510 т; ЗД-0,270т | м³ | 30,56 |
| 5.5.5.3 | Устройство монолитных железобетонных шкафных стенок с верхней частью крыльев. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø8мм АI-0,224 т; Ø12мм АIII-2,432 т; Ø14мм АIII-0,116 т; Ø16мм АIII-0,692 т; Ø22мм АIII-0,035 т | м³ | 42,11 |
| 5.5.5.4 | Устройство монолитных железобетонных откосных крыльев. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø8мм АI-0,842 т; Ø12мм АIII-0,384 т; Ø14мм АIII-9,596 т; Ø18мм АIII-5,054 т; Ø28мм АIII-0,330 т | м³ | 534,09 |
| 5.5.5.5 | Устройство монолитных железобетонных диафрагм. Бетон В25; F200; W6. Расход арматуры: Ø8мм АI-0,222 т; Ø28мм АIII-1,122 т | м³ | 8,2 |
| 5.5.5.6 | Устройство монолитных железобетонных подфермен-ных площадок. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø10мм АIII-0,107 т | м³ | 0,81 |
| 5.5.5.7 | Устройство сливов из мелкозернистого бетона на насадках опор. Бетон В25; F200; W8 | м³ | 1,66 |
| 5.5.5.8 | Обмазка битумной мастикой за 2 раза поверхностей крайних опор, соприкасающихся с землёй | м² | 1320 |
| 5.5.5.9 | Оштукатуривание окрашиваемых поверхностей крайних опор полимерраствором | м² | 560,4 |
| 5.5.5.10 | Окраска железобетонных поверхностей опор перхлор-виниловой краской в 2 слоя с устройством подмостей | м² | 560,4 |
| 5.5.6 | Устройство дренажной системы и водоотвода на крайних опорах |  |  |
| 5.5.6.1 | Устройство водоупорного слоя из глины | м³ | 194,2 |
| 5.5.6.2 | Установка со стоимостью ПВХ-дренажных трубок Ø150 мм, длиной 2,8 м | шт | 8 |
|  |  | пог. м | 22,4 |
| 5.5.6.3 | Укладка сетки из оцинкованной проволоки Ø3 мм с размером ячейки 10х10 мм, габаритным размером 200х200 мм | м² | 0,32 |
|  |  | кг | 3,52 |
| 5.5.6.4 | Крепление материала дренажной системы геотекстиль на внутренней поверхности тела и откосных крыльев крайних устоев | м² | 730 |
| 5.5.6.5 | Укладка материала дренажной системы геотекстиль на глиняный замок застенного пространства крайних устоев | м² | 215 |
| 5.5.6.6 | Устройство дренажной призмы из щебня марки М800 фр. 20-40 мм | м³ | 5,39 |
| 5.5.6.7 | Укладка геотекстиля по щебеночной призме | м² | 24 |
| 5.5.6.8 | Сверление в теле опоры горизонтальных отверстий Ø20 мм площадью 3,14 см² глубиной 80 мм для крепления водосточных труб | шт | 16 |
|  |  | пог. м | 1,28 |
| 5.5.6.9 | Установка со стоимостью в просверленные отверстия забивных анкеров Ø 16х80 мм | шт | 16 |
|  |  | кг | 2,11 |
| 5.5.6.10 | Стоимость резьбовых шпилек Ø 16х1000мм | шт | 4 |
|  |  | кг | 6,32 |
| 5.5.6.11 | Стоимость металлических хомутов для труб Ø200 мм | шт | 16 |
|  |  | кг | 8 |
| 5.5.6.12 | Стоимость ПВХ труб 200х7.3 мм | пог. м | 36 |
| 5.5.6.13 | Стоимость ПВХ муфт Ø200 мм | шт | 4 |
| 5.5.6.14 | Стоимость ПВХ переходов 315/200 мм | шт | 4 |
| 5.5.6.15 | Стоимость ПВХ отводов 45° 200 мм | шт | 8 |
| 5.5.7 | Средние опоры выше обреза ростверка (двухстолбчатые) |  |  |
| 5.5.7.1 | Устройство монолитных железобетонных столбов Ø1,0 м опоры №2. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø10мм АI-0,182т; Ø10мм АIII-0,014т; Ø28мм АIII-0,457т. Работы ведутся под движением автотранспорта | м³ | 6,91 |
| 5.5.7.2 | Стоимость комплекта спецопалубки для бетонирова-ния столбов | т | 1,69 |
| 5.5.7.3 | Монтаж комплекта спецопалубки для бетонирования столбов. Работы ведутся под движением автотранс-порта | т | 3,38 |
| 5.5.7.4 | Демонтаж комплекта спецопалубки. Работы ведутся под движением автотранспорта | т | 3,38 |
| 5.5.7.5 | Устройство монолитного железобетонного ригеля опоры №2. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø8мм АI-0,213 т; Ø12мм АIII-0,109 т; Ø22мм АIII-0,133 т; Ø28мм АIII-0,367 т; ЗД-0,135 т. Работы ведутся под движением автотранспорта | м³ | 8,04 |
| 5.5.7.6 | Устройство монолитных железобетонных подфермен-ных площадок опоры №2. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: Ø10мм АIII-0,057 т. Работы ведутся под движением автотранспорта | м³ | 0,43 |
| 5.5.7.7 | Устройство слива из мелкозернистого бетона на на-садке и ростверке опоры №2. Бетон В25; F200; W8. Работы ведутся под движением автотранспорта | м³ | 2,23 |
| 5.5.7.8 | Обмазка битумной мастикой поверхностей опоры, со-прикасающихся с землей за 2 раза. Работы ведутся под движением автотранспорта | м² | 65 |
| 5.5.7.9 | Окраска железобетонных поверхностей перхлорвини-ловой краской в 2 слоя с устройством подмостей. Работы ведутся под движением автотранспорта | м² | 60 |
| 5.5.8 | Сопряжения путепровода с насыпями подходов |  |  |
| 5.5.8.1 | Устройство щебёночных подушек под переходные плиты. Щебень марки М800, фр. 20-40 мм | м³ | 132,2 |
| 5.5.8.2 | Установка со стоимостью сборных железобетонных переходных плит П800.98.40 длиной 7,95 м, массой 7,3 т. Бетон В30; F200; W6. Содержание арматуры: АI – 17,88 кг/м³; АIII – 106,12 кг/м³ | шт | 9 |
|  |  | м³ | 26,1 |
| 5.5.8.3 | Установка со стоимостью сборных железобетонных переходных плит П800.124.40 длиной 7,95 м, массой 9,3 т. Бетон В30; F200; W6. Содержание арматуры: АI – 17,59 кг/м³; АIII – 103,97 кг/м³ | шт | 9 |
|  |  | м³ | 33,3 |
| 5.5.8.4 | Омоноличивание переходных плит бетоном В30; F200; W6. Расход арматуры: Ø18мм АIII-0,328т | м³ | 4,1 |
| 5.5.8.5 | Устройство монолитных железобетонных парапетов на переходных плитах для установки барьерного ог-раждения. Бетон В30; F200; W8. Расход арматуры: Ø12мм АIII – 0,300т; Ø16мм АIII – 0,180т; ЗД - 0,401т | м³ | 10 |
| 5.5.8.6 | Укрепление обочин монолитным бетоном толщиной 10 см на слое щебня толщиной 10 см. Бетон В25; F200; W8 | м² | 29 |
|  |  | м³ | 2,9 |
| 5.5.8.7 | Установка одностороннего металлического оцинкованного барьерного ограждения высотой 1,12 м, с шагом стоек 2,0 м и удерживающей способностью 300 кДж | пог. м | 32 |
|  |  | т | 1,56 |
| 5.5.9 | Конуса и укрепления |  |  |
| 5.5.9.1 | Отсыпка конусов из песка | м³ | 5840 |
| 5.5.9.2 | Уплотнение откосов конусов пневмокатками массой 25 т с поливкой водой. Толщина уплотненного слоя 30 см за 8 проходов по одному следу. Грунт 1 группы | м³ | 4090 |
| 5.5.9.3 | Уплотнение откосов конусов пневмокатками вручную с поливкой водой. Грунт 1 группы | м³ | 1750 |
| 5.5.9.4 | Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10 см, армированным сеткой с ячейкой 20х20 см на слое щебня 10 см. Бетон В20; F200;W8. Расход арматуры: Ø6мм АI – 3,259 т. Щебень | м² | 1330 |
|  |  | м³ | 133 |
|  |  | м³ | 133 |
| 5.5.9.5 | Устройство монолитного бетонного упора сечением 40х50 см в основании конуса. Бетон В20; F200; W6 | пог. м | 119,8 |
|  |  | м³ | 23,96 |
| 5.5.10 | Лестничные сходы на откосах насыпи высотой 10,0 м, при ширине марша 1 м |  |  |
| 5.5.10.1 | Устройство со стоимостью лестничного схода на откосе насыпи при высоте насыпи 10 м и ширине марша 1м (1 шт) | м³ | 11,55 |
| 5.5.10.2 | Стоимость блока опор О-1 длиной 1,1 м, массой 1,35 т. Бетон В20; F200;W6. Содержание арматуры: АI – 3,6 кг/м³; ЗД – 45,2 кг/м³ | шт | 11 |
|  |  | м³ | 5,94 |
| 5.5.10.3 | Стоимость блока опор О-2 длиной 1,1 м, массой 1,25 т. Бетон В20; F200;W6. Содержание арматуры: АI – 4,1 кг/м³; ЗД – 12,6 кг/м³ | шт | 1 |
|  |  | м³ | 0,5 |
| 5.5.10.4 | Стоимость блока опор О-3 длиной 1,1 м, массой 0,25 т. Бетон В20; F200;W6. Содержание арматуры: АI – 25,0 кг/м³; ЗД – 59,4 кг/м³ | шт | 1 |
|  |  | м³ | 0,1 |
| 5.5.10.5 | Установка со стоимостью косоуров К-1 длиной 4,39 м массой 1,55 т. Бетон В20; F200; W8. Содержание арматуры: АI-44,6 кг/м³; АIII-71,6 кг/м³; 3Д-100,8 кг/м³ | шт | 2 |
|  |  | м³ | 1,3 |
| 5.5.10.6 | Стоимость блока косоура К-2 длиной 5,47м, массой 1,78 т. Бетон В20; F200; W8. Содержание арматуры: АI – 45,7 кг/м³; АIII – 100,0 кг/м³; ЗД – 112,1 кг/м³ | шт | 2 |
|  |  | м³ | 1,44 |
| 5.5.10.7 | Стоимость блоков плит площадок П-1 длиной 1,5 м, массой 0,26 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: ВI – 39,6 кг/м³; ЗД – 206,2 кг/м³ | шт | 4 |
|  |  | м³ | 0,42 |
| 5.5.10.8 | Стоимость блоков плит опор ОП-1 длиной 1.15м, массой 0.46т. Бетон В25; F200; W8. Содержание арматуры: АIII – 34.3 кг/м³; ЗД – 173.7 кг/м³ | шт | 3 |
|  |  | м³ | 0,6 |
| 5.5.10.9 | Стоимость блоков плит ступеней ПС-1 длиной 1 м, массой 0,06 т. Бетон В20; F200; W8. Содержание арматуры: ВI – 47,5 кг/м³; ЗД – 513 кг/м³ | шт | 42 |
|  |  | м³ | 1,01 |
| 5.5.10.10 | Стоимость блока плит ступеней ПС-1, длиной 1 м, массой 0,06т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: ВI – 47,5 кг/м³; ЗД – 624,6 кг/м³ | шт | 10 |
|  |  | м³ | 0,24 |
| 5.5.10.11 | Установка сварных стальных перил с окраской масляной краской | т | 0,54 |
| 5.5.10.12 | Разработка грунта 2 группы под опоры лестничных сходов вручную без крепления при глубине котлована до 2,5 м | м³ | 65 |
| 5.5.10.13 | Устройство щебеночной подготовки под фундаменты с проливкой цементным раствором | м³ | 2,8 |
|  |  | м² | 9,52 |
| 5.5.10.14 | Обратная засыпка котлованов вручную с уплотнением пневмотрамбовками. Грунт 1 группы | м³ | 59 |
| 5.5.11 | Лестничные сходы на откосах насыпи высотой 11,0 м, при ширине марша 1 м |  |  |
| 5.5.11.1 | Устройство лестничного схода на откосе насыпи вы-сотой 11 м при ширине марша 1,0 м (1 шт) | м³ | 11,65 |
| 5.5.11.2 | Установка со стоимостью блоков опор О-2 длиной 1,1 м, массой 1,25 т. Бетон В20; F200;W6 Содержание арматуры: АI – 4,10 кг/м³; ЗД – 12,60 кг/м³ | шт | 1 |
|  |  | м³ | 0,5 |
| 5.5.11.3 | Установка со стоимостью блоков опор О-3 длиной 1.1 м, массой 0.25 т. Бетон В20; F200;W6. Содержание арматуры: АI – 24.30 кг/м³; ЗД – 59.40 кг/м³ | шт | 1 |
|  |  | м³ | 0,1 |
| 5.5.11.4 | Установка со стоимостью блоков косоуров К-1 длиной 4,39 м, массой 1,55 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: АI – 44,60 кг/м³; АIII – 71,60 кг/м³; ЗД – 100,80 кг/м³ | шт | 1 |
|  |  | м³ | 0,63 |
| 5.5.11.5 | Установка со стоимостью блоков косоуров К-2 длиной 5,47 м, массой 1,8 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: АI – 45,70 кг/м³; АIII – 100,00 кг/м³; ЗД – 112,10 кг/м³ | шт | 3 |
|  |  | м³ | 2,16 |
| 5.5.11.6 | Установка со стоимостью площадок П-1 длиной 1,5 м, массой 0,26 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: ВI – 39,60 кг/м³; ЗД – 206,20 кг/м³ | шт | 4 |
|  |  | м³ | 0,42 |
| 5.5.11.7 | Установка со стоимостью опорных плит ОП-1 длиной 1,15 м, массой 0,5 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: АIII – 34,30 кг/м³; ЗД – 173,70 кг/м³ | шт | 3 |
|  |  | м³ | 0,56 |
| 5.5.11.8 | Установка со стоимостью ступеней ПС-1 длиной 1,0 м, массой 0,06 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: ВI – 47,50 кг/м³; ЗД – 513,00 кг/м³ | шт | 45 |
|  |  | м³ | 1,08 |
| 5.5.11.9 | Установка со стоимостью ступеней ПС-1 длиной 1,0 м, массой 0,06 т. Бетон В20; F200;W8. Содержание арматуры: ВI – 47,50 кг/м³; ЗД – 624,60 кг/м³ | шт | 11 |
|  |  | м³ | 0,26 |
| 5.5.11.10 | Установка со стоимостью сварных стальных перил с окраской масляной краской | т | 0,62 |
| 5.5.11.11 | Разработка грунта 2 группы под опоры лестничных сходов вручную без крепления при глубине котлована до 2,0 м | м³ | 65 |
| 5.5.11.12 | Устройство щебеночной подготовки под фундаменты с проливкой цементным раствором | м³ | 2,8 |
|  |  | м² | 9,52 |
| 5.5.11.13 | Обратная засыпка котлованов вручную с уплотнением пневмотрамбовками. Грунт 1 группы | м³ | 60,5 |
| 5.5.12 | Рекультивация земли, отведенной под временные сооружения при строительстве путепровода |  |  |
| 5.5.12.1 | Разработка плодородного слоя грунта II группы бульдозером с перемещением до 20 м, толщиной слоя 0,5 м, с погрузкой экскаватором грунта I группы (γ -1,8 т/м³) и транспортировкой автосамосвалами на расстояние 1 км | м² | 3060 |
|  |  | м³ | 1530 |
|  |  | т | 2754 |
| 5.5.12.2 | Грубая планировка поверхности земли бульдозером после свертывания строительной площадки и ликвидации временных съездов и сооружений. Грунт I группы | м² | 3060 |
| 5.5.12.3 | Погрузка плодородного грунта экскаватором в автосамосвалы и транспортировка на расстояние до 1 км. Грунт I группы (γ-1,8 т/м³). | м³ | 1530 |
|  |  | т | 2754 |
| 5.5.12.4 | Восстановление ранее снятого плодородного слоя грунта толщиной 0,5 м бульдозером, с перемещением на расстояние до 20 м | м³ | 1530 |
|  |  | м² | 3060 |
| 5.5.13 | Укрепление грунта посевом многолетних трав |  |  |
| 5.5.13.1 | Внесение минеральных удобрений механизированным способом | га | 0,31 |
| 5.5.13.2 | Расход минеральных удобрений | т | 0,81 |
| 5.5.13.3 | Посев семян многолетних трав (расход семян на 1 га- 8 кг при однократной норме) 3 раза | га | 0,31 |
| 5.5.14 | Пролетное строение. Сталежелезобетонное (Работы ведутся под движением авто-транспорта) |  |  |
| 5.5.14.1 | Установка со стоимостью резино-металлических эластомерных опорных частей со свинцовым сердечником размером 580х450х200 мм (опоры № 1; 3) | шт | 4 |
|  |  | т | 0,88 |
| 5.5.14.2 | Установка со стоимостью резино-металлических эластомерных опорных частей со свинцовым сердечником размером 630х500х230 мм (опора № 2) | шт | 2 |
|  |  | т | 0,57 |
| 5.5.14.3 | Монтаж со стоимостью антисейсмических упоров | т | 1 |
| 5.5.14.4 | Сборка со стоимостью навесным способом индивидуальных металлоконструкций неразрезного пролетного строения расчетным пролетом 42,0 м. Длина монтажного блока 12,0 м. Максимальный вес элемента – 15,0 т. (79,0тх1,03). | т | 81,4 |
| 5.5.14.5 | Монтаж со стоимостью гибких стержневых упоров типа ККВ диаметром 22 мм. (2,2тх1,03) | шт | 4760 |
|  |  | т | 2,27 |
| 5.5.14.6 | Стоимость высокопрочных болтов М22. (0,6тх1,1) | т | 0,7 |
| 5.5.14.7 | Устройство монолитной железобетонной плиты проезжей части. Бетон В35; F200; W8. Закладные детали до 20 кг; Расход арматуры AI марки Ст3пс; AIII марки 25Г2С | м³ | 95 |
|  |  | т | 0,45 |
|  |  | т | 0,2 |
|  |  | т | 34 |
| 5.5.14.8 | Устройство со стоимостью сборных железобетонных индивидуальных карнизных блоков. Бетон тяжелый конструкционный В30; F200; W8. Расход арматуры AI марки Ст3пс; AIII марки 25Г2С | м³ | 8,4 |
|  |  | т | 0,05 |
|  |  | т | 1,8 |
| 5.5.14.9 | Устройство закрытых деформационных швов | пог. м | 22,64 |
| 5.5.14.10 | Установка одностороннего металлического оцинкованного барьерного ограждения высотой 1,12 м, с шагом стоек 2,0 м и удерживающей способностью 300 кДж | пог. м | 84 |
|  |  | т | 4,5 |
| 5.5.14.11 | Устройство металлических водоотводных лотков | пог. м | 84 |
|  |  | т | 0,6 |
| 5.5.14.12 | Установка со стоимостью металлического перильного ограждения | т | 6,5 |
| 5.5.15 | Проезжая часть |  |  |
| 5.5.15.1 | Устройство гидроизоляции проезжей части из рулонного гидроизолирующего материала с защитным слоем и водоотводом | м² | 400 |
| 5.5.15.2 | Стоимость рулонного гидроизолирующего материала | м² | 400 |
| 5.5.15.3 | Устройство нижнего слоя покрытия проезжей части путепровода из плотного асфальтобетона типа Б марки 1 толщиной 3 см | м² | 400 |
| 5.5.15.4 | Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части путепровода из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси марки ЩМА-15 толщиной 4 см | м² | 400 |
| 5.5.16 | Устройство дренажа для удаления воды в пониженных местах проезжей части |  |  |
| 5.5.16.1 | Устройство дренажных каналов шириной 20 см | пог. м | 85 |
| 5.5.16.2 | Установка со стоимостью полиэтиленовых дренажных трубок Ø60 мм | шт | 16 |
|  |  | пог. м | 16,8 |
| 5.5.16.3 | Устройство тканой сетки из проволоки Ø3 мм с шагом ячеек 4 мм | кг | 4,8 |
|  |  | м² | 0,16 |
| 5.5.16.4 | Укладка дренажной смеси | пог. м | 85 |
| 5.5.17 | Пролетное строение. СВСиУ (Работы ведутся под движением автотранспорта) |  |  |
| 5.5.17.1 | Монтаж без стоимости железобетонных плит размером 3,0х1,5х0,18 м массой 2,0 т в основание временных опор. Бетон В25; F200; W4. Содержание арматуры: АIII – 80,7 кг/м³; ВI – 13,1 кг/м³ | шт | 16 |
|  |  | м³ | 12,96 |
| 5.5.17.2 | Монтаж без стоимости временных опор из инвентарного металла (подмости ИПРС) с последующим демонтажем | т | 10,1 |
| 5.5.17.3 | Изготовление из прокатного металла при массе отправочной марки от 300 до 500 кг металлоконструкций временных опор | т | 12,4 |
| 5.5.17.4 | То же, но из листовой стали при массе отправочной марки до 50 кг | т | 2,1 |
| 5.5.17.5 | Монтаж и демонтаж металлоконструкций временных опор | т | 14,5 |
| 5.5.17.6 | Монтаж и демонтаж блоков пригруза | шт | 16 |
|  |  | м³ | 40,96 |
| 5.5.17.7 | Изготовление из прокатного металла при массе отправочной марки от 50 до 100 кг металлоконструкций основания временных опор | т | 9,6 |
| 5.5.17.8 | Монтаж и демонтаж металлоконструкций основания временных опор | т | 9,6 |
| 6 | Обустройство |  |  |
| 6.1 | ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ |  |  |
| 6.1.1 | Установка стальных информационных знаков 6.13 (1 шт) с размером сторон щита 350х630 мм (III типоразмер) | шт | 2 |
| 6.1.2 | Установка стальных информационных знаков 6.13 (1 шт) с размером сторон щита 350х810 мм (III типоразмер) | шт | 2 |
| 6.1.3 | Установка стального предупреждающего знака 1.11.1 (1 шт), 1.11.2 (1 шт), 1.21 (1 шт) с размером сторон треугольного щита 900 мм (II типоразмер) | шт | 3 |
| 6.1.4 | Установка стального предупреждающего знака 1.34.1 (68 шт), 1.34.2 (12 шт), с размером щита 500 х 615 мм (II типоразмер) | шт | 80 |
| 6.1.5 | Установка стального предупреждающего знака 1.34.1 (3 шт), 1.34.3 (1 шт) с размером щита 500 х 2250 мм (II типоразмер) | шт | 4 |
| 6.1.6 | Установка стальных знаков приоритета 2.1 с размером сторон щита 700 х 700 мм (II типоразмер) | шт | 3 |
| 6.1.7 | Установка стальных знаков приоритета 2.3.1 (2 шт), 2.3.2 (2 шт) с размером сторон треугольного щита 900 мм (II типоразмер) | шт | 4 |
| 6.1.8 | Установка стальных знаков приоритета 2.3.2 с размером сторон треугольного щита 1200 мм (III типоразмер) | шт | 2 |
| 6.1.9 | Установка стального знака приоритета 2.4 с размером сторон треугольного щита 900 мм (II типоразмер) | шт | 12 |
| 6.1.10 | Установка стальных запрещающих знаков 3.1 с диаметром щита 700 мм (II типоразмер) | шт | 4 |
| 6.1.11 | Установка стальных запрещающих знаков 3.18.1 с диаметром щита 900 мм (III типоразмер) | шт | 1 |
| 6.1.12 | Установка стальных предписывающих знаков 4.1.1 (1 шт), 4.2.1 (2шт), 4.2.3 (2 шт) с диаметром круглого щита 900 мм (III типоразмер) | шт | 5 |
| 6.1.13 | Установка стального предписывающего знаков 4.1.1 (2 шт), 4.1.2 (6 шт), 4.1.3 (1 шт), 4.2.3 (2 шт) с диаметром круглого щита 700 мм (II типоразмер) | шт | 11 |
| 6.1.14 | Установка стальных знаков особого предписания 5.6 с размером щита 700 х 700 мм (II типоразмер) | шт | 1 |
| 6.1.15 | Установка стальных знаков особого предписания 5.15.1 с размером щита 700 х 1400 мм (II типоразмер) | шт | 4 |
| 6.1.16 | Установка стальных знаков особого предписания 5.15.1 с размером щита 900 х 1800 мм (III типоразмер) | шт | 4 |
| 6.1.17 | Установка стальных знаков особого предписания 5.15.2 с размером щита 900 х 900 мм (III типоразмер) | шт | 22 |
| 6.1.18 | Установка стальных знаков особого предписания 5.15.3 с размером щита 700 х 700 мм (II типоразмер) | шт | 1 |
| 6.1.19 | Установка стальных знаков особого предписания 5.15.3 (4 шт), 5.15.5 (3 шт), 5.15.6 (2 шт) с размером щита 900 х 900 мм (III типоразмер) | шт | 9 |
| 6.1.20 | Установка стальных знаков особого предписания 5.16 с размером щита 900 х 600 мм (I типоразмер) | шт | 2 |
| 6.1.21 | Установка стальных знаков особого предписания 5.19.1 (2 шт), 5.19.2 (2 шт) с размером щита 700 х 700 мм (II типоразмер) | шт | 4 |
| 6.1.22 | Установка стального информационного знака 6.9.1 с размером щита 3600 х 4700 мм | шт | 1 |
| 6.1.23 | Установка стального информационного знака 6.9.1 с размером щита 4600 х 4900 мм | шт | 1 |
| 6.1.24 | Установка стального информационного знака 6.9.1 с размером щита 2900 х 5800 мм | шт | 1 |
| 6.1.25 | Установка стального информационного знака 6.10.1 с размером щита 500 х 2300 мм | шт | 2 |
| 6.1.26 | Установка стального информационного знака 6.10.1 с размером щита 500 х 2600 мм | шт | 2 |
| 6.1.27 | Установка стального информационного знака 6.10.1 с размером щита 500 х 2700 мм | шт | 1 |
| 6.1.28 | Установка стального информационного знака 6.10.1 с размером щита 750 х 3900 мм | шт | 1 |
| 6.1.29 | Установка стального информационного знака 6.10.1 с размером щита 1050 х 4700 мм | шт | 1 |
| 6.1.30 | Установка стального информационного знака 6.10.1 с размером щита 1050 х 6300 мм | шт | 1 |
| 6.1.31 | Установка стального информационного знака 6.10.1 с размером щита 1100 х 3900 мм | шт | 1 |
| 6.1.32 | Установка стального информационного знака 6.10.1 с размером щита 1700 х 6100 мм | шт | 1 |
| 6.1.33 | Установка стального информационного знака 6.10.1 с размером щита 1650 х 6100 мм | шт | 1 |
| 6.1.34 | Установка стального информационного знака 6.10.1 с размером щита 1900 х 3800 мм | шт | 1 |
| 6.1.35 | Установка стального информационного знака 6.10.1 с размером щита 1900 х 6400 мм | шт | 1 |
| 6.1.36 | Установка стальных информационных знаков 6.12 с размером щита 600 х 3550 мм | шт | 1 |
| 6.1.37 | Установка стальных информационных знаков 6.12 с размером щита 1500 х 3500 мм | шт | 1 |
| 6.1.38 | Установка стальных информационных знаков 6.12 с размером щита 1500 х 4500 мм | шт | 1 |
| 6.1.39 | Установка стальных информационных знаков 6.14.2 с размером щита 350 х 1050 мм (II типоразмер) | шт | 4 |
| 6.1.40 | Установка стальных знаков сервиса 7.3 с размером щита 1350х900 мм (III типоразмер) | шт | 1 |
| 6.1.41 | Установка стальных знаков дополнительной информации 8.13 с размером щита 700х700 мм (II типоразмер) | шт | 4 |
| 6.1.42 | Установка стальных знаков дополнительной информации 8.22.3 (3шт), 8.22.1 (2шт) с размером щита 500 х 1700 мм (II типоразмер) | шт | 5 |
| 6.2 | СТОЙКИ ЗНАКОВ |  |  |
| 6.2.1 | Один знак на базальтовой пластиковой стойке, длиной 3.0м Ø0,1м. Без фундамента | шт | 56 |
| 6.2.2 | Два знака на базальтовой пластиковой стойке, длиной 3.0м Ø0,1м. Без фундамента | шт | 12 |
| 6.2.3 | Один знак 2-х базальтовых пластиковых стойках, длиной 2.0м Ø0,172м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку | шт | 1 |
| 6.2.4 | Один знак на базальтовой пластиковой стойке, длиной 3.0м Ø0,1м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку | шт | 17 |
| 6.2.5 | Один знак на 2-х базальтовых пластиковых стойках, длиной 3.0м Ø0,172м. Без фундамента | шт | 2 |
| 6.2.6 | Один знак на 2-х базальтовых пластиковых стойках, длиной 3.0м Ø0,172м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку | шт | 2 |
| 6.2.7 | Два знака на базальтовой пластиковой стойке, длиной 3.0м Ø0,1м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку | шт | 1 |
| 6.2.8 | Один знак на базальтовой пластиковой стойке, длиной 3.0м Ø0,1м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку | шт | 11 |
| 6.2.9 | Один знак на базальтовой пластиковой стойке, длиной 3.0м Ø0,1м. Без фундамента | шт | 1 |
| 6.2.10 | Один знак на 2-х базальтовых пластиковых стойках, длиной 3.0м Ø0,172м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку | шт | 1 |
| 6.2.11 | Два знака на базальтовой пластиковой стойке, длиной 3.0м Ø0,1м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку | шт | 5 |
| 6.2.12 | Два знака на 2-х базальтовых пластиковых стойках, длиной 3.0м Ø0,172м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку | шт | 1 |
| 6.2.13 | Три знака на 2-х базальтовых пластиковых стойках, длиной 3.0м Ø0,172м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку | шт | 2 |
| 6.2.14 | Два знака на базальтовой пластиковой стойке, длиной 4.0м Ø0,1м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку | шт | 5 |
| 6.2.15 | Три знака на базальтовой пластиковой стойке, длиной 4.0м Ø0,1м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку | шт | 3 |
| 6.2.16 | Один знак на базальтовой пластиковой стойке, длиной 3.5м Ø0,1м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку | шт | 3 |
| 6.2.17 | Три знака на 2-х базальтовых пластиковых стойках, длиной 3.5м Ø0,172м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку | шт | 1 |
| 6.2.18 | Два знака на базальтовой пластиковой стойке, длиной 4.0м Ø0,1м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку | шт | 5 |
| 6.2.19 | Три знака на базальтовой пластиковой стойке, длиной 4.0м Ø0,172м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку | шт | 2 |
| 6.2.20 | Один знак на 2-х металлических стойках СКМ 5.40 (47,8 кг) (типовой альбом 3.503.9-80,вып.1), Ф2 V=0,44м3 | шт | 1 |
| 6.2.21 | Два знака на 2-х металлических стойках СКМ 5.40 (47,8 кг) (типовой альбом 3.503.9-80,вып.1), Ф2 V=0,44м3 | шт | 1 |
| 6.2.22 | Два знака на 3-х металлических стойках СКМ 6.40 (58,4 кг) (типовой альбом 3.503.9-80,вып.1),Ф2V=0,44м3 | шт | 2 |
| 6.2.23 | Один знак на 3-х металлических стойках СКМ 7.55 (140 кг) (типовой альбом 3.503.9-80,вып.1) Ф3 V=0,54 м3 | шт | 1 |
| 6.2.24 | Один знак на 3-х металлических стойках СКМ 7.65 (165,4 кг) (типовой альбом 3.503.9-80,вып.1) Ф3 V=0,54 м3 | шт | 2 |
| 6.2.25 | Три знака на П-образной рамной опоре | шт | 1 |
| 6.2.26 | Четыре знака на П-образной рамной опоре | шт | 3 |
| 6.2.27 | Шесть знаков на П-образной рамной опоре | шт | 2 |
| 6.2.28 | Установка плиты на берму под стойку знака, V=0,08м3 | шт | 91 |
| 6.3 | ОГРАЖДЕНИЯ |  |  |
| 6.3.1 | Установка одностороннего барьерного металлического ограждения 11-ДО/190 h=0,75 м, шаг стойки 3 м | м | 1204 |
| 6.3.2 | Установка одностороннего барьерного металлического ограждения 11-ДО/250 h=0,75 м, шаг стойки 2 м | м | 1412 |
| 6.3.3 | Установка одностороннего барьерного металлического ограждения 11-ДО/300 h=0,75 м, шаг стойки 1,5 м | м | 3090 |
| 6.3.4 | Установка двухстороннего барьерного металлического ограждения 11 ДО-350 h=1,1 м, шаг стойки 2,5 м | м | 1268 |
| 6.3.5 | Установка одностороннего барьерного металлического ограждения 11-ДО/400 h=1,1 м, шаг стойки 2 м | м | 3380 |
| 6.3.6 | Установка начального участка ограждения 11-ДО-Н1, h=0,75 м | 12м | 4 |
| 6.3.7 | Установка концевого участка ограждения 11-ДО-К1, h=0,75 м | 12м | 4 |
| 6.3.8 | Установка концевого участка ограждения 11-ДО-К1, h=0,75 м | 15м | 6 |
| 6.3.9 | Установка начального участка ограждения 11-ДО-Н1, h=0,75 м | 25м | 7 |
| 6.3.10 | Установка водоналивного буфера, длина - 2,0м, ширина - 0,5м, высота - 0,8м | шт | 5 |
| 6.4 | УСТАНОВКА СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ |  |  |
| 6.4.1 | Установка столбиков сигнальных, пластиковых, длиной 1,5м | шт | 18 |
| 6.5 | УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ БЕРМ |  |  |
| 6.5.1 | Погрузка грунта 1 гр. экскаватором на автомобили-самосвалы (песок) | м3 | 1730 |
| 6.5.2 | Транспортировка грунта объемным весом Y= 1,66 т/м3 автомобилями-самосвалами из грунтового резерва на среднее расстояние 51 км в насыпь | м3 | 1730 |
| 6.5.3 | Устройство присыпных берм вручную. Грунт 1 группы | м3 | 1730 |
| 6.5.4 | Уплотнение грунта насыпи пневматическими трамбовками, группа грунтов 1 | м3 | 1650 |
| 6.5.5 | Полив уплотняемого грунта водой | м3 | 498 |
| 6.5.6 | Планировка верха присыпных берм в грунтах 1 группы ручным способом | м2 | 222 |
| 6.5.7 | Планировка откосов присыпных берм в грунтах 1 группы ручным способом | м2 | 3842 |
| 6.6 | УСТРОЙСТВО РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ |  |  |
| 6.6.1 | Разметка проезжей части 1.1 термопластиком сплошной линией шириной 0,10 м | км | 1,57 |
| 6.6.2 | Разметка проезжей части 1.1 термопластиком сплошной линией шириной 0,15 м | км | 2,21 |
| 6.6.3 | Разметка проезжей части 1.2.1 термопластиком сплошной линией шириной 0,10 м | км | 7,41 |
| 6.6.4 | Разметка проезжей части 1.2.1 термопластиком сплошной линией шириной 0,20м | км | 8,75 |
| 6.6.5 | Разметка проезжей части 1.5 термопластиком прерывистой линией шириной 0,15м, длина штриха 3,0м через 9,0м, шаг 1:3 | км | 7,22 |
| 6.6.6 | Разметка проезжей части 1.6 термопластиком прерывистой линией шириной 0,10м, длина штриха 6,0м через 2,0м, шаг 3:1 | км | 0,20 |
| 6.6.7 | Разметка проезжей части 1.7 термопластиком прерывистой линией шириной 0,10м, длина штриха 0,5м через 0,5м, шаг 1:1 | км | 0,24 |
| 6.6.8 | Разметка проезжей части 1.7 термопластиком прерывистой линией шириной 0,15м, длина штриха 0,5м через 0,5м, шаг 1:1 | км | 0,10 |
| 6.6.9 | Разметка проезжей части 1.8 термопластиком прерывистой линией шириной 0,4м, длина штриха 1,0м через 3,0м, шаг 1:3 | км | 1,83 |
| 6.6.10 | Разметка проезжей части 1.11 термопластиком двойная линия: сплошная шириной 0,20 м и прерывистая расположенная параллельно на расстоянии 0,18м шириной 0,20м, длина штриха 6,0м, через 2,0м, шаг 3:1 | км | 0,03 |
| 6.6.11 | Разметка проезжей части 1.13 краской ( треугольная разметка) | м2 | 7,35 |
| 6.6.12 | Разметка проезжей части 1.14.1 краской белого цвета (пешеходный переход) | м2 | 11,20 |
| 6.6.13 | Разметка проезжей части 1.16.1; 1.16.2; 1.16.3 краской (обозначение островков безопасности) | м2 | 292,17 |
| 6.6.14 | Разметка проезжей части 1.18 краской (стрелка) | м2 | 89,84 |
| 6.6.15 | Разметка проезжей части 1.19 краской (стрелка) | м2 | 22,80 |
| 6.6.16 | Разметка проезжей части 1.22 краской | м2 | 87,10 |
| 6.6.17 | Разметка проезжей части 1.24.1 краской | м2 | 1,74 |
| 6.6.18 | Вертикальная разметка бортового камня 2.7 краской, длина элемента черного цвета – 1,0 м | м2 | 0,84 |
| 6.6.19 | Вертикальная разметка бортового камня 2.7 краской, длина элемента белого цвета – 2,0 м | м2 | 1,66 |
| 6.7 | Установка плоской индивидуальной рамы (L=25,05м) |  |  |
|  | Опоры рамные (плоского типа) для размещения дорожных знаков пк 4+97, пк 5+97 | шт | 2 |
| 6.7.1 | Подготовительные работы |  |  |
| 6.7.1.1 | Разбивка осей рамных опор | шт | 2 |
| 6.7.2 | Опоры |  |  |
| 6.7.2.1 | Устройство железобетонных буронабивных свай Ø 350 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах III группы (сулинок твердый) γ=1,8 т/м3 в обсадных трубах с последующим их извлечением. | м3 | 6,15 |
|  |  | пог. м. бур. | 64,00 |
|  |  | пог. м. труб | 80,00 |
| 6.7.2.2 | Обсадные трубы Ø 377 мм, δ=10 мм | кг. | 7240,80 |
| 6.7.2.3 | Арматурные каркасы |  |  |
| 6.7.2.3.1 | Ø 12 мм А III | кг | 414,87 |
| 6.7.2.3.2 | Ø 6 мм А I | кг | 34,81 |
| 6.7.2.4 | Бетон В 20, F200, W 6 (сульфатостойкий) включен некачественный бетон; |  |  |
| 6.7.2.4.1 | конструктивный | м3 | 6,15 |
| 6.7.2.4.2 | фактический (К=1,1) | м3 | 6,77 |
| 6.7.2.5 | Разработка грунта, выбранного из скважины, бульдозером мощьностью 79 кВт с перемещением на расстояние до 20 м в отвал. Грунт II группы (суглинок твердый), γ=1,8 т/м3 | м3 | 6,15 |
| 6.7.2.6 | Разработка некачественного бетона верхей части буронабивных свай S=0,0962 м2 | м3 | 1,54 |
| 6.7.2.7 | Погрузка обломков от разработки некачественного бетона в автосамосвалы и транспортировка на расстояние 17 км, на АБЗ | м3 | 1,54 |
|  |  | т | 3,69 |
| 6.7.2.8 | Разработка котлованов для устройства ростверков для опор дорожных знаков открытым способом экскаватором в отвал, грунта III группы. Объемный вес грунта γ=1,8 т/м3 | м3 | 8,96 |
| 6.7.2.9 | Доработка котлована вручную, грунт III группы. | м3 | 2,24 |
| 6.7.2.10 | Устройство монолитных железобетонных ростверков для опор дорожных знаков в деревометаллической опалубке. |  |  |
| 6.7.2.10.1 | Бетон В 20, F200, W 6 (сульфатостойкий) | м3 | 7,2 |
| 6.7.2.10.2 | Расход арматуры Ø 14 мм А III | кг | 3640,64 |
| 6.7.2.10.3 | Анкер фундаментный, Ø 32 мм А I | кг | 484,61 |
| 6.7.2.11 | Обмазка битумной мастикой в два слоя поверхностейэлементов фундамента для опор дорожных знаков, соприкасающихся с землей. | м2 | 16,80 |
| 6.7.2.12 | Установка 6-ти знаков на П-образной опоре ПК 4+97 справа, 4 знаков на П-образной опоре ПК 5+97 справа: общий вес стальных конструкций одной рамы - 3,235 т | т | 6,470 |
| 6.8 | Установка плоской индивидуальной рамы (L=21,3м) |  |  |
|  | Опоры рамные (плоского типа) для размещения дорожных знаков пк 14+72, пк 14+83, пк 15+22, пк 15+33 | шт | 4 |
| 6.8.1 | Подготовительные работы |  |  |
| 6.8.1.1 | Разбивка осей рамных опор | шт | 4 |
| 6.8.2 | Опоры |  |  |
| 6.8.2.1 | Устройство железобетонных буронабивных свай Ø 350 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах III группы (сулинок твердый) γ=1,8 т/м3 в обсадных трубах с последующим их извлечением. | м3 | 12,31 |
|  |  | пог. м. бур. | 128,00 |
|  |  | пог. м. труб | 160,00 |
| 6.8.3 | Обсадные трубы Ø 377 мм, δ=10 мм | кг. | 14481,60 |
| 6.8.4 | Арматурные каркасы |  |  |
| 6.8.4.1 | Ø 12 мм А III | кг | 829,75 |
| 6.8.4.2 | Ø 6 мм А I | кг | 69,62 |
| 6.8.5 | Бетон В 20, F200, W 6 (сульфатостойкий) включен некачественный бетон; |  |  |
| 6.8.5.1 | конструктивный | м3 | 12,31 |
| 6.8.5.2 | фактический (К=1,1) | м3 | 13,54 |
| 6.8.6 | Разработка грунта, выбранного из скважины, бульдозером мощьностью 79 кВт с перемещением на расстояние до 20 м в отвал. Грунт II группы (суглинок твердый), γ=1,8 т/м3 | м3 | 12,31 |
| 6.8.7 | Разработка некачественного бетона верхей части буронабивных свай S=0,0962 м2 | м3 | 3,08 |
| 6.8.8 | Погрузка обломков от разработки некачественного бетона в автосамосвалы и транспортировка на расстояние 17 км, на АБЗ | м3 | 3,08 |
|  |  | т | 7,39 |
| 6.8.9 | Разработка котлованов для устройства ростверков для опор дорожных знаков открытым способом экскаватором в отвал, грунта III группы. Объемный вес грунта γ=1,8 т/м3 | м3 | 17,92 |
| 6.8.10 | Доработка котлована вручную, грунт III группы. | м3 | 4,48 |
| 6.8.11 | Устройство монолитных железобетонных ростверков для опор дорожных знаков в деревометаллической опалубке. |  |  |
| 6.8.11.1 | Бетон В 20, F200, W 6 (сульфатостойкий) | м3 | 14,4 |
| 6.8.12 | Расход арматуры Ø 14 мм А III | кг | 7281,28 |
| 6.8.13 | Анкер фундаментный, Ø 32 мм А I | кг | 969,22 |
| 6.8.14 | Обмазка битумной мастикой в два слоя поверхностей элементов фундамента для опор дорожных знаков, соприкасающихся с землей. | м2 | 33,60 |
| 6.8.15 | Установка 4х знаков на П-образной опоре ПК 14+72 слева, 6 знаков на П-образной опоре ПК 15+22 слева, 4х знаков на П-образной опоре ПК 14+83 справа, 3х знаков на П-образной опоре ПК 15+33 справа: общий вес стальных конструкций одной рамы 2,697 т | т | 10,788 |
| 7 | Электроосвещение транспортной развязки |  |  |
| 7.1 | Электроснабжение электроосвещения |  |  |
| 7.1.1 | Установка разъединителя РЛНД.1-10II/400 У1 на сущест. угловой отв. анкерной опоре (устройство АР-3) по т.с. 3.407.1-143.3.15 (примен.) | компл. | 1 |
| 7.2 | Монтаж и установка опор ВЛ 10 кВ в сверленые котлованы: |  |  |
| 7.2.1 | по т.с. 3.407.1-143.3.6 УП10-3 (ст. СНВ-7-13 2 шт; Нз=2300 мм) | шт | 1 |
| 7.2.2 | по т.с. 3.407.1-143.3.8 А10-3 (ст СНВ-7-13 2 шт; Нз=2500 мм) (П-3И=2 шт/1 опору) | шт | 1 |
| 7.2.3 | по т.с. 3.407.1-143.3.9 УА10-3 (ст. СНВ-7-13 3 шт; Нз=2500мм) (П-3И=3 шт/1 опору) | шт | 1 |
| 7.2.4 | по арх.N 9.0274-143.2-3 П10-К2 (ст. СВ105-5 1 шт; Нз=2000 мм) | шт | 1 |
| 7.2.5 | Установка разъединителя РЛНД.1-10II/200У1 на анкерной опоре по т.п. ОТП.С.03.61.10-93, л30 (учтен в спецификации на КТП, учесть только установку) | компл. | 1 |
| 7.2.6 | Установка КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА по ОТП.С.03.61.10-93 на ж.б. приставки ПТ43-2 (4 шт) | компл. | 1 |
| 7.2.7 | Установка в КТП автоматического выключателя TS250 FMU | шт | 1 |
| 7.2.8 | Подвеска провода АС3 (1х70мм²) | км(3пр) | 0,183 |
| 7.2.9 | Монтаж натяжной гирлянды из 2-х изоляторов ПС 70Е | компл | 12 |
| 7.2.10 | Монтаж поддерживающей гирлянды из 2-х изоляторов ПС 70Е | компл | 3 |
| 7.2.11 | Устройство заземления подстанции (совместно с конц. опорой) | компл | 1 |
| 7.2.11.1 | Забивка вертикального электрода Ø18мм, L=5 м | шт | 20 |
| 7.2.11.2 | Устройство горизонтального заземления Ø12мм, с разработкой траншеи Т1 (Нз=0,5 м) | м | 94 |
| 7.2.11.3 | Прокладка заземляющего проводника Ø12мм | м | 7 |
| 7.2.12 | Устройство заземления опор: | компл | 3 |
| 7.2.12.1 | на 1 опору: |  |  |
| 7.2.12.1.1 | Забивка вертикального электрода Ø18мм, L=5 м | шт | 4 |
| 7.2.13 | Устройство горизонтального заземления Ø=12, с разработкой траншеи Т1 (Нз=0,5 м) | м | 40 |
| 7.3 | Электроосвещение |  |  |
| 7.3.1 | Установка шкафа управления освещением на бетонный фундамент из бетона В15 (V=0.54 м3) по чертежам СКФ ОАО "ГипродорНИИ" с устройством заземления: | компл | 2 |
| 7.3.1.1 | на 1 шкаф: |  |  |
| 7.3.1.1.1 | Забивка вертикального электрода из уголка 50х50х5мм, L=3 м | шт | 1 |
| 7.3.1.1.2 | Соединяющий заземлитель из полосы 5х30мм, L=2,2 м | шт | 1 |
| 7.3.2 | Установка осветительной фланцевой граненой опоры с цинковым покрытием типа НФГ-9-02-ц, Н=9 м с кабельным подводом питания для установки в грунт (1 шт-148 кг): | шт | 50 |
| 7.3.2.1 | Кронштейн типа 1.К2-2,0-3,0-/180-Ф3 (1 шт-54 кг) | шт | 50 |
| 7.3.2.2 | Закладная деталь фунд-та ЗФ-30/4/К300-2,0-б (1шт-68 кг)в котловане с устройством фундамента (бетон В15-V=0,3 м3; щебень V=0,04 м3) | шт | 50 |
| 7.3.3 | Установка осветительной фланцевой граненой опоры с цинковым покрытием типа НФГ-9-02-ц, Н=9 м с кабельным подводом питания для установки в грунт (1 шт-148 кг): | шт | 13 |
| 7.3.3.1 | Кронштейн типа 1.К1-2,0-3,0-Ф3 (1 шт-24,4 кг) | шт | 13 |
| 7.3.3.2 | Закладная деталь фунд-та ЗФ-30/4/К300-2,0-б (1шт-68 кг) в котловане с устройством фундамента (бетон В15-V=0,3 м3, щебень -V=0,04 м3) | шт | 13 |
| 7.3.4 | Установка осветительной фланцевой граненой опоры с цинковым покрытием типа НФГ-9-02-ц, Н=9 м с кабельным подводом питания для установки в грунт(1 шт-148 кг): | шт | 2 |
| 7.3.4.1 | Кронштейн типа 1.К2-2,0-3,0-/90-Ф3 (1 шт-54 кг) | шт | 2 |
| 7.3.4.2 | Закладная деталь фунд-та ЗФ-30/4/К300-2,0-б (1шт-68 кг) в котловане с устройством фундамента (бетон В15-V=0,3 м3, щебень -V=0,04 м3) | шт | 2 |
| 7.3.5 | Установка осветительной фланцевой граненой опоры с цинковым покрытием типа НФГ-9-02-ц, Н=9 м с кабельным подводом питания для установки в грунт (1 шт-148 кг): | шт | 2 |
| 7.3.5.1 | Кронштейн типа 1.К2-1,0-2,0-/90-Ф3 (1 шт-26 кг) | шт | 2 |
| 7.3.5.2 | Закладная деталь фунд-та ЗФ-30/4/К300-2,0-б (1шт-68 кг) в котловане с устройством фундамента (бетон В15-V=0,3 м3, щебень -V=0,04 м3) | шт | 2 |
| 7.3.6 | Установка осветительной фланцевой граненой опоры с цинковым покрытием типа НФГ-9-02-ц, Н=9 м с кабельным подводом питания для установки в грунт (1 шт-148 кг): | шт | 16 |
| 7.3.6.1 | Кронштейн типа 1.К1-2,0-3,0-Ф3 (1 шт-24,4 кг) | шт | 16 |
| 7.3.6.2 | Закладн. деталь фунд-та ЗФ-20/8/Д360-2,5-б (1шт-130 кг)в котловане с устройством фундамента (бетон В15-V=0,4 м3, щебень V=0,04 м3) | шт | 16 |
| 7.3.6.3 | Выносная консоль В-30/4/К300-20/8/Д360-2.0-б (1 шт-142 кг) | шт | 16 |
| 7.3.7 | Установка осветительной фланцевой граненой опоры с цинковым покрытием типа НФГ-9-02-ц, Н=9 м с кабельным подводом питания для установки в грунт (1 шт-148 кг): | шт | 76 |
| 7.3.7.1 | Кронштейн типа 1.К1-1,0-2,0-Ф3 (1 шт-18 кг) | шт | 76 |
| 7.3.7.2 | Закладн. деталь фунд-та ЗФ-20/8/Д360-2,5-б(1 шт-130 кг) в котловане с устройством фундамента (бетон В15-V=0,4 м3, щебень -V=0,04 м3) | шт | 76 |
| 7.3.7.3 | Выносная консоль В-30/4/К300-20/8/Д360-2.0-б (1 шт-142 кг) | шт | 76 |
| 7.3.8 | Установка осветительной фланцевой граненой опоры с цинковым покрытием типа НФГ-9-02-ц, Н=9 м с кабельным подводом питания для установки в грунт (1 шт-148 кг): | шт | 17 |
| 7.3.8.1 | Кронштейн типа 1.К2-1,5-2,0-/180-Ф3 (1 шт-33 кг) | шт | 17 |
| 7.3.8.2 | Закладн. деталь фунд-та ЗФ-30/4/К300-2,0-б (1 шт-68 кг)в котловане с устройством фундамента (бетон В15-V=0,3 м3, щебень -V=0,04 м3) | шт | 17 |
| 7.3.9 | Установка осветительной фланцевой граненой опоры с цинковым покрытием типа НФГ-9-02-ц, Н=9 м с кабельным подводом питания для установки в грунт (1 шт-148 кг): | шт | 1 |
| 7.3.9.1 | Кронштейн типа 1.К1-1,0-2,0-Ф3 (1 шт-18 кг) | шт | 1 |
| 7.3.9.2 | Закладн. деталь фунд-та ЗФ-30/4/К300-2,0-б (1 шт-68 кг) в котловане с устройством фундамента (бетон В15-V=0,3 м3, щебень -V=0,04 м3) | шт | 1 |
| 7.3.10 | Установка осветительной фланцевой граненой опоры с цинковым покрытием типа НФГ-9-02-ц, Н=9 м (1 шт-148 кг) на путепроводе | шт | 8 |
| 7.3.10.1 | Кронштейн типа 1.К1-1,0-2,0-Ф3(1 шт-18 кг) | шт | 8 |
| 7.4 | Для установки осветительных опор: |  |  |
| 7.4.1 | бетон В15 | м3 | 62,3 |
| 7.4.2 | щебень | м3 | 7,08 |
| 7.4.3 | Установка светодиодного светильника "Ledel" L-street 96ХР-G/16848/180/Ш3/СR (или эквивалент) на опоре НФГ-9,0 | шт | 73 |
| 7.4.4 | Установка светодиодного светильника "Ledel" L-street 200ХР-G/25272/270/Ш3/СR (или эквивалент) на опоре НФГ-9,0 | шт | 183 |
| 7.4.5 | Монтаж предохранительной коробки ТВ-1 | шт | 114 |
| 7.4.6 | Монтаж предохранительной коробки ТВ-2 | шт | 71 |
| 7.4.7 | Рытье траншеи Т-1 (50% - вручную, 50% - мех. способом) | м | 2950 |
|  |  | м3 | 531 |
| 7.4.8 | Обратная засыпка траншеи вынутым грунтом | м | 2950 |
|  |  | м3 | 354 |
| 7.4.9 | Рытье траншеи Т-2 (50% - вручную, 50% - мех. способом) | м | 472 |
|  |  | м3 | 127,5 |
| 7.4.10 | Обратная засыпка траншеи вынутым грунтом | м | 472 |
|  |  | м3 | 85 |
| 7.4.11 | Рытье траншеи Т-3 вручную | м | 85 |
|  |  | м3 | 30,6 |
| 7.4.12 | Обратная засыпка траншеи вынутым грунтом | м | 85 |
|  |  | м3 | 20,4 |
| 7.4.13 | Рытье траншеи Т-4 вручную | м | 80 |
|  |  | м3 | 36 |
| 7.4.14 | Обратная засыпка траншеи вынутым грунтом | м | 80 |
|  |  | м3 | 24 |
| 7.4.15 | Рытье траншеи Т-5 с обратной засыпкой | м | 10 |
|  |  | м3 | 5,4 |
| 7.4.16 | Обратная засыпка траншеи вынутым грунтом | м | 10 |
|  |  | м3 | 3,6 |
| 7.4.17 | Рытье траншеи Т-10 | м | 214 |
|  |  | м3 | 80,3 |
| 7.4.18 | Рытье траншеи Т-11 | м | 255 |
|  |  | м3 | 159,4 |
| 7.4.19 | Рытье траншеи Т-13 | м | 40 |
|  |  | м3 | 40 |
| 7.4.20 | Рытье траншеи 1,3х1,4м(h) | м | 12 |
|  |  | м3 | 21,9 |
| 7.4.21 | Устройство постели из песка | м | 4118 |
|  |  | м3 | 315,4 |
| 7.4.22 | Засыпка траншеи песком до уровня земли | м | 521 |
|  |  | м3 | 229,7 |
| 7.4.23 | Прокладка кабеля ВБбШв 1 (4х70мм²) в траншее | м | 1019 |
| 7.4.24 | Прокладка кабеля ВБбШв 1 (4х35мм²) в траншее | м | 1740 |
| 7.4.25 | Прокладка кабеля АВБбШв 1 (4х35мм²) в траншее | м | 1678 |
| 7.4.26 | Прокладка кабеля АВБбШв 1 (4х25мм²) в траншее | м | 585 |
| 7.4.27 | Прокладка кабеля ВБбШв 1 (4х70мм²) по конструкциям ТП с защитой уголком 63х63х6мм (2 м уголка) | м | 30 |
| 7.4.28 | Прокладка стальной трубы Ø76х4мм по констр. (ввод в шкаф) | м | 12 |
| 7.4.29 | Прокладка кабеля ВБбШв (4х70мм²) в ст. трубе Ø76х4мм (ввод в шкаф) | м | 3 |
| 7.4.30 | Прокладка кабеля ВБбШв (4х35мм²) в ст. трубе Ø76х4мм (ввод в шкаф) | м | 3 |
| 7.4.31 | Прокладка кабеля АВБбШв (4х35мм²) в ст. трубе Ø76х4мм (ввод в шкаф) | м | 1 |
| 7.4.32 | Прокладка кабеля АВБбШв (4х25мм²) в ст. трубе Ø76х4мм (ввод в шкаф) | м | 2 |
| 7.4.33 | Прокладка п/э трубы Ø110мм в траншее (раб/рез) | м | 595 |
|  |  |  | 190 |
| 7.4.34 | Прокладка кабеля ВБбШв 1 (4х70мм²) в п/э трубе | м | 58 |
| 7.4.35 | Прокладка кабеля ВБбШв 1 (4х35мм²) в п/э трубе | м | 549 |
| 7.4.36 | Прокладка кабеля АВБбШв 1 (4х35мм²) в п/э трубе | м | 80 |
| 7.4.37 | Прокладка кабеля АВБбШв 1 (4х25мм²) в п/э трубе | м | 80 |
| 7.4.38 | Устройство ввода ПЭ трубы Ø75 мм в фундамент осветительной опоры | м | 320 |
| 7.4.39 | Затяжка кабеля ВБбШв (4х35мм²) в опору освещ. (зах-вых)(в трубе/в оп) | м | 174,6 |
|  |  |  | 116,4 |
| 7.4.40 | Затяжка кабеля АВБбШв (4х35мм²) в оп. освещ. (зах-вых) (в трубе/в оп) | м | 102,6 |
|  |  |  | 68,4 |
| 7.4.41 | Затяжка кабеля АВБбШв (4х25мм²) в оп. освещ. (зах-вых) (в трубе/в оп) | м | 52,2 |
|  |  |  | 34,8 |
| 7.4.42 | Затяжка кабеля ВВГ-1-3х1,5мм² в опоры освещения на путепроводе | м | 112 |
| 7.4.43 | Затяжка кабеля ВВГ-1-3х1,5мм² в опоры освещения | м | 2060 |
| 7.4.44 | Затяжка кабеля АВВГ-1-3х2,5мм² в опоры освещения | м | 1670 |
| 7.4.45 | Установка протяжного ящика К654 на осветительных опорах | шт | 11 |
| 7.4.46 | Установка ответвительной коробки У996 на констр. путепровода | шт | 14 |
| 7.4.47 | Заземление электрооборудования проводом МГГ, сеч. 1х10 мм2 | м | 120 |
| 7.4.48 | Заземление электрооборудования проводом МГГ, сеч. 1х16 мм2 | м | 14 |
| 7.4.49 | Защита кабеля в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-150 | м | 3000 |
| 7.4.50 | Защита кабеля в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-250 | м | 480 |
| 7.4.51 | Защита кабеля в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-300 | м | 85 |
| 7.4.52 | Защита кабеля в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-450 | м | 20 |
| 7.4.53 | Прокладка ст. трубы Ø76х4мм по конструкциям путепроводов с последующим покрытием краской за два раза | м | 295 |
| 7.4.54 | Конструкция (200 шт) для крепления стальной трубы Ø76мм через 1,5 м на путепроводах: |  |  |
| 7.4.55 | Приварка кронштейна из швеллера N8, L=300 мм к конструкции | шт | 200 |
|  |  | м | 60 |
| 7.4.56 | Нарезка и уст-ка хомутов на ст. трубу из а.ц. тр. Ø100 мм, L=200 мм | шт | 200 |
|  |  | м | 40 |
| 7.4.57 | Крепление стальной лентой 20х2мм, L=500 мм узла к кронштейну | шт | 200 |
|  |  | м | 100 |
| 7.5 | Прокладка кабеля по оси а.д. М-4 "Дон" - по разделительной полосе: |  |  |
| 7.5.1 | Разборка и восстан. сущ. а/б покрытия а/д, (1402+180м). в т.ч: |  |  |
| 7.5.1.1 | щебень (толщ. 0,34 м) | м | 1582 |
|  |  | м3 | 179,8 |
| 7.5.1.2 | а/б (толщ. 0,12 м) | м | 1582 |
|  |  | м3 | 63,5 |
| 7.5.1.3 | Рытье и обратная засыпка транш.0,2х0,5м (h)(грунт-глина) | м | 1402 |
|  |  | м3 | 140,2 |
| 7.5.1.4 | То же, траншеи 0,5х0,5м (h) | м | 180 |
|  |  | м3 | 45 |
| 7.5.1.5 | Устройство постели из песка | м | 1582 |
|  |  | м3 | 55,6 |
| 7.5.1.6 | Засыпка траншеи песком | м | 1582 |
|  |  | м3 | 55,6 |
| 7.5.1.7 | Прокладка ПЭ трубы Ø110/94мм в траншее | м | 1806 |
| 7.5.1.8 | Прокладка кабеля ВБбШв сеч. 4х35мм² в п/э трубе | м | 1378 |
| 7.5.1.9 | Прокладка кабеля АВБбШв сеч. 4х25мм² в п/э трубе | м | 546 |
| 7.6 | Прокладка кабеля по оси а.д. (дорога на Новороссийск) - по разделительной полосе: |  |  |
| 7.6.1 | Разборка и восстан. сущ. а/б покрытия а.д., 0,5 х 600 м в т.ч: | м2 | 300 |
| 7.6.2 | Щебень (толщ. 0,33 м) | м | 600 |
|  |  | м3 | 99 |
| 7.6.3 | а/б (толщ. 0,12 м) | м | 600 |
|  |  | м3 | 36 |
| 7.7 | Рытье траншеи Т-2, Hз=0,9 м механизированным способом: |  |  |
| 7.7.1 | (грунт-II группа, глина) | м | 600 |
|  |  | м3 | 162 |
| 7.7.2 | Устройство постели из песка | м | 600 |
|  |  | м3 | 36 |
| 7.7.3 | Засыпка траншеи песком | м | 600 |
|  |  | м3 | 108 |
| 7.7.4 | Прокладка ПЭ трубы Ø110/94мм в траншее | м | 600 |
| 7.7.5 | Прокладка кабеля ВБбШв сеч. 4х35мм² в п/э трубе | м | 640 |
| 7.7.6 | Прокладка кабеля АВБбШв сеч. 4х35мм² в ст. трубе Ø76х4мм (по констр. п/п) | м | 320 |
| 7.7.7 | Затяжка кабеля ВВГ-1-3х1,5мм² в металлорукав МПГ | м | 8 |
| 7.7.8 | Подсоединение в ревизионном окошке осветительной опоры, без разрезания кабеля, через сжим У733М УЗ | шт | 768 |
| 7.7.9 | Пересечение сущ. а.д. открытым способом в ст. трубе Ø325х8мм с 2-мя ПЭ (раб/рез) трубами Ø110/94 мм (18м+18м+20м+13м+15м+14м+12м+14м) | шт | 8 |
|  |  | м | 124 |
| 7.7.10 | Пересечение сущ. а.д. открытым способом в ст. трубе Ø325х8мм с 3-мя ПЭ (2раб/1рез) трубами Ø110/94 мм, L=17м | шт | 1 |
| 7.7.11 | Укладка швеллера N 10, L=3 м на дороге (1 м-8,59 кг) (0.103 т) | шт | 4 |
| 7.7.12 | Укладка стали листовой разм. 2000х3500х20мм на дороге (ГОСТ 19903-74*) (м2=157 кг) | шт | 1 |
|  |  | т | 1,1 |
| 7.7.13 | Устройство уплотнения вводов в стальную трубу битумом и прядью | шт | 18 |
| 7.7.14 | Устройство уплотнения вводов в ПЭ трубу битумом и прядью | шт | 20 |
| 7.7.15 | Обмазка стальной трубы Ø325х8мм битумом за два раза | м | 141 |
|  |  | м2 | 144 |
| 7.7.16 | Монтаж концевой кабельной муфты 4КВТп-1-(25-50) ЭМ | шт | 16 |
| 7.7.17 | Монтаж концевой кабельной муфты 4КВТпнг-1-(35-70) ЭМ | шт | 50 |
| 7.7.18 | Монтаж соединительной кабельной муфты 4СТпнг-1-(25-50) ЭМ | шт | 25 |
| 7.7.19 | Монтаж соединительной кабельной муфты 4СТпнг-1-(70-120) ЭМ | шт | 4 |
| 7.7.20 | Рытье и засыпка котлована для колодца ККСр-3-80 с отвозкой земли | шт | 1 |
| 7.7.21 | Колодец сборный железобетонный типа ККСр-3-80 разветвительный с запорным устройством | шт | 1 |
| 7.7.22 | Ввод ПЭ труб в колодец | шт | 6 |
| 7.8 | Разборка и восстан. сущ. а/б покрытия а/д, (300+141м). в т.ч: |  |  |
| 7.8.1 | щебень (толщ. 0,23 м) | м | 441 |
|  |  | м3 | 50,7 |
| 7.8.2 | а/б плотный (толщ. 0,07 м) | м | 441 |
|  |  | м3 | 15,5 |
| 7.8.3 | а/б из смеси ЩМА (толщ. 0,05 м) | м | 441 |
|  |  | м3 | 11,1 |
| 7.9 | Крепление кабеля на откосе: |  |  |
| 7.9.1 | Забивка железобетонной сваи, L=2 м | шт | 4 |
| 7.9.2 | Разрезание плиты а/ц | шт | 2 |
| 7.9.3 | Укладка плиты а/ц размером 2500х600х10мм в траншее | шт | 4 |
| 7.9.4 | Крепление кабеля к плите скобами | шт | 8 |
| 7.9.5 | Прокладка кабеля ВБбШв (4х35мм²) по откосу | м | 19 |
| 7.9.6 | Установка протяжного ящика К654 на констр. путепровода | шт | 6 |
| 7.9.7 | Защита кабеля кирпичом | м | 90 |
|  |  | шт | 1510 |
|  | Итого: |  |  |
|  | II. Работы по строительству |  |  |
|  | Временные здания и сооружения |  |  |
|  | Непредвиденные работы и затраты |  |  |
|  | Всего (с Временными зданиями и сооружениями, Непредвиденными работами и затратами) |  |  |
|  | НДС |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |
|  | Средства на страхование (НДС не облагается) |  |  |
|  | Итого по главе II |  |  |
|  | Всего по ведомости (за исключением средства на страхование) |  |  |
|  | Всего средства на страхование (НДС не облагается) |  |  |
|  | Всего по Договору |  |  |

- Таблицу №3 Приложения № 4 к Конкурсной Документации читать в следующей редакции:

Таблица №3 Приложения № 4 к Конкурсной Документации

| № п/п | Наименование техники, оборудования | Марка и модель техники, оборудования, производительность, год выпуска | Документы, устанавливающие право собственности на технику, оборудование или документы, подтверждающие привлечение техники, оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| … | …………… | ……………………………. | ……………………………. |

- Таблицу №5 Приложения № 4 к Конкурсной Документации читать в следующей редакции:

Таблица №5 Приложения № 4 к Конкурсной Документации

| № п/п | Наименование (модель, марка) лаборатории | Стационарная или передвижная лаборатория | Фактическое или предполагаемое местонахождение лаборатории, наименование и реквизиты документов, подтверждающих местонахождение лаборатории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- п.9 Таблицы № 4 раздела VI Конкурсной Документации читать в следующей редакции:

| 9 | Каток дорожный на пневмоходу массой 25 т | 1 |
| --- | --- | --- |

- Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по строительству транспортной развязки на км 1346 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея оставить без изменения.

# Footnotes

для автосамосвала, крана – грузоподъёмность, для катка – вес, для экскаватора – объем ковша, для поливомоечной машины, для автобетоносмесителя -  вместимость, для бульдозера -  мощность двигателя, для дизель-молота - ударная сила и т.д.